# 京沈至盘营客专联络线主要技术标准选择论文_罗涔文

天津市合兴工程管理咨询有限公司 天津 300142

摘要：朝阳至盘锦联络线位于辽宁省西部，是区域客运主干线—京沈客专和盘营客专间的联络线，也是辽宁省城际快速客运网的重要组成部分，线路起点自京沈客专新建朝阳北站接轨至盘营客专赵荒地线路所，线路全长约144km。

本文结合相邻路网的技术标准，全面系统地研究本线的主要技术标准。

关键词：联络线；接轨；技术标准；选择

1.线路概况

京沈客专至盘营客专联络线铁路工程由京沈客专朝阳北站引出（京沈客专在朝阳北站预留了接轨条件），向东经过朝阳市的双塔区及北票市、锦州市的义县和北镇市，引入盘营客专赵荒地线路所42号道岔（线路所位于在沟帮子东部，盘营客专为本联络线预留直股条件），线路长度约144km，桥隧比为66.3%，其中接轨的朝阳北站为京沈客专在建车站，赵荒地线路所为盘营客专的既有线路所。沿线均有高速公路或国道、省道相通，交通较为便利。

2.相邻线主要技术标准

相邻线现状主要技术标准详见下表1区域路网铁路现状主要技术标准表。

3.主要技术标准比选

3.1铁路等级

本线主要承担京沈客运专线北京方向及承德等地发往营口、大连方向的直通旅客列车的运输任务；是京沈客运专线与哈大客运专线、盘营客运专线间的快速客运联络线，只运行动车组，初、近、远期客车对数分别为50、58、72对，因此应定位为客运专线。

3.2速度目标值

速度目标值是客运专线总体设计的决定因素，是主要技术标准的核心指标，是展现铁路技术水平的主要标志，其内涵决定了设备（包括移动设备）、其他配套设施的选择标准，并将最终决定线路的投资水平及其运营效益的优劣。故应结合本线路网功能定位，从服务客流特点、满足时间目标值要求、工程投资、经济效益等方面综合比选确定。

（1）速度目标值的定位分析

目前新建客专项目的速度目标值均在200km/h及其以上，本线的速度目标值至少在200km/h及其以上。从各个速度目标值的运行时间分析，本线全长约144km，经计算，本段分别采用350km/h、300km/h、250km/h、200km/h四个速度目标值时运行时间分别如下表2：

由上表可见，除200km/h速度目标值外，其余三种速度目标值的运行时间均能满足时间目标值的要求。经计算可知，350km/h方案较300km/h方案全程旅行时间节省4.2min，较250km/h方案全程旅行时间节省9min，较200 km/h方案全程旅行时间节省18min。

（2）速度目标值方案经济技术比选

从工程投资角度分析，工程投资随速度目标值提高相应增加，350km/h方案工程投资较250km/h方案多20.4亿元，但投资节时效果较好。综合不同速度目标值方案建设标准、工程措施和工程经济比较分析，350km/h方案工程投资较大，但能很好的满足运输需求且与相邻客运专线铁路网衔接，利于跨线列车高速运行，适应高速铁路今后发展趋势。

（3）速度目标值研究结论

综上所述，考虑到在建和拟建的京沪、京广、郑西、哈大、京唐、京沈等客运专线的速度目标值均采用350km/h，为实现上述时间目标值的要求，符合线路功能定位及客流特点，适应我国高速铁路发展趋势，实现项目效益最大化。因此，本线速度目标值推荐设计速度350km/h。

3.3最大坡度

本线为客运专线，全部采用运行动车组旅客列车的运输组织模式，最大坡度的选择应考虑与相邻线协调，京哈线秦沈段最大坡度采用12‰，京沈客专、盘营客专最大坡度均采用20‰，因此本线最大坡度建议采用20‰。

3.4牵引种类

本线为客运专线，牵引种类应选择电力牵引。

3.5动车组类型

本线只开行动车组，不开行其他类型的列车，因此建议客运机车选择CRH系列电动车组。

3.6牵引质量

本项目动车组采用8辆和16编组模式，牵引质量为400～1100t。

3.7到发线有效长度

到发线有效长度应满足到站列车的技术作业需要。本线组织开行的列车为8辆和16辆编组，满足16辆编组列车的到发线有效长度为650m；而且与本线相衔接的京沈客运专线和盘营客运专线及其延伸线车站到发线有效长度均采用650m，考虑与衔接线路的协调，建议本线车站到发线有效长度按650m考虑。

3.8列车运行控制方式、行车指挥方式

本线列车运行控制方式应与相衔接的京沈客运专线和盘营客运专线及其延伸线相一致，采用CTCS-3。行车指挥方式采用综合调度集中。

4.主要技术标准研究结论

通过以上综合分析，京沈与盘营客专联络线主要技术标准具体为：

1．铁路等级：客运专线

2．正线数目：双线

3．设计速度：350km/h

4．正线线间距：5m

5．最小曲线半径：一般7000m，特别困难条件下5500m

6．最大坡度：20‰

7．到发线有效长度：650m

8．牵引种类：电力

9.列车类型：动车组

10．行车指挥方式：综合调度集中

11．列车运行控制方式：CTCS-3

12．建筑限界：按《高速铁路设计规范》执行。

参考文献：

[1]GB50090-2006铁路线路设计规范[S].

[2]GB50091-2006 铁路车站及枢纽设计规范[S].

[3]TB10621-2014 高速铁路设计规范[S].

[4]铁建设函（2005）285号新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定[S].

[5]铁道第三勘察设计院集团有限公司京沈与盘营客专联络线铁路工程预可行性研究[Z].天津：铁道第三勘察设计院集团有限公司，2015..

[6]史艳丽.京津城际客运专线速度目标值的选择[J].铁道标准设计，2005（4）：21-22.

[7]王秀丽.哈滨至齐齐哈尔城际铁路速度目标值选择[J].铁道工程学报，2008（2）：17-20.

[8]马大炜.高速列车及其速度目标值的探讨[J].中国铁道科学，2003（10）：1-8.

作者简介：

罗涔文，1986年出生，女，助理工程师。

论文作者:罗涔文

论文发表刊物:《基层建设》2015年27期供稿

论文发表时间:2016/3/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acc6ed209257bacd7d18637a.html