# 园林绿化大树移植及养护技术论文_杨景斌

山西运城建工集团有限公司 山西省运城市 044000

摘要：在景观园林大树移植的实际施工过程中，因为大树具有根系较为发达、生长的周期较长，且树形十分高大等特征，导致在将大树进行移植以后的存活率向来较低，不能在大范围内得到普及，所以，对景观园林大树移植的施工技术强化管理对于景观园林工作来说具有重要的意义和价值。

关键词：园林绿化；大树移植；养护技术

引言

大树移植是一个综合性的系统工程，树木本身又是一个有生命的生物有机体，在选树、起挖、吊装、运输、栽植的一整套工艺流程中，要做到周密组织、合理安排、尽量缩短树木根系和土球的裸露时间，维持栽后树体的水分平衡，以利于树木成活。

1园林大树移植管理的原则

要确保景观园林大树移植施工工作的顺利完成和大树移植效果的最优化，在施工和管理过程中应该遵循以下几个方面的原则：

1.1要保证大树的存活率

为了保证大树移植后具有较高的存活率，在对大树进行植前，要仔细的考察所选择的树木以及当地的环境，从而保证大树在移植后可以与当地的环境和气候相适应，保证移植大树的存活率。此外，在大树移植的过程中，还应该重视对大树的养护，降低移植给大树造成的损伤。在移植之后，还要对大树进行定期的检查和防护，防止出现虫害等问题。

1.2要基于大树养护技术的提高

当大树进行了移植后，需要专门派人根据其具有的生活特性，对其进行施肥和浇水量的规划。要基于调查自身所处环境特征以后，结合本地的气候情况，具体来说主要是旱涝方面的状况，通过不同灌溉技术的采用，对移植后的大树进行养护。例如，如果当地所处季节存在较高的土壤含水量，通常就可以选取喷水处理树干部分或是滴灌技术，防止因为浇水太多而导致土壤的含氧量降低，从而导致植物根系出现受损，使得大树存活率降低。

1.3要确保园林的美观性

作为景观园林来说，最为主要的就是要确保园林内部具有美观可观赏性，只有这样才可以吸引更多的游客到此游玩。所以，在对树木进行移植的过程中，一定要对园林景观的特色以及整体规划加以考虑，而非造成所移植数目和景观出现互不相容的问题，给来此游玩的游客带来不良的观感。此外，还应该对所选取的植物是否和移植地方相符问题加以考虑，防止导致出现前期资金浪费的问题。

2园林绿化大树移植技术分析

2.1准备工作

1）移植时间的确定。移植时间的确定对确保树木移植后的成活尤为重要。一般来说，落叶树种在春、秋两季都可进行移植。在早春、树木的芽即将萌动但还没膨胀之前移植效果最好，在秋季、当树木生长速度降低即将进入休眠的时候也可进行移植。至于常绿的树木，在春季移植最好，成活率高。2）应尽量选择经过多次移植成活的“熟苗”，避免选择没有经过移植或散生于农村山区的“生苗”，多选择浅根性的乡土树种。在树体的选择上应选择生长健壮无病虫害的大树。3）定植穴的准备。按设计要求在定植地点挖掘定植穴，其直径要比土球稍大稍深，一般比土球大30～40cm、深度比土球高20～30cm即可（其大小以既方便操作又有利树木成活为原则）；在定植穴底层处施放底肥后回填20cm左右的泥土，同时在穴底放置通气管。定植穴的土壤应相似甚至优于原植地的土壤条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2起苗与包装

起苗前袁清除树干周围2~3m范围内的碎石尧杂草袁并对大树进行支撑以防止倒伏损坏树木及造成工伤遥裸根移栽时袁应尽量多保留根系袁并对根系进行适当修剪袁剪掉断根尧病根尧烂根曰苗起出后袁根部蘸泥浆以减少水分流失袁用稻草包扎以减少挤压碰撞遥带土球移植时袁土球大小根据设计要求而定袁设计没有明确要求的袁一般根据胸径大小而定袁胸径15cm的树木土球直径逸80cm尧胸径15~20cm的树木土球直径80~100cm尧胸径>20cm的树木土球直径100cm遥如果设计要求全冠移植袁土球直径还要适当加大遥土球直径臆80cm袁一般用稻草绳缠绕捆扎结实曰土球直径>80cm袁还需要用木板或铁丝固定遥根据设计要求和树形要求对树冠进行修剪袁一般来说袁对落叶树种袁可剪掉全部枝叶的1/3~1/2曰对生长快尧萌芽力强的树种袁可去冠全剪遥对设计要求保留全冠的常绿树种袁可适当摘叶袁以减少水分蒸腾遥

2.3运输

大树挖好后，准备装车运输，根据树的高度和土球大小选择合适的吊车和运输车。在吊装和运输过程中保证土球完好，吊装时使用2条吊装带：一条长的通过土球重心兜底；另一条短的固定树干。以树梢向上并小于45°角倾斜挂在起吊钩上。起吊时注意轻起，防止有未切断的底根。在运输过程中，土球在车厢前，树头向后，土球两侧垫实，防止土球滚动。树干放在垫有软物的支架上，并绑扎牢固，使树冠不与地面接触，避免树冠受伤。大树运输时间尽量选在早晨或傍晚，既能减少水分蒸发，又能避开车流高峰，注意桥洞、限高及高空电线等。大树栽植前，先确认种植穴大小、深浅是否符合栽植要求，同时，检查所要栽植苗木情况，吊树时应使树体直立，慢慢将树木放入穴内，并将树冠最丰满面朝主要观赏方向。树木入穴定位后拆除包装物材料，如果拆除困难，可将包装材料剪碎，埋于土下。然后再均匀填入种植土并逐层夯实，确保无空洞，最后围堰、灌水。

2.4定植要求

在栽植的时候，首先要将树根球外面的包裹物除掉，用吊车将其放入树坑内，并且一定要把树扶正立直，不要有倾斜度，然后就可以填土了，填土时必须分层填，保证原土回到原来的层次处，当填至2/3的时候，要进行灌水沉实，千万不要用脚踏，靠水来沉不会损伤树根和错位，能使树根自然理顺，当第一次灌水渗透之后，再进行回填原土，填满树坑后再次用水灌沉，一切就绪后，把树坑用砖和水泥修葺好，形成围台，更能有利于管理和保护。

3后期养护管理

3.1预防病虫和施肥

对定植好的大树的生长状况要进行密切观察，如发现树叶干枯等现象时要及时分析原因、做好应对措施。每隔15d左右可进行根外追肥，可用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效肥料制成0.5％～1.0的溶液，在早晚或阴天进行叶面喷施，待根系萌发后可勤施薄肥，有利于其树势的恢复生长。移植后的大树，其生长势降低，对病虫害的抗性也降低，要经常检查，根据病虫害发生的规律和树种的特性，及时防治，对症用药。

3.2保持大树所需要的水分

在大树移植后的养护阶段，浇水是非常重要的养护内容，要根据不同的土壤选择浇水时机和浇水量，如粉砂土浇水的次数要多且每次浇水量小，若天气干旱则适当增加浇水次数，通常情况下浇水的时间选择在早上或者傍晚，大树移植过后新长出来的树冠，要进行喷水保湿，保证其能够正常的生长发育。

结束语

随着城市建设不断发展，城市园林景观也得到了前所未有的重视，居民对于生活环境也越来越在意，通过移植大树美化城市环境，能够迅速达到预期的效果，但值得引起重视的是，要做好大树移植过程工作，移植过后科学养护，保持大树所需要的水分、合理施肥、加强病虫害防治等，通过这些措施来提高大树移植的成活率。

参考文献:

[1]李斌.园林绿化工程中的大树移植技术与养护管理要点分析[J].江西建材,2017(06):205+208.

[2]刘沙莎.探究风景园林施工中的大树移植技术及养护[J].现代园艺,2017(06):49.

[3]生力臣,翟金华.园林绿化工程中大树移植技术与养护管理[J].黑龙江科学,2017,8(05):158-159.

[4]苏梦思.大树移植技术以及养护方法[J].现代园艺,2017(04):40-41.

[5]袁方.园林绿化工程中的大树移植养护技术[J].现代园艺,2016(24):36.

论文作者:杨景斌

论文发表刊物:《防护工程》2019年第2期

论文发表时间:2019/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ad36d50f63a14f764a5032ab.html