# 带电作业在10kV配电线路运检工作的优势分析论文_丁超

（云南电网有限责任公司玉溪供电局 653100）

摘要：为了更好地保证10kV配电线路的正常运行，对其进行运检是非差有必要的，通过运检工作的开展能够及时地发现10kV配电线路所存在的故障，并且及时地采取有效的措施对其加以处理，从而保证线路的正常运行。而为了使得配电线路的运检工作不和人们的正常用电发生冲突，往往都会采取带电作业的方式，带电作业在10kV配电线路运检工作中有着非常多的优势，因此本文首先对于10kV配电线路运检工作的带电作业进行了简要的分析，最后针对带电作业在10kV配电线路运检工作中的优势进行了一定的探讨。

关键词：带电作业；10kV配电线路；运检；优势

1 前言

随着我国电网的不断发展和人们生活水平的不断提高，人们对于供电的稳定性提出了越来越高的要求，所以就要求供电企业加强对于线路的检修，而为了使得线路检修和电力用户的正常用电不发生冲突，就必须要依赖于带电作业，但是带电作业是一个非常复杂而且具有一定危险性的作业，十分容易发生安全事故，但是同时，将带电作业应用在10kV配电线路的运检工作之中也有着许多的优势，其中最为突出的一个优势就是不会对用户的正常用电造成影响，除此之外，还有着许多其它方面的优势，所以对于带电作业在10kV配电线路运检工作中的优势进行分析有着非常重要的意义。

2 10kV配电线路运检中带电作业概述

在开展10kV配电线路运检工作的过程中，带电作业主要包括三个方面的内容，第一是等电位作业，所谓的等电位作业，就是指的在开展作业的过程中，相应的操作人员通过对于绝缘工具的使用来实现对地绝缘，然后再进行相应的运检工作。在进行等电位作业的过程中，由于使用了绝缘工具，所以能够有效地对于电流进行限制，在开展作业的过程中，相关的操作人员应该注意和接地体之间保持合理的距离，从而确保自身的安全。由于在进行运检作业的过程中，操作人员实质上是处在一个电磁场之中，而电场力往往会对操作人员造成一定程度的影响，有可能会使得高压电流经过操作人员的人体，所以为了有效地避免安全问题的发生，在进行作业的过程中，必须要确保安全措施的完善，比如说操作人员应该穿戴特定的衣服和手套，同时在开展作业的时候，也必须要保证带电线路和相关的带电设备是处于正常连接状态的，尤其是对于电阻而言，必须要满足相关规范的要求，这样才能够保证等电位体的顺利形成。第二是地电位作业，在开展此作业的时候，检修人员一般都是在构架上或者是杆塔上，相应的操作人员需要利用专业的工具来接触带电设备，虽然在开展地电位作业的过程中，操作人员不需要和线路发生直接的接触，但是由于在线路周围存在一定的电场，仍然会存在一些安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以在开展地电位作业的时候，也必须要保证电阻是符合要求的，而且由于电压等级的不同，对于带电作业的安全防护要求也是不一样的，所以在进行相性的检测时，必须要对于工具和线路之间的最小安全间距加以明确。第三是中间电位作业，所谓的中间电位作业，就是指的操作人员通过对于绝缘平台上的绝缘杆进行操作，而不需要同带电设备发生直接接触，这样绝缘体就能够将操作人员与带电体和接地体隔离开，并且对于电流起到一定的限制作用。

3 带电作业在10kV配电线路运检工作中的优势分析

3.1 有效地减少了电量的损失

在应用带电作业进行10kV配电线路运检时，往往能够减少停电情况的发生。虽然带电作业相比于传统的停电作业而言，看似更加浪费电能，但是实质上根据相关统计表明，采取带电作业的方式来对配电线路进行运检，往往能够取得更好的节能的效果，通过对于带电作业的应用，使得电量的损失得到了有效的控制，有效地节约了资源，为实现可持续发展做出了突出的贡献。

3.2 节约了资源

如果在进行10kV配电线路运检工作的时候，所采取的方式是传统的停电作业，那么要想完成运检工作，至少需要四个工作人员，而且还需要配备至少两辆工作车辆。但是如果采取带电作业的方式，最多只需要四个工作人员，而且只需要一辆工作车辆，所以能够有效的节约人力和物力，减少了资源的浪费，而且也更加便于供电企业进行管理。所以能够较好地节约资源也是带电作业的一大优势。

3.3 能够及时地消缺

10kV配电网带电作业具有灵活机动的特征，如果采取传统的停电作业的手段，从安排停电作业到进行运检，再到开展抢修作业，往往需要浪费大量的时间，但是如果采取带电作业的方式，就能够节约非常多的时间，而且也不会造成停电，并且也能够节约许多抢修的时间，从而使得供电的可靠性得到有效的提高。同时对于带电线路进行运检，也能够更为准确地找到故障的源头，从而依据线路的运行的实际情况对于其运行状态进行准确的分析，找到故障发生的根本原因，从而使得线路检修的效率得以大大提高，因此能够及时地消缺也是带电作业的一大优势。

3.4 降低了生产安全隐患

因为带电作业具有较强的专业性，所以在进行10kV配电线路运检的时候，也能够有效地对于误操作加以避免，而且在作业的过程中，由于采取了完善的安全保障措施，所以也能够使得生产安全隐患得到有效的控制。比如说依据相关的要求，在开展带电作业的时候，必须要确保天气状况的良好，不能够在雷雨、闪电等天气条件下开展作业，而且如果风力或者是湿度过大，也不能够进行带电作业。

4 结语

就目前的情况而言，10kV配单线路运检和带电作业的配合较为良好，而且将带电作业应用于10kV配单线路的运检工作中也有着许多独特的优势，通过带电作业有效地避免了停电，而且对于故障的检修也能够更加的及时，使得供电的稳定性得到了有效的提高，这对于我国供电企业经济效益的提高有着非常重要的意义。

参考文献：

[1]周广方，唐立华，陈轩等.带电作业工作原理及其防护措施[J].科技创新导报，2010，（20）：97.

[2]孙毅，白宗赞.10kV 配电线路检修及危险点预控分析[J].黑龙江科技信息，2014，（32）：90-90.

[3]袁英杰.10kV配电线路检修及危险点预控[J].通讯世界，2015，（10）：179-179.

论文作者:丁超

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2e2b5f21fa46eb166974350.html