# 电厂防止滚轴筛堵塞的方法论文_衡永忠

江苏华电扬州发电有限公司 225000

摘要:电厂输煤系统滚轴筛是输煤系统重要筛分设备。它对碎煤机破碎效率的提高、锅炉使用合格颗粒煤起到重要作用。滚轴筛筛轴堵塞增加了破碎机工作时间，加快了环锤和筛板的磨损。因此，消除筛轴绑煤是一项非常重要的工作。

关键词:滚轴筛; 堵塞; 清扫板; 耐磨

简介：滚轴筛是火力发电厂输煤系统中的筛分设备。经过筛分，原煤中小于筛孔的煤落到筛机下方设备，大于筛孔的煤在筛面上向前运动送入碎煤机。滚轴筛可防止堵筛现象，适用于电厂原煤中含水分较大的工况下运行。BDS型变倾角等厚滚轴筛是在普通滚轴筛的基础上发展起来的，其性能更优越，用途更广泛，对物料的适应性更强。

1、滚轴筛主要工作原理

变倾角等厚滚轴筛是根据等厚筛分原理采用一种新型的筛面结构设计，即由若干根筛轴组成分段式筛面，沿物料流动方向上各段筛面的倾角由大到小，形成变倾角筛面。进入筛机的物料首先在大倾角筛面段完成快速分离，再流向次倾角、小倾角筛面，并在这里进行充分分离。小于筛孔的物料被筛下进入带式输送机，大块物料被排列到出料口进入碎煤机。

二、滚轴筛堵塞的原因

滚轴筛是利用多轴旋转推动物料前移，并同时进行筛分的一种机械，将30mm*30mm以下的原煤筛分后，直接运到下级输送带，将筛上的大块煤运到碎煤机进行破碎。

造成滚轴筛容易堵的原因有很多，有滚轴筛本身的内在因素，也有外界因素。

1、来煤的影响：电厂多煤种掺配，泥煤、水分大的煤、杂物多，附着力强，容易粘轴，越粘越多，筛轴间隙越来越小，小块煤也无法筛分，一起进入到碎煤机，增加了碎煤机的破碎量。

2、清轴器的影响

（1）筛轴下方未装清扫板，或损坏检修不及时。

（2）清轴器与筛轴、筛齿接触部分易磨损，间隙越来越大，筛轴粘煤越多，起不到清扫作用。

（3）清轴器安装的角度与间隙不符合要求，影响清扫效果。

三、滚轴筛防堵方法

1、安装清轴器

（1）制作清轴器：选用厚度为14-16mm的钢板如下图（图一为清轴器筋板，图二为清轴块）制作清轴器组件：

（2）如图二所示， 根据使用工况，我们采取将清轴块清扫口倒角，在倒角处和其它接触两面采用高耐磨焊条303打底，404焊条表面焊接，增加耐磨性，延长清轴器使用周期和清煤效果。

具体施工工艺：

①新的清轴块清扫口倒角，以预留焊接位置，并进行打磨处理；

②对清轴块进行适当预热，温度低于200℃；

③用万能303焊条采用直流正接，电流90A左右堆焊过渡层；

④焊接时须用短弧操作，待焊缝金属冷却后脱渣，再进行第二道焊接；

⑤堆焊三层后用万能404焊条采用直流正接，电流130A左右盖面，盖面层厚度2-3mm即可，焊接后进行适当保温缓慢冷却。

（3）安装：

①安装清轴器前，先检查确认滚轴筛筛齿磨损是否超标，否则要优先更换筛齿。

②一般只要在入煤端前7-8根筛轴安装清轴器即可。

③测量安装高度，确认清轴器安装底座位置，底座固定螺孔加工成长孔，安装清轴器筋板及清轴器板块，刀口沿滚轴运动方向安装，调整好间隙，固定螺栓。

四、结束语

总之滚轴筛筛轴清清轴器耐磨性越好，筛分效果也越好。因此，在日常工作中我们要加强对设备巡回检查、注意观察，及时清理清轴器上的杂物，定期检修更换，确保清扫效果。

参考文献：

[1]《燃料设备检修》 中国电力出版社

[2]《燃料管理及设备》 中国电力出版社

[3]《燃料设备运行》 中国电力出版社

[4]《焊接方法与工艺》机械工业出版社

[5]《燃料设备检修技术》水利电力出版社

[6]《金属材料及热处理》 机械工业出版社

论文作者:衡永忠

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4045453139f93abbe1fe9f2.html