# 浅析园林景观施工中水景施工技术的应用论文_汤海

天壹生态城镇发展有限公司 224000

摘要：随着社会经济的不断发展，城市化进程也在不断地加快，人们越来越重视生存环境的生态性和美观性。水景是生活中重要的组成部分，因此，在园林景观中水景施工必须具备一定的安全性和可靠性。基于此，对园林景观中水景施工进行了分析，探讨了水景施工技术的应用，并提出了施工中应注意的施工要点，供大家参考。

关键词：园林景观施工；水景技术

1 水景施工技术概述

水景主要是指水上或者是海上的景色，水上包括湖泊、河流、溪流等，随着社会的不断发展和进步，水景一般都是指人文的水景观。总的来说，水景主要可以分为两大类：第一类是自然型的水景，这种水景主要是按照地理形势或建筑结构，由施工技术人员仿照大自然形成的景观建造而成的，如瀑布、泉涌、叠水等；第二类是人工型的水景，这种水景的主要形式就是喷泉，喷泉的类型也是多种多样的，如音乐喷泉等形式。

2 水景技术在园林景观施工中的应用

2.1 选择合适的管道材质

在我国早期的园林景观水景项目建设中，一般情况下都是使用热镀锌管钢管技术，然而这种材料在经过一段时间的使用之后极易出现腐蚀的问题，不仅使用的周期不长，还会对水景的美观产生很大的影响。后来，广泛使用的是UPAC管道技术，该材料可以很好地防锈，但耐热性能较差，一旦出现长时间的阳光直射，就会很快老化变色，如果没有日光直射，UPAC能够有非常长的使用寿命，大概可以达到50年。不锈钢管和铜管比较好，但这些材料的成本较高，在园林景观水景实际操作和施工的过程中最好的处理方法是在池底使用UPAC管道，避免接受阳光直射，使其有一个很长的寿命，而在阳光直射的区域，使用不锈钢管或铜管。当前，为了降低整个工程成本、减少建筑面积，很多园林景观水景工程往往使用潜水泵或者离心泵作为提供水力的材料。然而在水中使用的过程中，潜水泵的可靠性较低，易产生绝缘损坏而造成水体带电的情况，安全隐患较大，如果出现损坏会导致水景局部产生瘫痪等情况，离心泵尽管具有较高的可靠性，但应在泵房中设置，另外，和潜水泵相比管道非常长，增加了造价，可能会对水景效果产生一定的影响，因此在选择施工技术的过程中，一定要与实际情况相结合选择合理的施工工艺。

2.2 合理选择水泵形式

在建设施工的过程中，要控制工程总体造价，节约建筑的面积。有许多水景工程会使用潜水泵，这种设备不仅不需要建设泵房，还能够很好地提升整个工程的效果。然而潜水泵的可靠性较低，和干式离水剂相比有一定区别，这就导致使用时产生由于潜水泵损坏而造成的不良后果。另外，水景由于常常产生局部缺陷导致完整性缺失，与此同时，水泵的绝缘设备如果产生问题，会造成水体带电，严重的还会造成触电事故，威胁人们的生命安全。使用离心泵会延长整个管道的长度，并且需要设置专门的泵房，从而增加水景的建筑成本，影响美观性。在这种条件下，要设置可靠性较强的潜水泵，降低水景工程的造价，并且具有较高的操作性，便于进行一定的维护。综上所述，离心泵和潜水泵相比具有一定的优势，特别是需要长期运行的一些水景景观，需要选择离心泵。

2.3 电气施工和灯光设备

水景的效果要有一定的光，所以对水下照明有很大的要求，水下照明灯的选择也就显得很重要。以塑料為支架的照明灯问题很多，由于材料差、结构性差，这种照明灯极易遭受破坏，使用的寿命较短。而照明与电的联系密切，一旦造成破坏不能及时被发现和更换，会带来很大的安全隐患，所以在这方面的施工时，要合理地规划，保证安全的电压，选择安全高质量的照明设备，保证安全和美感。目前，我国主要采用自来水作为水景的水源，以后应大力发展再生水的利用，变废为宝。水质也要保证，保证人们的身心健康和生态环境。多数的水景瀑布、喷泉采用的是封闭式循环水，城市用水十分紧张，所以采用集中处理过的水作为水源水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水源的净化就会显得十分重要，一般水源净化采用的方法有物理方法，如机械过滤、底泥疏浚、光调节、水位调节、高压放电、超声波等，或是采用化学方法投放化学药剂以及生物方法投放微生物，分解水中的污染物净化水源。

2.4 水位的控制

在水景施工的过程中，要注意控制水位，这一点特别重要，尤其是在对水位变化比较敏感的喷泉等射吸式喷头或雪松喷头中。当前，一般情况下会使用独立的水位均衡水池，并且进行连通管和液压式水位控制阀的设置，做好自动补水和引流的工作，很多工程往往在给水控制系统中使用水位控制器，因为主机的水位控制器一般情况下在水池内安装。从机在泵房内安装，这样就可以通过设备对水的深度进行实时检测，让从机更好地控制水泵。从当前的角度分析，水位设备已经具有非常高的自动化水平，如果水池水位达到了最高值或者设定的最低值要低，从机就可以依照原先设定的相应程序，提醒管理人员，如果水泵产生故障，从机就能够根据相应的程序来及时上报，管理人员能够及时检测现场情况，并且将水泵强制开启或关闭。另外排水控制系统当中设置，主机在泵房中，这样能够让主机实时检测水声信号。控制水泵在水位达到上限时开启水泵，如果达到下限就关闭水泵，如果水位比极限高或者水泵产生故障，主机就会依照相应的程序及时上报。

3 水景植物配置技术

3.1 水上面植物的配置

水面的景观和水边的景观需要呼应，让水面出现倒影，这样会让整个水景更加美观。在园林水面上，需要布置人工河流、小溪、水池等，不单单需要有自然的形式，还要有一定的规律性，使其可以形状万千、大小不一，但是又符合美观的要求。水生植物不单单需要有造景的能力，还需要吸收水体当中的一些污染物和有害物质，让水体得到净化，另外还可布置荷花、香林、睡莲等在水面上，也可以布置绿屏、凤眼莲等植物，这样搭配能够更好的映衬出亭台楼阁的园林景观。在水面过配置的过程中也不可以过分拥塞，一定要留出相应的空间来进行反射，不能对表面影印的效果产生影响，一般情况下，水面植物的面积不能高于水面面积的1/3。

3.2 水边植物的配置方法

水边植物的配置，能够增加水面的层次感，让岸边视线更加丰富，另外也可以让大自然的趣味性更加明显。在配置水边植物的过程中，需要对整个画面进行艺术化，并且要和水边保持相应的距离，具有一定的层次感，或远或近疏密需要搭配合理，防止出现过于简单或者过于整齐的情况，造成非常单调的局面出现，不能沿边线进行等距离植物的放置。在构图设计的过程中，选择向水面伸展的树枝，就能够产生一种唯美的效果，如垂柳、碧桃、樱花等。并且需要应用一些水杉林等在浅滩区设置，这样可以让整个水边植物的效果看起来更有层次感。

3.3 配置驳岸植物

混凝土、土岸、石岸等都属于驳岸，在配置植物的过程中，需要将其与附近的山水融合，这样能够更好地引导水面景观空间，布置也比较合理。在图案边的配置植物的过程中，需要注意让整个岸线布局和地形道路相统一，进行一些有密有疏的配置，对于一些枯燥的石岸在植物配置的过程中需要注意遮丑，一般情况下，适合使用一些垂柳、迎春等植物，通过枝条向下细长的垂落下来，遮挡石岸的不足，与此同时还可以种植燕子花、黄菖蒲、藤本植物等，让气氛得到调节。

4 结语

水景施工能够在很大程度上美化园林景观，因此在水景施工的过程中，施工技术人员要结合园林工程的实际情况，合理科学地利用施工技术，采用瀑布等各种形式的水景观备，让人们有一种赏心悦目的感觉，由内而外的产生愉悦感，从而让水景施工发挥出更大的价值，促进城市的发展。

参考文献：

[1] 黄智慧.园林景观施工中水景施工技术的应用研究[J].建筑建材装饰，2016，（09）.

[2] 施余才，范龙.园林景观施工中水景施工技术的应用探究[J].城市建筑，2015，（10）.

论文作者:汤海

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b446782dd0e7d5fc6c3c4f45.html