# 基于ArcGIS的地图符号库的设计与实现论文_孔叶叶,陈思思

孔叶叶 陈思思

温州市勘察测绘研究院 浙江温州 325000

摘要：对地图中的各个要素进行表示或描述，可通过图形的方式来实现，并在表示或是描述的过程中进行定性和定量的关系确定。ArcGIS作为对地理要素进行描述的功能巨大的软件，本文以描述地图符号库的设计核心思想为切入点，分别介绍了地图符号库的不同制作方法，简述了地图符号库的技术要求，希望能实现在ArcGIS中进行地图符号库的设计。

关键词：ArcGIS；地图符号库；设计与制作

引言：

为了展示空间对象的数量及质量，可以采用地图图式符号语言来表达，地图图式符号语言主要具有两种优势：一是可读性，二是可量测性。地图符号作为地图的语言，是对地图内容进行描述的主要手段，但是面对大小不一的形状、色彩上有图形或文字的组成区别上就需要对其进行分析。ArcGIS的地图符号库主要发挥着地理事物在空间位置上进行地理信息的交流，实现各个事物之间的相互联系及对区域总体特征的分析作用。

1地图符号库的设计核心思想

现实世界要实现抽象表达需借助空间资料，而空间资料是由点状符号，线状符号和面状符号组成的。使用注记来表示某种特殊符号的点线面的特性。在实际操作中，点线面三者之间存在着一定的联系，不是孤立存在的，线符号中可能包括点符号，点符号中又可能包含线点符号，可见三者的关系十分复杂。每个地图在实现以不同的比例进行缩小或是放大时出现这个问题的主要原因是地图上的表达程度不是统一的，要进行综和的取舍，所以地图图式中的符号种类存在着大小和个数的差异，简言之，绘制不同比例尺的地图需要采用不同的符号库。在ArcGIS中，符号库的作用是对符号管理器中的符号进行管理，主要进行符号的的添加、删除、新建等，由于各个符号库之间不存在必然的联系，使得也利用ArcMap进行，并在实际的工作中把我国不同比例尺的地图符号库进行添加或删减，使得在进行符号的制作输出时能达到国家对绘制地图的要求和标准。

2地图符号库的制作

2.1点状符号的制作

点状符号是按照一定的比例尺大小来表示面积较小的点状事物，其主要具有以下的特点：固定的图形，定位点已经固定，方向性点状符号呈现出规则的图形。在ArcMap中，可以通过四种手段来进行点状符号的制作，但是如果是技术要求复杂的点状符号是可以通过使用字体符号的方式，但是要注意要在矢量的格式下进行。

字体符号具有很大的优势：即使符号自身发生放大或是缩小都不会出现失真等问题，对于Truetype 字体，由于该字体空间小以及图片等都要比其他的格式要小，当使用该字体进行文字编辑时需要使用字体编辑器生成的字体符号制作点状符号，字体编辑器是进行文字编辑时必要的文字输入工具，可以实现更好的界面形状大小的控制，并且具有编辑方面和修改便捷等优点。无论是简单地操作还是复杂的操作都能对图式符号进行直线和曲线的绘制，进行各种编辑以及图形进行大小位置的设定等操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2线状符号的制作

进行线状符号的制作时对长度的比例尺有一定的要求，但是对于宽度的比例尺没有设定要求，该符号使用星线状或细条带状进行线段长度的延伸，该符号可以按照特征进行线状符号的制作。可见线状符号的组成是若干线条构成的线状符号。在进行线状符号绘制时，以五种主要的实现方式进行线段的绘制，这五种方式主要有简单线、细切线、制图线、点状符号或图片构成的。对于地形图图式的不同类型的线型绘制时，可以对五种方式进行组合或是分开制作。当进行粗细长短的线状符号制作时，可以使用图线来完成，并且对线段的粗细等调整的操作技术不是很难。进行复杂的线状符号制作时，首先需要对复杂的部分进行点状符号操作，再由点状符号组成线状符号。

2.3面状符号的制作

面状符号主要应用在二维平面上，在表示面状的物体或地理的图像，多是由一条封闭的轮廓线组成，也可以通过单色填充、渐变色填、图线填充、点状符号填充和图片填充五种方式。这里主要介绍两种方法，一个是使用面状符号进行对树木或是房屋的填充，在进行这个操作时可以通过简单的线或线状来填充，另一个是使用点状符号来填充，可以采用多层填充符号叠加的方式，同时也可以用线来填充，但是要注意面状符号多是斜列式的，如同线状符号在进行帧斜排列时，在制作TrueTpe 字体时也可以进行对这些符号填充绘制。

3实现ArcGIS的地图符号库的设计的技术要求

要实现ArcGIS地图符号库的设计，要求按照国家地形图图式标准进行编码，并注意在这个过程中对地理要素进行分类，这样才可以形成和地形相对应的地图。在操作的过程中要针对不同的绘制要求，首先选择对源文件进行移动、拉伸以及设计，再进行纠正后的效果，在对效果把握程度不到位时，可以将纠正后的图形以显示的方式存在，在进行特殊的调整，可对控制点进行修正，直到满足要求为止。

ArcGIS作为由国外引进的先进地理信息技术，在地图符号库的设计上具有重要地位。ArcGIS主要功能是对数据进行输入、查询和制图。但是由于ArcGIS是国外的技术软件，在符号库会出现不符合中国人的使用习惯等问题，在实际工作中带来了很多不便，所以开发新的制作符写库的方法是目前我国地理信息技术的重点之一。为极大地实现该技术的符号化，需要对符号的制作和绘制分开进行，一方面使用字体编辑器软件建立点状符号库，另一方面编辑符号的方法进行各种符号的绘制。

4结语

ArcGIS的地图符号库内包括多种符号的制作方法，这样制作的地图符号库不仅符合国家地图的设置规定，而且该技术在使用时操作方便，可以取得可观的技术操作效果，对同一种地物可以进行批处理，减少了许多寻找符号所引起的时间消耗，同时开放式的设计能够在制作专题地图等特殊需要时按需添加新的符号，最重要的是这种方法不需要偏程调试。

参考文献

[1]艾廷华；动态符号与动态地图[J].2008，23（01）.

[2]郸达志；地理信息系统原理与应用[J].徐州中国矿业大学出版社2002，（10）.

[3[沈陈华；线状符号库的面向对象设计[J].2000，17（04）.

[4]薛安；线状地图符号制作系统的设计和实现[J].2017，（04）.

[5]王建华；地图语言学的新探讨[J]. 测绘通报，2000，（5）：21-22，28

[6]马耀锋；符号构成及其设计模式的探讨[J].2005，24.

论文作者:孔叶叶,陈思思

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b60fed0816a0748f11f4f351.html