# 配网自动化在电力系统中的应用论文_陆晓芸

云南瑞滇电力工程设计有限公司， 云南 昆明 650011

摘要：近年来，我国配网自动化技术不断发展，在电力系统中也得到了重要应用，但仍存在一些问题。本文联系实际，在分析配网自动化技术存在问题的基础上，深入探究如何完善优化配网自动化在电力系统中的应用，以供参考。

关键词：配网自动化；电力系统；信息一体化；电网改造

电力系统中，配网自动化技术指的是融合计算机技术、自动控制技术、通讯技术，依靠工作性能稳定的配电设备，实现对整个供电网络的监控与运营，从而保证整个配电网安全、可靠运行，确保社会正常稳定用电【1】。现阶段，城市电力系统中配电自动化还存在一些不完善之处，具体分析如下。

1配电自动化中的问题分析

现阶段，电力系统中配电自动化部分存在的主要问题是，配网一次设备水平差，具体表现在以下方面：主要节点的站室开关设备不具备遥控功能，主要原因是开关设备内电动操作机构不完善；环网柜不具备PT，且PT故障率较高，环网柜取电以及配电室采集电压困难【2】。

与西方部分发达国家相比，我国配电网自动化应用起步较晚，在技术、知识理论体系等方面尚不完善，实际应用过程中也存在较多问题，导致我国全范围的配电网自动化难以实现。由于缺乏先进技术，在推进电力系统自动化建设过程中常常会出现供电不稳定、电网改造不科学、不合理等问题，影响社会正常稳定用电。且由于我国用于电网自动化建设中的相关设备，其功能相对单一，这就导致整个配电网的自动化功能都较为单一，难以全方位满足用户用电需求【3】。此外，由于在设计配电网时未能立足整体性角度，缺乏统一化设计，导致配电系统运行过程中受控方与控制方接受的信息差别较大，整个供电过程不易控制。

2配网自动化在电力系统中的应用

2.1智能控制技术的应用

电力系统属于一个动态系统，具有较强的非线性特点，受此特点影响，系统在运行过程中各项参数也并非静止不变，而是在不断变化，因此，系统易受外界因素影响而出现运行故障。近年来，我国社会各行业、各领域用电量持续增加，对电力系统的安全性、稳定性也提出了更高要求，相应的，电力系统对相关电气设备的适应性以及设备与设备间的协调性也提出了新要求。而智能控制技术在配网中的应用使得这些要求成为现实，并促进了电力系统中各项问题的解决【4】。智能控制技术是以相关专业化的控制理论为基础，并依托先进的技术手段对电力系统中相关复杂结构、复杂问题予以控制，极大得提高了电力系统运行的稳定性、安全性，在配网自动化中得到了广泛应用。

2.2 FACTS在电力系统中的应用

FACTS系统又称柔性交流电系统，将该系统技术科学合理引进配电网，有助于提高电压质量，提高供电系统运行的稳定性、安全性【5】。在配电网中，柔性交流电系统的工作原理是：将具有较强功能性与较高独立性的电力电子装置于供电网中的关键部位，并通过该电子装置调整系统供电参数，从而达到提升供电系统安全性、可靠性与稳定性的目的。而FACTS中的ASVC则是支持柔性交流电系统各项功能作用得以发挥的核心装置，这一核心装置在保证系统稳定、正常供电方面发挥着重要作用。具体如，若系统在供电过程中电压出现变化，ASVC可及时校正电压，确保系统供电持续进行；再者，若供电系统在运行过程中出现故障，柔性交流电系统可凭借其较强的电压控制能力及时稳住电压，确保系统供电的科学性、稳定性。与同步调相机相比，ASVC更具优势，该项装置的灵敏度更高，调节范围更大，噪音小，因而在电力系统中应用的相对广泛。

2.3动态安全控制系统

现阶段，控制系统与数据采集是电力系统中最常用到的监测方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电力系统中，数据采集与控制系统的主要功能作用是实时记录电磁暂态故障，并监测电力系统运行状态，以保障电力系统的安全稳定运行。在电力系统中，该控制系数虽具备一定的应用优势，可迅速、准确记录系统的各项运行数据，但其也减少了记录仪彼此之间的通讯机会，不利于对整个电力系统特征的分析。此外，该技术系统的另一特点是，数据刷新速度慢，时间长，有利于对系统的稳定性展开分析，但缺点是其无法实现不同地点的数据同步更新进行，且数据的记录、使用也有范围限制，只适合在固定地区进行分析应用，因而无法对供电系统的动态行为进行控制。鉴于此，我们将动态安全控制系统及其相关技术引进电力系统，利用该系统实现通信和测量技术的同步应用，实现对向量的有效控制。

3配网自动化未来发展趋势

与西方部分发达国家相比，我国配网自动化研究应用较晚，在技术、经验等方面还存有不足，但尽管如此，我国的配网自动化还是取得了迅猛发展与广泛应用，且随着技术的日益完善，设备的日益先进，配网自动化在未来将有更加广阔的发展前景。立足于配网自动化当前发展水平，预测未来的配网自动化及其相关技术将朝着以下方向发展：

3.1配网信息一体化基础上的配电实时信息引擎系统

在电力企业信息一体化集成系统中，DMS与配网自动化是重要内容，并且两者并不是孤立的系统而是一个有机组成部分，在配网自动化与DMS的有机结合下，未来的配网自动化系统将会提升数据信息利用效率，充分挖掘信息价值，促进系统运行效率的提升。而这一目标的实现，主要是借助信息一体化大平台下的配电实时信息引擎机制，基于这一信息引擎机制以及企业集成总线与公共信息模型，数据应用效率将会获得大幅提升。

3.2智能化分布式FA

现阶段，我国正着手准备推进电力工业体制改革，推进改革后将逐步实行输配分开的模式，并在售电环节引入竞争机制。这种模式能有效降低线路损耗，提高能量转换效率，但是实际运行过程中存在一定难度，原因是分散发电装置的布置以及投运具有不确定性，在这种情况下，配电网络的运行方式会发生变动，导致原有方案不能有效解决系统运行问题。针对这一情况，供电企业可以研发建立基于多智能体系统的分布智能化系统。分布智能化系统能够通过智能体之间的通信与规范，构成完整的智能分布式FA实现方式，为输配分开的模式的实现奠定良好基础。

3.3配网系统结构优化运行决策支持系统

配网自动化在电力系统中的规范化应用，在很大程度上提升了用户用电的安全性与稳定性，大大缩小了因故障导致的停电范围，减少了停电时间，提升了电力系统的社会效益。但若想长久具备这一技术优势与服务优势，促进电力系统经济效益长久稳定提升，供电企业就必须立足实际情况，结合系统供配电范围以及用户用电需求，根据实际运行环境，不断优化系统结构，建立完善运行决策支持系统，这样能够降低线路损耗，控制运行成本。

结语

综上所述，配网自动化是一项关键技术，完善优化配网自动化及其相关技术在电力系统中的应用，可保障电力系统运行的安全性、稳定性与可靠性。我国应当加强对配网自动化的研究与应用，为我国电力事业的飞速发展提供重要技术支撑。

参考文献

[1]张楠,杨友良.配网自动化在电力系统中的应用[J].南方农机,2019,50(08):193.

[2]陈强.EPON技术在电力配网自动化系统中的应用[J].通讯世界,2018,25(12):71-72.

[3]赵渊鹏.配网自动化技术在电力系统中的应用分析[J].通讯世界,2017(09):219-220.

[4]张毅,徐达.配网自动化技术在电力系统中的应用分析[J].科技经济导刊,2016(29):83+20.

[5].电源模块在电力配网自动化DTU系统中的应用[J].国内外机电一体化技术,2016,19(03):37-38.

论文作者:陆晓芸

论文发表刊物:《中国电业》2019年第08期

论文发表时间:2019/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7f08fa85c3044c15c14e15a.html