# 园林绿化施工与养护管理技术探讨论文_殷志强

河北石家庄 050000

摘要：随着改革开放的深入发展，国家实力的增强，人民生活水平的提高，精神文明建设的需要，全国城乡单位的园林绿化日新月异。园林绿化工作不仅能够美化环境，更能提高人们出行的安全性及健康，为此，作为一个园林工作者，必须在工作中不断总结和摸索，寻找适合的措施和方法，为道路绿化作出自己的贡献。

关键词：园林绿化；特点；施工；养护；技术

一、园林绿化工程的特点

1、施工对象的多样性与生命特性

园林工程实施主体中的多数都具有生命，通过各种色彩及不同季节植物的栽植与搭配，利用各种苗木的特性功能，起到空气净化、吸尘降温及营造与美化生活环境的目的。

2、自然景观与人造景观的协调性

追求人造景观的艺术美与自然美相结合。园林工程在景观小品、植物配置、古典建筑等方面更要讲究艺术性，其效果要给人以美的感受，而设计师的个别细节部分不一定能达到这种效果，这就需要通过现场工程技术人员创造性的劳动，去实现设计师的最终意图与境界。比如假山的堆叠，地形、地势的处理，同一张图纸由不同技术人员施工，产生的艺术效果及观感就会有所不同。这就要求我们的监理人员不能仅仅停留于一般的熟悉图纸、按图施工、按图监理，还必须根据工程实际情况，了解与掌握深层次的设计意图，督促施工单位针对该部分制定详细的施工方案，采取切实有效的解决方法，认真监督把好关，力求达到最完美的艺术效果

二、园林绿化施工技术要点

随着城市经济水平的不断提高，居民环保意识、可持续发展的意识也越来越强，对居住环境的要求也越来越高，给城市园林绿化建设注入了新的活力和动力。近年来，园林绿化方面的投资逐渐增加，城市生态建设规划日益完善，绿化事业正呈现出蓬勃之势，其规模趋向大型化、多样化，为进一步提升园林绿化效果，应对其施工技术要点进行深入分析。

1、园林绿化施工准备

（1）组织好设计交底和图纸会审工作。绿化施工和其他建筑工程有所不同，不能单单遵循施工设计图纸进行施工，绿化施工过程要进行再次创作。在施工过程中必须对设计思想及理念进行充分体现，基于此，在施工过程中图纸交底占有重要位置。施工前设计企业必须将设计意图介绍清楚，只有这样施工企业才能对工程整体的设计思想进行深刻领会，这样才能提高施工技术的灵活性，如：树丛栽植时，哪株直，哪株斜，倾斜的角度，如何让其搭配和谐而又顾盼生姿，生动有趣，这些问题在施工图纸中根本无法展现。

（2）施工组织设计。园林工程既然包括了多个单项工程，在施工中往往涉及到各项园林工程项目的协调和配合，因此，在施工过程中要做到统一领导，各部门、各项目要协调一致，使工程建设能够顺利进行，这也就是常说的施工组织设计。根据园林工程的实际特点，园林工程的施工组织设计应包含以下几方面的内容：在取得工程施工项目后，应按照设计要求做好工程概预算，为工程开工做好施工场地、施工材料、施工机械、施工队伍等方面的准备。根据对施工工期的要求，组织材料、施工设备、施工人员进入施工现场，计划好工程进度，保证能连续施工。施工组织机构及人员施工组织机构需明确工程分几个工程组完成，以及各工程组的所属关系及负责人，注意不要忽略养护组。人员安排要根据施工进度计划，按时间顺序安排。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、定点放线

园林绿化施工需要按照既定的设计图纸进行。在充分分析图纸和实际场地的基础上，进行定点与放线是园林绿化施工的首要环节。按照既定的比例将图样放样到具体的园林绿化施工场地上。在规则放样中，需要根据设计图纸进行规则定点，按照植物材料的要求与图纸规定的线路进行放线，采用固定设施定位，做到统一、整齐。可以参照设计的中心线与断面进行行道树木放样，采用白灰将植物的位置标记出来。在平台宽阔的场地上定点放线时，可以采用网格法，即在施工场地上按照既定的比例丈量出若干个方格，按照方格纵横坐标确定种植点。在大范围绿地的测量中，可以采用平板仪的方法定点放线。明确标出列植树木、孤赏树木的单株具体位置，采用相应的设施清晰标记，注明挖穴与树种的规格；按照设计图纸划定自然林或树丛的位置，并作出标记。标记好树木后，还需要详细记录树木的种类、种植时间、挖穴规格以及位置等信息。

3、挖穴种植

挖穴种植是园林绿化施工的关键，其对植物的成活、景观的营造等有着直接的影响。在确定了种植的位置后，需要充分分析土壤情况和树木的根系情况等，进而合理确定挖穴的规格。一般情况下，可以按照移栽土球的体积和植株根系的辐射范围确定具体的种植穴大小。挖穴的质量对植株的移植与后期生长有着非常大的影响。所以，在园林绿化施工中，必须按照既定的标准执行，确保挖穴的质量。在具体施工中，可以先确定穴径再画圆，接着沿着圆进行挖掘，不断修正穴壁，使得种植穴的深度与宽度符合植株的种植需求。挖掘时需要将底层土与表层土分别放置于不同的位置，需要确保种植穴的底部与上口大小一致，不可以挖成明显的锥形或锅底形状。不然的话，种植踩实时会损害植株的根系，并造成上翘或劈裂等，不利于植株生长。在建筑道路或粘土道路上挖穴时，尽量挖成倒梯形，使种植穴底部略大。

三、提高园林绿化工程养护管理水平

1、科学规划设计，精心组织施工是提高园林养护管理水平的关键。园林绿地要根据其不同的使用功能和性质进行科学设计，合理布局，以乡土树种为主，乔木、灌木、地被、草坪应该按照生态学的原理进行合理配置，常绿与落叶相搭配，满足植物各自生长所需的立地条件。施工时必须对绿地的土壤进行改良，平整场地，严格按照图纸施工，标高到位，地形平顺饱满，放线放样线条流畅富有艺术性，苗木粗壮、健康、形态优美、树形完美，种植技术娴熟、科学、合理，后续技术措施到位，如此方能做到种一棵活一棵，种一片活一片，只有花木成活生长旺盛，园林景观的整体效果才能充分体现。

2、制定园林绿化工养护管理的技术标准和操作规范，使养护管理科学化、规范化。作为园林绿化施工单位，应该严格遵循园林绿化工养护管理的技术标准和操作规范实施具体工作，制定出一套合理、高效、科学、全面的绿化养护管理制度，标准化、科学化管理园林绿化养护工作，只有这样才能使园林绿地的景观效果和质量有一个大的提升和质的飞跃。？

3、园林绿化养护管理机械化是提高园林绿化养护管理水平的重要保证。使用简单方便、功能齐全的园林机械，如起苗机、挖坑机、绿篱修剪机、割草机、自动喷灌设备等，省时高效。因此要大力推广使用园林机械，实现养护机械化管理。

四、结束语

综上所述，

园林绿化是城市规划的重要组成部分，它与居民生活、城市的建筑、道路系统、地上地下管线布局都有密切关系，为了更好地发挥园林绿化的综合功能，必须按照一定的要求规划安排各类型的园林景观，只有形成园林绿化系统，才能收到保护生态环境、发展旅游、完善投资环境、改善人民生活条件的实效。本文主要对园林绿化工程的特点及园林绿化施工技术要点、养护管理进行了分析与探究。

参考文献

[1]申驰，喻琴，何小琼.浅论园林工程的技术管理[J]. 科技致富向导. 2010（32）：308-309.

[2]刘宏达.园林工程建设施工管理探讨[J]. 现代农业科技. 2010（22）.

[3]苏继华.城市园林绿化工程的施工与管理策略[J].《科技创新与应用》，2013（5）.

[4]麦浩宇；浅谈园林绿化工程的施工和养护管理[J]；现代园艺；2012年02期.

[5]韦标；试论园林绿化工程施工与养护管理[J]；科学之友；2011年06期.

论文作者:殷志强

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba61f04043b1b1164ba1369a.html