# 关于建筑混凝土原材料检测的关键技术论文_徐娟

徐娟

山东基箭工程质量检测有限公司

摘要：当前中国建筑行业的发展速度不断加快，对提高中国城市化建设发展速度有着重要的保障。在建筑工程的施工过程当中，混凝土材料是其中最重要的施工原材料，混凝土材料的质量高低，直接对建筑整体的施工质量产生影响。重点针对建筑混凝土原材料质量检测工作进行了分析和研究。

关键词：建筑工程；混凝土材料；材料检测

引言

在建筑工程开展之前相关建筑施工单位，首先需要做的工作是交施工所需要的材料进行准备，同时对施工过程当中所使用的施工材料合格证明，检测报告以及材料合格出厂证明等上交到相关施工管理单位，在充分保证各项施工材料质量都符合施工标准的前提下，才可以开展后续的共同施工。由此可以看出，在建筑工程施工当中，施工材料质量对保证整个建筑工程的整体质量有着重要的意义，也是工程得以高效顺利开展的重要保障。

1 建筑工程混凝土原材料检测技术应用的必要性分析

1.1 能够从整体的角度对建筑工程质量进行提升

在建筑行业的实际发展过程中，对于混凝土材料而言，其质量好坏可以直接对工程的整体质量产生影响。并且，在具体的施工作业阶段，如果混凝土原材料检测技术存在一定的问题，那么就证明，工程在实际的建设期间，施工所应用的混凝土材料缺乏合理性以及科学性，对此，应该要及时的进行更换，以保证可以有效避免“豆腐渣”工程的出现，进而从根本上对建筑物的质量以及效果进行提升。

1.2 能够为人们的身体健康提供保障

在建筑工程实际的施工作业进行和开展过程中，针对混凝土原材料而言，合理的对原材料检测技术进行应用，不仅可以对建筑工程质量以及效果进行提升，还可以为人们的身体健康提供保证，对建筑工程的整体进步和发展非常有益处。现阶段，虽然城市化进程的推进速度越来越快，但是与此同时，环境问题也逐渐凸现出来，空气以及环境污染越来越严重。所以，为了可以让城市朝着可持续方向迈进，也强化了对节能环保的重视。

2 混凝土材料对整体工程质量的影响

混凝土施工材料是建筑过程当中所使用的基础材料之一，同时也是建筑整体质量的重要保障，只有混凝土施工材料的质量符合施工标准，才可以建立起更加安全和稳定的城市建筑。通常情况下，混凝土材料经常在进行称重的工作当中，发现了质量不符合生命标准，因此就会产生砂石混凝土的配比不合理等问题，直接影响到了整个工程施工的建设质量，在施工过程当中，如果相关工作人员没有对混凝土材料的含水量进行准确的判断，会影响到整个混凝土材料的使用性能。因此，在对混凝土材料进行配备工作当中，必须要做到各个材料之间配比的合理性，如果骨浆和水灰以及砂石之间的比例出现误差，那么直接会影响到整个混凝土材料的施工质量，严重的情况下还会造成整个建筑体的结构稳定程度下降，进而对人们的居住安全产生了严重的影响。

3 建筑混凝土原材料检测关键性技术

3.1 检测粉煤灰的技术

如果粉煤灰的生产厂家不同，所生产出来的材料在质量和性质方面也存在一定的差异。由于不同的建筑在生活当中，对粉煤灰材料的需求量以及性质方面要求不同，在对粉煤灰的材料进行质量检测工作当中，相关施工单位需要基于自身的建筑施工性质，确定出相应的粉煤灰材料标准，保证粉煤灰材料的性质符合工程施工要求。除此之外，在选择粉煤灰材料过程当中需要对粉煤灰的材料质量进行检测，主要对粉煤灰材料的含水量大小进行测定，通过这种方式才可以依照相应的比例来准确判断混凝土的质量是否符合标准。如果粉煤灰材料内部的含水量过大，那么直接会提高粉煤灰到重量，在这一问题的影响下会直接造成混凝土材料的性能下降。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对混凝土材料的质量进行检测过程当中，通常情况下分为以下几种形式：首先，需要对粉煤灰材料的精细度来进行判断，通过这种检测方式可以有效的检测出粉煤灰材料内部的含水量多少，如果粉煤灰材料内部的含水量较高，那么粉煤灰的活性程度也会相对较高，因此这一问题直接造成了粉煤灰材料的精细标准不符合施工要求，所以以这种方式来进行判断，在整个的检测工作当中具有超变比较简单，同时直观性更强等优势；其次，通过相应的检测仪器的有效运用，可以选择测水含量的相关仪器，对粉煤灰材料的实际含水量进行准确的测量，通过该方式的检测方法在整个检测的准确度上相对较高；最后，通过实验检测方法来进行判断，比如在对粉煤灰脱水之前和脱水之后的质量来进行对比，通过这种方式可以有效判断出粉煤灰实际含水量的大小，这种检测方法主要的不足在于整个操作流程相对比较复杂，必须要具备较高的技术条件支撑，因此，这种检测方式在实际的混凝土材料检测工作当中没有被广泛认可。

3.2 检测水泥的技术

在混凝土材料当中，水泥是其中一个重要的混合剂，通过水泥材料的有效应用，对提高整个建筑结构的稳定性有着重要的保障。因此，在建筑混凝土材料的检测工作当中，需要通过水泥检查技术来进行质量检测工作，在检测工作当中需要做好以下几个方面工作：首先，在挑选水泥材料工作当中，需要对水泥材料的出厂合格证明来进行审核，在此过程当中水泥材料的合格证书必须要通过生产厂商的质量检测部门所提供，同时，相对应的施工单位也需要提供必要的材料质量证明；其次，在选择水泥材料工作当中需要对水泥材料的性价比来进行考虑，有效对比不同区域的水泥在外表和触感方面的不同。在此过程当中还可以挑选出不同类别的水泥材料作为混凝土的混合剂，从中选择出质量更好、性价比更高的水泥材料来加以使用，这样可以大大提高整个混凝土结构的稳定性和安全性。

3.3 检测石子的技术

在对混凝土当中石子材料的检测工作当中，重点是针对混凝土材料当中是指的真实重量以及外形大小来进行检测。在检测过程当中需要注意以下几个方面的工作要点：首先，在对石子材料进行检测过程当中，需要将不同的石质材料进行等级划分，将块状、片状和石子的压碎程度来进行判断；其次，在石块材料的质量分析工作当中，需要尽可能大量的收集石子材料，防止一些特殊性质的石子材料，对整个检测工作质量产生不良的影响。因为在同一个区域产出的石子材料，相互之间的品质方面也会存在不同的差异，所以如果石材料到品质不符合工程施工要求，那么就需要对这种实质材料进行收集，选择其他符合工程施工标准的材料来进行使用。

3.4 检测砂石的技术

在进行砂石材料的检测工作当中，必须要对砂石的真实含义量来进行检测和判断，如果砂石材料内部的含泥量相对较高，那么在后续的混凝土材料的制备过程当中，直接会造成混凝土材料产生严重的不稳定问题。因此，在对上述材料进行检测工作当中，必须要充分注重砂石材料的含泥量大小检测，在检测过程当中可以通过直接检查的方式，用手对沙石进行揉搓，判断砂石在手掌当中留下来的痕迹来初步判断砂石含泥量的大小。除此之外，还可以将沙石直接放置在水中，通过判断水体的混浊程度，来对砂石的实际含量来进行检测和判断。

4 结语

由于近年来建筑行业发展速度的不断加快，人们对于建筑工程质量的要求也变得越来越高。因此，为了可以更好的迎合时代发展，最大限度的满足当前建筑行业发展需求，在实际的发展过程中，应该强化对混凝土原材料的检测，保证质量可以满足相应的标准和规定。同时，在建筑混凝土的原材料检测工作当中，相关质量检测工作人员必须要具备良好的材料检测技术能力，不断提高混凝土原材料检测工作的质量和效率，这对整个建筑工程的高质量开展有着重要的意义。

参考文献：

[1]陈宝川. 浅谈建筑混凝土原材料检测的关键技术 [J]. 绿色环保建材，2019（04）：13+15.

[2]洪艺玲. 工程建筑混凝土原材料及配合比的检测研究 [J]. 河南建材，2018（06）：95.

[3]陈宝川.浅谈环保理念下建筑混凝土原材料检测的关键技术实际应用[J].绿色环保建材，2019（04）：13+15.

[4]李永利.浅谈建筑混凝土原材料检测的关键技术[J].中国高新区，2018（07）：170.

[5]肖金国，张海婷.刍议建筑混凝土原材料检测技术[J].江西建材，2017（23）：281.

论文作者:徐娟

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb955983f8ed19dc832bcdcb.html