# 隧洞钻孔爆破技术在水利水电施工中的运用分析论文_孙新乐

摘要：在我国经济社会高速发展中，水利水电工程占据着十分重要的地位。正是在这种情况越来越多水利水电工程项目得到了兴建。结合实践来看，运用爆破作业的方式可以提高隧洞钻孔施工的有效性，提高隧道钻孔施工的整体质量和效率。有鉴于此，本文在充分结合相关文献研究以及自己多年工作实践经验情况下，主要就隧洞钻孔爆破技术在水利水电施工中的运用及其注意事项进行分析，达到全面提高施工安全性和有效性目标。

关键词：水利水电工程；隧洞钻孔；爆破技术；运用

一、运输爆破材料原则

（一）安全输送准则

爆破材料是水利水电工程隧洞爆破钻孔的基础。在整体工程领域有重要的意义，应当注重采用科学的运输方法，合理的限制运输在规定的重量范围内，应当控制车辆的速度，防止车辆发生碰撞的问题。在特殊情况下应当做好必要的警示也防控措施，有效分析特殊天气可能对运输造成的影响。

（二）采用分类存放原则

爆破材料与其它材料有很大的差异性，需要运输人员进行分类存储和管理。应当把有同样性质的材料放在一起，禁止不同类别的材料混合存放，应当注意不能将黑火药与雷管等一起运输。在运输的过程中应当严格的遵守雷管、黑火药、导火索不可以一起运输原则，在运输的过程中还要检查各种材料的情况。

（三）运输的途径和方法

爆破材料在运输时还要由专业技术人员进行操作，运转人员应当有专业的资格证，运输人员还要有专业技术人员的陪同。运输人员应当限制其它人员的同行。在运输前还要经过相关部门的许可，经公安部门的批准后才可以实施运输操作。在运输时前后车辆应当保持适当的距离，人群密集处不可以过多的停留。

二、隧洞钻孔爆破技术在水利水电施工中的运用

（一）控制炸药的用量

炸药用量在很大程度上影响隧洞爆破钻孔的成败。可以说炸药量是爆破施工成功与否的关键因素。应当合理的控制炸药量，根据实际情况采用有效控制方法。例如，缝隙的强度，钻孔的布置方式与炸药的用量有直接的关系，应当控制药量处在合理的成本空间。根据钻孔的布置方式有效的控制药量。例如，应当根据掘进面的炮孔数量装填药量，在药量控制方面还要根据岩层的性质量，炸药的性能与钻孔的分布情况确定药量。在实际作业时还要采用类比分析法与经验公式法。根据单位用药量，掘进的深度，以及炮孔间距对具体的药量进行微调，然后还要在施工现场进行爆破实验，然后再进行炮孔数量的分析，达到合理的控制间距的目标。

（二）隧道的掘进施工

水利水电工程隧洞掘进施工较为重要，隧洞是水利水电工程的重要组成部分，具体包括导流洞、引水洞、交通洞、地方厂房洞等，应当根据不同的需要采用不同的爆破方式，基于开挖的需要合理的控制爆破施工量。

（三）钻孔爆破循环施工

水利水电工程借助隧洞钻孔爆破技术进行开挖，应当优化工程序，以循环施工的理念达到提高施工有效性的目标。首先，优化施工的每道具体工序，分别准备好钻孔、合理的装置炸药、还要延长运输线路，并且做风水管线的布置工作等。在作业时采用循环作业理念，达到提高作业质量的目标。首先，在每个昼夜循环里应当保证作业数为整数，循环时间以2的倍数为宜，开挖断面的大小应当根据岩层的稳定情况而定。如果岩层的稳固性好，可以采用多臂钻车钻孔，配合使用短臂挖掘机，并且采用深孔少循环的方式，这样可以节约辅助工作的时间，减少不必要的施工麻烦。

（四）装置和卸载方法

水利水电工程的隧洞钻孔爆破施工应当保证施工安全，强调将炸药等运输到规定地点，并且由相关专业技术人员负责交接，应当科学标准化的接管相关设施设备，严禁管理人员各种原因造成的延误情况，以减少风险隐患因素。如果在夜间进行装置，还要提高准备照明设施设备，严禁在施工地区采用金属缺口。

（五）炮孔的布置布局

平洞开挖断应当合理的配置炮孔的位置，这样才能达到提高爆破质量和有效节约药量的目标。一般来说炮孔布局方式有三类，主要为掏槽类、崩落孔、周边孔，每种孔洞有不同的使用价值。掏槽孔可以用于增加临空面，可以保证爆破的效果，这种孔洞的位置在开挖断面的中部位置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（六）装药和爆破

装药和爆破的程序与工艺：①验孔。在装药前，用炮棍插入炮眼内，检验炮眼的角度、深度、方向及炮眼内的情况。②清孔。采用压缩空所吹眼器清除净炮眼内的岩粉，以防岩粉堵塞，使药卷不能密接或装不到眼底。③装药。撑子面的炮眼使用炸药和电雷管的种类、品种、装药量、电雷管的段数必须符合放炮说明书的规定。装药时，用一手拉着电雷管的脚线，一手用炮棍将装入眼口的药卷一个个推入，使药卷与眼底、药卷与药卷互相密接，不得用炮棍冲撞或捣实。采用反向起爆。所有药卷和电雷管的聚能穴方向一致。④封孔。采用水炮泥与黏土炮泥相结合的夹泥法进行封孔。最初的两段炮泥应慢用力、轻捣动，以后各段须依次用力一一捣实。炮泥的长度必须符合规定。⑤联线。由专门培训过的班组长协助放炮工按照爆破说明书规定的联线方式，将电雷管脚线与脚线、脚线与联接线、联接线与放炮母线联好接通。⑥起爆。在做好相应的安全警戒之后，让施工的机械设备和人员及时撤离到安全区域，确定安全无误后，采用放炮器通电起爆。

（七）爆破安全

在水利水电工程隧洞钻孔爆破作业时，我们要认真做好安全的警戒工作。现场所有人员要严格按照爆破安全规范的距离要求撤离爆破作业点，同时现场设备也要撤至距工作面相应距离的安全地点，难以撤离的施工机具和设备应加以妥善防护。若是水利水电工程隧洞钻孔爆破采用电力引爆的话，作业时装炮时距工作面30m以内，断开电流，在30m以外用投光灯照明；在与相向开挖的贯通工作面相距30m放炮时，双方人员均撤离工作面，相距15m时停止一方工作，单向开挖贯通。

三、施工中隧洞钻孔爆破注意事项

（一）钻孔爆破程序

钻孔爆破施工是隧洞挖掘的关键程序，爆破的质量不仅影响开挖的质量，而且也影响开挖施工作业的安全性。在施工过程中应当配置科学的设备，注重使用高效率的钻孔机，这样可以提高掘进的速度。

（二）提高废渣的运输率

运输钻孔废渣是保证施工环境清洁，提高爆破施工质量，有效快速掘进作业的重要工作步骤。应当重点减轻废渣出渣的工时，提高出渣的效率，在钻孔作业时构建良好的出渣机制，应当科学的配备出渣的工具，有效运用出渣设备，应当在出渣时计算好出渣线路，控制每资助的出渣量。

（三）加强临时支护

隧洞钻孔爆破施工应当在安全的环境下进行，应当根据岩石的以静制动采用科学的钻孔爆破方法。在开挖洞室时还要保证结构的稳定性，加大支护作业的力度。有效的保证围岩处在稳定的状态。

（四）做好辅助工程

现代水利水电工程强调在安全、有序、科学的环境下进行施工。水利水电工程的辅助作业质量也影响了隧洞爆破施工的质量。因此在实施隧洞爆破钻孔工程时应当提高辅助作业的质量，重点提高通风、防尘、消烟的质量，加强排水施工。

（五）保证填塞孔口质量

为了达到更极佳的爆破效果，水利水电工程隧洞钻孔爆破还要提高孔口的堵塞质量，防止堵塞孔口时存在堵塞不严的问题。重点需要提高钻孔的利用率，应当采用适当的堵塞操作方法。

四、结束语

隧道钻孔爆破技术在我国水利水电工程领域有着较大的应用空间，随着我国爆破技术的快速发展，爆破设施与测量水平的日渐完善，隧洞爆破钻孔的安全性有所提高，还应当根据水利水电工程的实际需要优化爆破技术的操作方法，有效控制爆破的成本，达到提高施工安全稳定性目标。

参考文献：

[1] 周文华. 水利水电工程施工中隧洞钻孔爆破技术研究[J]. 科技经济导刊, 2017, 44(3):80-81.

[2] 陈亮. 水利水电工程施工中隧洞钻孔爆破技术的探讨[J]. 科学技术创新, 2017(11).

[3] 贾艳军. 输水工程建设中隧洞预裂爆破施工技术[J]. 建材发展导向, 2019(9):265-266.

[4] 徐涛. 地下水对水工隧洞施工的影响分析[J]. 湖南水利水电, 2017(1).

[5] 宋彧. 水工隧洞爆破进洞施工中爆破飞石的防护[J]. 黑龙江水利科技, 2019(8):150-152.

论文作者:孙新乐

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bbe367663b49dfee03cf8735.html