# 刍议房屋建筑给排水工程的施工问题及应对策略论文_王若谷

摘 要：进入21世纪后，人们对生活质量的需求越来越高，促进了建筑行业的快速发展。在房屋建筑施工中，给排水施工是一大要点。科学合理的给排水工程建设不仅有利于提高房屋建筑施工水平，还有利于增强居住者的居住舒适性与安全性，间接提高人们的生活质量。因此，在修建房屋建筑时，要着重关注排水施工问题。笔者结合多年施工经验，分析房屋建筑中的给排水施工问题，针对性提出了改进施工的方法，以期为相关人员提供借鉴与参考。

关键词：房屋建筑；给排水工程；施工问题；应对策略

前 言

近几年以来，随着我国城市化进程逐渐加快，建筑企业如雨后春笋般涌现，促进了我国建筑行业的快速发展。在房屋建筑施工中，给排水工程的施工质量与居住者的生活质量息息相关。所以，在建设或购买房屋时，人们往往都非常关注建筑给排水状况。在房屋建筑施工中，要求施工方和设计单位密切配合，加强对给排水工程的重视，提高给排水工程的施工质量，为居民的居住提供便利条件。但是，在新形势背景下，我国房屋建筑给排水施工中存在诸多问题，影响了房屋建筑的施工质量，为住户的入住带来诸多不便。

1 房屋建筑给排水施工意义

1.1 满足人们用水的需求

在人们的日常生活与工作中，水资源具有重要作用，为人们提供生存的必要资源。在人们的日常生活用水中，给排水工程系统的合理性相当重要，满足人们的现实生活需求。在房屋建筑工程施工中，给排水工程施工是非常关键的组成部分，采取科学的施工设计，可以提升水资源的使用效率，维持生态环境的平衡与稳定。

1.2 确保建筑物更好运行

一般而言，在一个完整的建筑工程体系中，必须具有完善的给排水系统，维持建筑工程的正常运转。在房屋建筑的使用过程中，给排水工程是房屋建筑运转的关键，所以，设计人员在设计过程中，要了解整个建筑工程的真实状况，综合考虑人们对给排水工程的具体需求，遵守施工技术和施工标准，保证施工质量。通过科学、合理的施工设计，维持人们日常生活排水和用水需求，确保房屋建筑物各项配套设备的正常运行，保障房屋建筑的质量。

1.3 提高房屋建筑工程的质量

在建筑工程中，给排水工程属于基础设施工程，决定着建筑工程的整体质量。为了提升房屋建筑给排水工程施工质量，必须提升施工管理人员的综合素质，采取专业的施工技术，严格把控房屋建筑施工质量。除此之外，还要构建科学、完善的施工管理体系，对施工工艺进行创新，提升整体施工质量。在具体施工过程中，只有通过不断的实践，及时总结施工经验，对现有的施工方法和技术进行改善，为后续的施工提供参考和借鉴。只有采取科学、合理的施工方法，才能维持房屋建筑的正常运行，提高人们居住的舒适性。

1 房屋建筑给排水施工问题

1.1 常见排水问题多样

为满足清洁需要，住户每天都会排放或大或小量的生活用水。若排水不畅，住户的生活舒适度、幸福感将显著下降，甚至为此感到极度困扰。因此，在修建房屋的给排水工程时，施工单位要综合考虑多种排水情况，避免房屋排水问题。目前，较常见的屋舍排水问题主要有：住户空调制冷/制热产生的凝结水无法排放；住户卫生间的坐便器距离实际排水口较远，导致卫生间经常因在排水不畅而渗水，抑或出现漏水问题；厨房用水经常出现排水不畅或反渗水问题。

1.2 给排水水管经常漏水或破裂

随着建材市场不断发展，各种材质、各种价格的给排水水管充斥市场。为了降低施工成本，提高施工利润，房屋建筑施工单位经常会选用低价、非优质材质水管进行装配房屋给排水工程，导致水管在使用过程中经常因水力冲击大而接口断开，或者水管固定点被拉起，出现水管漏水或破裂问题，给住户带来极大的生活困扰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3 给排水水管存在大噪音问题

为降低施工成本，减少资源消耗，现代房屋建筑施工方都偏好采用塑料管道来给排水。由于这种塑料管道多孔、疏松且透气，不如传统钢铁管道密实，隔音效果较差，噪音较大。若住户未在卧室内安装隔音板，其将经常受到给排水管道的噪音影响，从而导致住户的睡眠质量与生活质量下降。

1.4 地漏水面封印不达标

建材市场流通的大量地漏水面封印都较为便宜，吸引了诸多房屋建筑施工方采购。但事实上，这些低价地漏水面封印都不符合国家房屋建设标准，部分厚度差距甚至高达4厘米，以致房屋给排水工程经常不达标。根据国家房屋给排水规定，地漏水面封印的顶部必须高于顶部，且两者间距应为 10-15毫米，深度应超过60毫米。否则水面封印将在短期内失效，房屋给排水问题滋生。而且，不达标的水面封印无法有效抑制房屋毒气的排放，极易使室内环境受到毒气的严重污染，进而使屋内居住者的身体健康严重受损。

2 改进房屋建筑给排水工程的有效对策

2.1 优化完善房屋排水设计

在建设房屋时，应综合考虑各种情况下的排水问题，再针对性优化完善房屋排水设计。具体来看：一是空调排水设计。根据人们的生活习惯，在空调安装位置的后侧设计相应的排水管道。设计时，还要考虑下雨天空调管道的水也能顺利排出，且不会妨碍周边雨水的流通。即空调排水设计既要利于空调凝结水排放，又要避免雨水阻塞；二是优化卫生间的排水设计。卫生间用水较多，因而排水幅度要适当降低，降幅尽量保持在45-50厘米间。

2.2 按照标准规定装配水管

在采购符合标准的优质水管后，施工单位还要注重按照房屋建设标准有序安装水管。具体来看：首先，在安装水管前，开展相应的排水试验，严格检查和测量即将应用的水管是否存在漏水问题和大噪音问题。若水管漏水，抑或噪音过大，需重新选用水管。若水管检验合格，则按照施工要求逐步有序地安装水管。其次，在修建房屋给排水工程时，要重点聚焦水管间的连接，充分保证连接后的水管不会发生漏水，特别是要检查水管间的接口粘合情况或拼接情况，确保水管的应用完全符合标准要求，不会给住户带来漏水等困扰。

2.3 选用有噪音隔离功效的水管材质

随着我国制造业研发能力不断增加，越来越多水管制造厂已生产出具有较强隔音功效的水管产品，且价格不会太高。因此，修建房屋建筑的给排水工程时，采购部门应注重通过网络搜索引擎，或者熟人介绍等途径查找这类有噪音隔离功效的水管，进而使修建完成的屋舍具有良好的给排水隔音效果，间接提高住户的生活质量，使住户更满意住宅舒适性。

2.4 采用达标的地漏水面封印

施工单位或其他采购部门选购地漏水面封印时，监理人员应要求其提供地漏水面封印样品，充分检查水面封印是否符合国家房屋建设标准。若不达标，及时要求采购部门严格按照国家规定重新采购更优质的地漏水面封印。同时，建筑设计师要注重优化改进地漏水面封印，充分保证水源补充。即在设计水面封印时，既要考虑封印材质，又要注重帮助地漏补充水源，从而防治水的回返流漏。此外，考虑到厨房用水范围不大，用水面积较小，在修建厨房时，可无需修建地漏，进而使施工方可用更多成本选购更优质的地漏水面封印，切实提高水面封印效果。

结 语

综上所述，在房屋建筑给排水工程施工中，仍然存在着一些质量问题，室内给排水安装工程是建筑工程重要的组成部分，室内给排水管道安装质量关系重大。在安装过程中，安装工作人员应不断总结和提高给排水工程安装的技术，提高控制安装质量的水平，确保给排水安装工程顺利开展。

参考文献

[1]邹娟.房屋建筑给排水工程的质量问题探析[J].住宅与房地产,2016(09):122.

[2]郑少罕.房屋建筑给排水工程施工中的常见问题及防治方法[J].工程建设,2017,49(07):92-94.

论文作者:王若谷

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第07期

论文发表时间:2019/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc77c33e9777721b7a915b00.html