# 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施论文_张海龙,韩文革

国网新疆电力公司塔城供电公司 新疆塔城 834700

摘要：经济不断增长和科学技术不断进步的环境背景下，我国的电网建设工作也在进行不断的完善和优化，输电线路的运行安全问题也得到了人们越来越多的重视。使得输电线路受到不同程度的损害最终出现了跳闸现象，更严重的会导致大范围停电。所以相关部门一定要加强对其的重视度，提高输电线路自身的运行能力。

关键词：输电线路；运行安全；影响因素分析；防治措施

导言：着经济的增长和社会的进步，人们的用电需求也在不断的上升。在人们实现安全用电的过程中，输电线路的安全运行具有重要的意义和作用，其对人们的生产和生活安全具有直接的影响，相关人员有必要对其给予足够的重视。在输电线路的运行过程中，受到火山、冰雪、雷击等诸多因素的影响，经常会出现很多故障。为此，相关人员就需要对输电线路进行认真的分析和研究，制定更为合理的策略，从而促进输电线路更为安全的运行。

1影响输电线路安全运行的因素

1.1火山。火山的爆发是严重影响输电线路安全运行的因素，近年在输电线路运行的途中，火山的频发给输电线路的安全运行带来了巨大安全隐患。在我国南方输电中220kv和500kv的输电线路在两年内分别跳闸70次和68次之多，由此可见火山是影响输电线路安全运行的首要因素。输电线路在火山的影响下使其输电具有放射性，由于火山的存在使周的空气中分布了高浓度的粉尘和煤渣，使导电性参数增大，从而影响了电流的稳定性。火山放电是由多种因素作用所导致的，高温火山使得输电线路之间的空气密度降低，高温和空气密度的降低为电子崩和流注提供了有利条件，发生电子崩之后会使间隙之间的电压下降，发生线路击穿事故，导致跳闸。

1.2冰害。今年来由于冰害导致的输电线路跳闸经常发生，冰害影响输电线路安全运行的主要原因是在冰雪覆盖电缆之前，输电线路的绝缘表皮已经有了一定程度的污秽和破损，在加上冰冷雪水的侵蚀和周围空气的因素，导致冰层中的导电离子向表面移动，从而使表面的离子密度达到了最大，形成了传导率超高的水膜，降低了冰闪内的电压。通常上海拔高的地区容易发生冰闪，寒冷的天气使得冰雪在输电线路上堆积，其放电电弧沿冰柱及冰凌桥接面直接发展，再加上线路覆冰之后的舞动，使紧密型输电线路发生跳闸。

1.3雷电。根据国家电网统计雷击导致的跳闸次数占总体次数的50%以上，由此可见雷击是危及输电线路安全运行的重要因素。在输电塔增高的时候，地面的屏蔽会相应的减弱，绕击区域会增加，而由于输电线路随着地面坡度的增加也会使得外侧绕击范围的增加，这些概率的增加都极大的阻碍了输电线路的安全运行。通常讲，当地面的倾斜角度大的时候，线路两侧都容易受到雷击，但由于输电线路的整体性和建设性不能被破坏，因此也及无法避免山顶、山脊等地地理位置。根据数据分析来看输电线路正极更容易发生雷击事故，所以在建设中要充分的考虑地形对输电线路安全运行的影响，尽量避开山顶和山脊等处进行建设，如一旦发生雷击事故导致跳闸要及时的进行处理。

1.4强风。随着电网规模的日益扩大，其安全运行也受到了天气条件的影响，当强风天气出现的时候也会造成输电线路的跳闸，当高空的冷气流与低空的热气流相遇形成强风带的时候产生强风，输电线路会沿风的方向倾斜，是输电塔之间的距离变小，电压降低，其次强风通常携带者暴雨，雨水形成定向的水线，为短路提供了良好的条件，特别是酸雨的情况下发生触电的情况更加明显，当空气间隙的绝缘强度不足以承受运行电压时，便会发生间隙的击穿放电。

1.5污染。加强输电线路周边的环境保护对输电线路的安全运行有重要的意义。大量的生活垃圾和涂料严重的污染了输电线路周围的环境，对其安全运行制造了诸多的不利因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆近年来我国大量区域出现了持续雾霾天气，这将导致大范围的污闪的出现，悬浮在空气中的有害颗粒不但危害人类的健康，也严重的侵蚀了输电线路，对输电线路的绝缘性进行破坏，绝缘子表面沉积的有害物质之间增多，从而高压击穿空气形成了回路发生跳闸。

2输电线路运行安全的有效防止措施

2.1制定合理的防治措施

有效的防治措施是保证输电线路实现良好运作的前提条件。我们应该对输电线路的运行安全给予合理的保障，对输电线路的安全因素给予有针对性的分析，提出合理的防控措施。例如：在春夏雷电频繁的季节，针对于雷击的威胁，我们可以根据实际的情况，对基础性数据进行综合统计，对雷电的发生频率给予控制。除此之外，我们还应该合理的应用避雷针装置，严防雷电，加强对各种科学技术的有效应用，当发生雷击时，相关的人员应该通过合理的措施和方法，在较短的时间内，实现对雷击的准确定位，在保证安全的基础上，有效的解决雷击问题。在面对强风威胁时，相关人员应该采用合理的措施，增强输电线路塔的抗风性能，对当地的气候、地形地貌特征进行有效结合，做好优化工作，实现良好的检测和监控工作。

2.2加强对自动化检测装置和监控装置的研发

为了进一步促进输电线路的安全运行，我们除了制定有针对性的防治策略，还要注重对相关检测和监控装置的有效研发。在输电线路的运行过程中，输电线路不可避免的受到很多因素的干扰。为此，我们就要加强自动化检测，例如：我们可以使用一些无人机技术，利用无人机来进行侦查逻辑工作，针对于具体的情况进行有针对性的分析，实现有效的侦查巡逻。同时根据当时的情况，我们应该充分的做好预测和防治工作，帮助工作人员进行有效的现场控制。随着科学技术的不断发展，我们除了使用无人机、卫星遥感技术和地质情况监测技术外，还要对相关的情况进行有效控制，构建监控系统，实现立体化和层次化的监控效果。

2.3合理构件一体化运行维护体系

我们要想保证输电线路的运行安全，不仅要保证其在运行过程中的正常工作状态，防治危险问题的发生。与此同时，我们还要加强对输电线路的维护。在科学技术不断发展的环境背景下，一体化的运行维护体系的构建是非常必要的。通过对环绕无人机和摄像头等机器设备的应用，实现对输电线路的有效保护。与此同时，我们在输电线路的运行过程中，还应该设置合理的检测设备和预警设备，建立一体化的运行维护体系。这样才能够做到及时的发现问题，实现有效的定位，为输电线路的有效运行提供便利的条件。

2.4创建一个综合性的数据分析系统

我们应该构建一个综合性的数据分析系统。为了有效的实现这一目标，我们可以对冰冻区、强风区、积污区以及雷电活动区的相关信息情况进行合理的分析，并且针对于相关的数据，做好全面的总结，创建一个专门服务于输电线路的痊愈的数据分析系统。在此基础上，我们还要有效的结合相关的数据信息，对其进行认真的分析和总结，针对其发生的规律和特性，建立合理和完善的数据分析模式，实现有效的预警工作，这样就能够为恶劣天气的预防工作提供重要的参考和指导意见，从而促进电力工作得到更为健康的运行和发展。

结束语

只有真正的加强对于我国输电线路在运行过程当中一些影响因素，以及有效的防治措施的重视度，才能够在最大限度上保证我国输电线路运行的安全以及稳定性。

参考文献：

[1]胡毅,刘凯,吴田,刘艳,苏梓铭.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术,2014(11):3491-3499.

[2]陈维江,贺恒鑫,何俊佳,赵贤根,余辉,时卫东,何天宇.输电线路雷电先导发展三维仿真模型[J].中国电机工程学报,2014(36):6601-6612.

论文作者:张海龙,韩文革

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c07cab27d67d671d368e8967.html