# 公路桥梁施工中预应力的应用分析论文_朱丹虹

浙江省建材集团有限公司 浙江省湖州市 313219

摘要：在当前交通建设中，公路桥梁施工项目逐渐增多，施工技术水平也得到快速提升，其中预应力施工技术的运用大大提高了公路桥梁工程的建设质量，增强了其安全性与稳定性。本文结合某公路桥梁工程案例对施工过程中有关预应力技术的应用与控制进行研究，对施工过程中技术要点进行总结，希望以此为今后公路桥梁工程建设提供参考。

关键词：公路桥梁；预应力；技术；要点

某国道建设项目为一级公路工程，在我公司承建施工段内具体的施工建设过程中涉及到了3座桥梁。在这些桥梁结构的具体施工处理过程中，其上部结构均为预制结构，并且恰当的运用了预应力技术进行优化处理。结果表明，在公路桥梁结构中恰当的运用预应力技术手段确实能够表现出较为理想的作用效果，相对于传统的施工技术手段。该技术的应用能够明显提升施工质量水平，保障公路桥梁后续的耐用性效果。文章就相应的施工操作经验从施工前的准备工作以及具体的技术操作要点两个方面进行论述。

1施工前期的准备工作

基于公路桥梁施工中预应力技术手段的应用来说，前期准备工作需要得到足够关注，后续具体操作是否能够得到较好的落实和准备工作的充分与否存在着密切联系。结合该项目的具体落实来看，准备工作中需要密切把握好以下三个方面的内容：

1.1做好预制场处理工作

对于公路桥梁施工中预应力技术手段的应用来说，相应的预制场处理工作是比较重要的一个方面，场地的有效性是确保施工流畅性的重要前提条件。针对预制场的相关处理工作需要切实把握好以下几点：①做好场地的平整和干燥处理，围绕着后续预应力施工技术手段操作的需求进行场地清洁处理，确保其能够满足于相应的施工需求；②重点针对施工过程中需要的一些具体标识以及各类施工材料、施工机械设备进行有效准备，确保其能够满足于预应力施工的相关需求，结合设计方案进行分析，保障施工的流畅性。这些材料以及施工机械设备的合理布置和堆放也需要在施工现场进行合理规划，避免预制场混乱问题出现；③针对施工预制场中相关的配电房以及办公室等进行有效处理，确保其能够避免对后续施工造成影响和干扰。

1.2制定相关管理制度

对于公路桥梁施工中预应力技术手段的应用来说，相应的施工流畅性保障还需要重点从管理制度层面进行完善和补充，结合后续施工的主要任务和内容制定较为合理的管理制度条理，促使其能够针对各项内容进行全面管理。不仅要围绕着质量进行管控，还需要从安全、进度、成本等各个方面进行详细分析，制定与之相匹配的质量管理制度、文明施工制度以及安全生产制度等，要求管理人员能够依托这些制度进行施工的有序管理。相对于预应力技术手段操作状况来看，这种管理制度的落实需求是比较高的。

1.3事先熟悉图纸

公路桥梁施工中预应力技术的有效应用还需要熟悉图纸，了解设计意图。因此在准备工作中也就需要熟悉图纸，核算图纸标示的尺寸和伸长量等数据，发现有冲突的数据，积极与设计沟通，更改设计数据，促使相应的设计图纸能够和施工现场较为吻合，即保障其能够高效落实，避免因为和施工现场的矛盾和冲突影响到最终的施工流畅性效果。

2公路桥梁预应力技术操作要点

2.1模板制作和施工

模板的有效应用是确保后续施工有效性的基本条件，在模板的制作过程中，需要关注模板自身的质量效果。一般采用定型钢模板进行制作能够较好保障其应用效果，为后续的具体施工打好基础，而对于这些定型钢模板同样需要采用相应的质量检验技术手段进行处理，确保其应用效果。而对于模板的具体安装和拆卸操作来说，则需要严格按照前期设计方案的规划以及施工现场的具体状况进行规范化控制，确保其能够得到较好的安装应用，和后续的施工需求达成一致，提供较强的施工保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2钢筋制作

对于预应力施工技术手段中涉及到的相关钢筋材料应用来说，必须要首先保障钢筋材料自身具备理想的可应用效果，尤其是具体到预应力操作过程中，更是需要确保其具备理想的强度和韧性方面的表现，避免在后续应用过程中出现明显的质量缺陷。此外，对于这些钢筋材料的具体切割、焊接以及绑扎操作，更是需要规范其处理流程，保障其能够充分发挥出这些钢筋材料的性能效果，为后续的预应力施加和处理打好基础。

2.3预应力孔道制作

预应力孔道的制作需要明确其具体的制作方式，一般张拉、压浆的孔道都是由金属波纹管预留而成，进而也就需要针对波纹管的操作进行严格把关控制，促使波纹管能够有助于后续预应力的控制。针对波纹管进行质量检验分析，结合预应力施工需求判断其是否能够满足于后续应用合格性效果，结合这些需求进行全面的试验；对于波纹管的有效处理和制作则需要按照相关规范进行落实，并且需要严格把关波纹管的位置以及操作过程中的精确性效果，促使其能够为后续的钢筋张拉提供理想的基础保障，尤其是要避免波纹管材料自身出现明显的破损现象。

2.4混凝土施工

针对混凝土施工操作进行规范化的全过程控制同样也是提升其操作效果的重要前提条件，这种混凝土施工操作管理需要首先从混凝土材料入手进行严格控制，围绕着混凝土浇筑的相关性能需求进行分析，并且采取试验检测的方式进行抽检，保障其应用合理性；在公路桥梁预应力管道灌浆施工过程中，相关施工人员要对施工材料的拌合进行严格控制，一旦在拌合过程中用水量过多，不仅产生水溢现象，而且还会在管道内壁顶部出现较多的空隙现象；此外，还需要针对混凝土浇筑过程中的相关操作进行严格控制，比如对于浇筑过程中涉及到的一些振捣环节就需要结合施工现场需要进行分析，采用机械振捣和人工振捣相结合的方式来提升其浇筑的流畅性，如此也就能够保障整体结构的处理效果。具体的养护处理同样也需要引起足够关注。

2.5孔道穿束以及预应力处理

预应力施工技术中孔道穿束可以说是比较核心的一个环节，其对于预应力添加具备着直接影响，需要结合具体的施工需求进行分析控制，最终提升其操作的质量效果。需要针对钢绞线及其编束进行有效处理，确保钢绞线材料的质量能够满足于相关施工的基本需求，并且在此基础上也就能够较好提升其穿束的效果，当然，编束的规范化也需要得到施工人员的严格把关；对于孔道穿束操作来说，则需要规范具体流程，保障穿束的精确性效果；具体到预应力的添加处理过程中来看，其需要首先结合相关施工设计方案确定最为合理的预应力大小，进而才能够为预应力添加指明方向，对于预应力添加的相关设备同样需要引起足够关注，比如千斤顶以及锚具等，都需要进行详细检验；具体的张拉工艺操作则需要严格按照相应的标准进行处理，在张拉过程中及时关注钢绞线及其波纹管的变化情况，促使其能够达到理想的张拉效果；张拉完成后，还需要进行恰当的孔道压浆处理，发挥相应的保护效果，提升其应用的耐久性。

3结束语

综上所述，对于公路桥梁施工过程中预应力技术手段的应用来说，其在实际操作中需要注意的问题是比较多的，尤其是要重点把握好施工前的准备工作以及具体施工操作过程中的各个环节，从规范性以及标准化方面进行严格控制，如此才能够有效提升其施工质量水平，保障预应力价值的最大程度体现。

参考文献：

[1]何亮.大跨度预应力混凝土桥梁施工控制技术[J].工程技术研究,2017,(1):73-74.

[2]陈钊.公路桥梁施工中预应力技术分析[J].交通世界,2016,(10):92-93.

[3]刘矿军.公路桥梁施工中预应力技术应用[J].黑龙江交通科技,2012,(4):90.

[4]成扬.公路桥梁施工中预应力技术探讨[J].内蒙古公路与运输,2011,(6):24-25.

[5]张卫国.浅析公路桥梁施工中预应力技术研究[J].中国城市经济,2011,(12):219.

论文作者:朱丹虹

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0acbd28e8a00fc73837c7cd.html