# 采用信息新技术实现智能精密巡点检论文_王磊

（大唐彬长发电有限责任公司 咸阳市长武县 713602）

摘要：本成果利用了信息新技术、移动应用技术，与智能精密点检、巡检终端有机结合，通过智能精密点检、巡检终端，将设备相关数据进行收集，同时上传至点检、巡检信息系统中并进行数据分析；同时，点检、巡检系统与管理信息系统中的两票系统进行数据交互，为设备的检修工作及检修过程中的安全和质量进行了控制，最终提高了火力发电厂设备的稳定性和公司的经济效益。

关键词：点检；巡检；终端；信息系统

前言

电力工业是国民经济发展中的第一基础产业，与社会经济和社会发展有着十分密切的关系。火力发电厂危险源多，危险面广，而传统方式的火力发电厂点检与巡检工作不仅工作量大，收集、记录设备数据方式原始，且很难对收集到的数据进行长周期统计与分析，而设备的检修工作也很难与设备日常点、巡检相结合，进而造成检修工作很难达到预期效果，设备的故障率居高不下，检修成本不断增加等不良后果。因此，对火力发电厂现有的巡检、点检工作进行优化迫在眉睫。

一、火力发电厂传统的点检、巡检情况及弊端。

火力发电厂传统的点检工作，是根据点检人员所负责的点检区域不同，确定需点检的设备，并将点检设备打印成纸质的点检记录本，点检员根据记录本上的项目，利用测振仪、测温仪等检查工具，每日对设备的运行情况及相关运行参数就地逐一进行检查核对，并在记录本上进行记录。

火力发电厂传统的巡检工作与点检工作相类似，设备通过根据不同机组、不同区域进行分界，并将各区域需要进行巡回检查的设备整理为纸质巡回检查本，巡检人员根据巡检本内容进行每班两次的设备就地巡回检查工作，并对设备的缺陷进行排查。

由此可见，火力发电厂传统的点检、巡检存在着以下的几个弊端：一、点检、巡检效率低下。二、无法确保点巡检数据的可靠性。三、点检、巡检数据难以进行统计分析。四、点检、巡检工作无法良好地服务于设备检修工作。

二、点检信息系统与智能精密点检终端的应用。

针对于传统点检工作在设备数据收集工作中存在的低效、不准确等情况，我们将利用智能精密点检终端代替传统测量仪器和工具，利用点检信息系统代替传统的纸质数据记录本。

点检信息系统是火力发电厂管理信息系统（MIS系统）下的一个功能模块，其结构为传统的B/S结构。该系统可以根据登录管理信息系统的不同的点检人员，分配相应的日常点检任务。点检人员以自己的账号登录点检信息系统后，浏览并下载自己当日的点检任务至智能精密点检终端。随后，点检人员手持点检终端，先扫描现场各点检区域的信息标示牌已确认已到设备所在区域，随后，根据点检终端的提示，对其在现场所负责区域内的设备运行进行参数的测量，并将相关数据直接录入点检终端中。当点检人员在现场的点检工作结束后，其再次利用浏览器登录点检信息系统，将在点检仪中收集到的数据上传回系统。若点检人员未收集全部点检数据，则系统会提示点检员对所遗漏的点检项目补测和录入。

智能精密点检终端，是集成温度测量、振动测量、转速测量、信息模块扫描功能于一身的精密设备。首先，智能精密点检终端在生产现场对区域射频标识牌进行扫描，以确定人员到达指定区域。随后，终端会提示点检人员需要采集的设备参数，并将采集到的参数自动录入，避免人为输入数据发生错误。

三、巡检信息系统与智能精密巡检终端的应用。

与点检信息系统相同，巡检信息系统是火力发电厂管理信息系统（MIS系统）下的一个功能模块，其结构同样为B/S结构。巡检信息系统根据运行巡检人员所负责的不同区域分为了主机炉侧巡检任务、主机机侧巡检任务等。运行巡检人员利用浏览器登录系统后，系统根据登录用户角色，自动展示出该用户相关巡检任务信息。巡检人员将巡检任务下载至智能精密巡检终端后，在其提示下按规定的巡检路线，在规定时间内对巡检区域内设备进行检查，并将数据记录至终端。终端通过其通讯模块将终端采集的数据实时同步至巡检信息系统中，便于巡检室内的运行人员对比DCS系统中的设备参数是否与巡检人员记录的数据一致。

智能精密巡检终端，由显示屏、射频卡读卡器、红外测温仪、无线通讯模块组成。智能精密巡检终端主要配合巡检信息系统，协助巡检人员准确、快速、高效地完成日常就地设备巡检工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆智能精密巡检终端在巡检工作中主要发挥以下几点作用：

1．在巡检过程中记录设备相关运行参数。由于智能精密巡检终端集成了温度等数据测量元件，可以直接将测量出的设备参数记录在巡检终端中。

2．将巡检中记录的设备运行参数实时上传至巡检信息系统中。在巡检过程中，智能精密巡检终端会通过无线通讯模块，经由现场的各巡检区域中均安设的无线AP装置，将终端上采集到的巡检数据实时上传至巡检信息系统中

3．记录巡检人员巡检所用时间。由于巡检工作对所花费时间有要求，智能精密巡检终端可以记录巡检人员检查各设备的具体时间以及完成整个巡检流程所花费的时间。

四、点检、巡检信息系统数据的深度分析。

点检信息系统与巡检信息系统收集并存储每日的点检及巡检数据，以便进一步进行多种类型的深度数据分析，最大化地发掘数据价值。

点检信息系统数据深度分析。点检信息系统记录每日点检工作中所采集到的设备参数，而系统根据可根据设备、点检时间、机组负荷等参数对点检数据进行筛选、统计，筛选结果可支持导出为excel格式文档以方便查看。点检系统数据的深度分析分为系统自动分析与手动分析两种形式。

1、点检数据自动分析，即点检信息系统根据每日点检工作所采集到的所有设备的数据，与相同机组负荷情况下的历史数据进行对比与计算，对在同一负荷下，与历史数据差值较大的设备参数进行异常警示，提示点检人员相关设备可能存在缺陷。同时，点检信息系统还能够自动对设备的运行时长进行统计，提示点检人员及时对相关设备进行定期维护。

2、点检数据手动分析，即用户通过点检信息系统中的该功能，选取点检数据库中某个或某几项数据，与某一时间段、某一机组负荷条件下的所有数据进行对比，从而直观地展示设备参数的变化情况。

巡检信息系统数据深度分析。与点检信息系统不同，巡检信息系统的数据深度分析分为实时数据深度分析与历史数据深度分析两种形式。

1、实时数据深度分析，即在巡检过程中，通过智能精密巡检终端实时上传的巡检数据与从DCS系统所采集到的相应的数据进行自动对比，一旦发现巡检终端上传数据与DCS系统中数据偏差超过允许值，则系统会自动高亮显示该项数据，提示运行人员注意检查相关设备，及时消除潜在缺陷。

2、历史数据深度分析，即巡检人员可以在巡检信息系统中查询某日某班次的巡检数据，并且可与其他时间段的巡检数据进行对比，系统会自动分析出在该段时间内机组负荷与各设备参数的关系，便于运行人员对设备运行参数进行优化调整。

本技术的应用，使火力发电厂点检与巡检人员日常对设备检查效率明显提高，设备的隐性缺陷及故障较之前相比，能够在最短时间内被发现，设备运行的可靠性得到了极大地提升，更为公司节约了设备检修开支。

参考文献：

[1] 祁有红，祁有金.第一管理，北京出版社，2009.

[2] 中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 101 0002-2011《本质安全型发电企业管理体系规范》

[3] 中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 101 0001-2007《国大唐集团公司两票使用和管理标准》

[4] 中国大唐集团公司 2011《本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求》

[5] 国家电力监督管理委员会安全监管局《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》中国电力出版社，2011

[6] 中国大唐集团公司文件 大唐集团制【2011】16号 《中国大唐集团公司信息安全应急预案管理办法》

[7] 中国大唐集团公司文件 大唐集团制【2003】59号《中国大唐集团公司班组标准化管理办法》

[8] 中国大唐集团公司文件 大唐集团制【2010】48号 《中国大唐集团公司“三讲一落实”活动管理办法》

[9] 中国大唐集团公司文件 大唐集团制【2005】5号《中国大唐集团公司备品配件管理办法》

论文作者:王磊

论文发表刊物:《电力设备》2018年第3期

论文发表时间:2018/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c45672cea560ac578be438cf.html