# 5A级智能办公楼的会议系统设计思路论文_黄梅,

谱迪设计顾问（深圳）有限公司

摘要：现代电子会议系统的建设是建设完整商业建筑的重要技术手段。因此，会议系统建设的总体目标必须与智能、数字和网络时代的特点相适应，充分融合前沿技术和成熟技术。通过先进的计算机网络技术、系统集成控制技术和数字音频和视频处理技术，全面应用，实现了最先进、高效、开放的智能数字会议系统。

关键词：声音效果；会议进程；系统安全；高效

引言：为了满足会议系统设计思路，结合具体项目情况，我分析五高一便的总体设计目标，，即实现高保真的音响效果、高分辨率的图像显示、高效能的信息管理手段、高可靠性的系统建设、高度适宜的会场环境以及便捷灵活的操控平台。五高一便的现代、先进的会议系统，是5A办公楼设计的精髓。

一、项目概述

大唐盛世花园第四期位于上海浦东新区世纪公园段，毗邻龙阳路地铁站和上海新国际展览中心。基地面积29318平方米，其中建筑用地27346平方米，绿地1972平方米。西侧为大唐盛世花园第三期新住宅区，东侧为上海新国际展览中心，南侧为新永达大厦，北侧为证大喜玛拉雅艺术中心。

大唐盛世5A准甲级智能办公楼有两座最高100米的5A级智能办公楼组成。此外，还有一个三层楼高的购物中心和一个地下购物中心。地下建筑总面积约为82万平方米，其中一个单栋的办公室39万平方米，两幢建筑总面积7.8万平方米，商业建筑面积3 940平方米，地下建筑面积总计43 300平方米。

根据规划和功能要求，整个设计将实现“绿色、生态、节能”的设计理念。主要的想法是建造一条有休息区的步行街。通过下沉式步行道，人们可以进入幽静的休息区。在本项目现场，绿草茵茵、植被繁茂，是浦东花木板块的又一处绿肺。小商业楼底部架空，作为绿化景观、休闲空间。在这里，办公与商业形成了很好的对话空间。

二、高保真音响设计

声音效果是会议场所最基本、最重要的条件。高保真的会议音响效果主要由系统的电声设计和建声设计结构决定。大唐盛世5A准甲级智能办公楼，从电声和建声的两个二部分实现设计目标。在大唐盛世5A准甲级智能办公楼的电声设计中，扬声器的布置和设备的选择是关键，信号的连接和控制是必不可少的。

大唐盛世5A准甲级智能办公楼在选择型智能办公设备时，考虑到设备的先进性、成熟度、易用性和实用性，技术参数指标和售后保护也是关键。为了提高系统的声音传输增益，解决噪音的问题，必须避免将麦克风放置在扬声器的位置。另一方面，麦克风的选择也非常重要，特别是作为系统噪声指标功能的方向性指标。合理选择麦克风型号，使用数字处理设备对麦克风进行控制和管理，自动管理麦克风开关和增益，使用数字反馈抑制技术自动捕捉反馈频率。为取得最佳的放音效果，对语音扩声扬声器，采用专用的线性阵列音柱放音，这不仅保证了良好的覆盖范围，而且有助于提高声音清晰度和降低设备成本。对于音控系统，从先进性和易操作性要求出发，大唐盛世5A准甲级智能办公楼选择先进的媒体矩阵控制处理设备或数字音频处理设备配合性能一流的扩声设备，不仅能够完美地表现出扩声的效果，而且还能结合人性化的应用软件，使系统具有相当的易操作性。

三、高分辨率的图像显示选择

为了保证会议的音质，提供清晰、高质量的视频图像，大唐盛世5A准甲级智能办公楼的图像显示也付出了巨大的努力。在良好的信号源下，图像显示的质量主要取决于信号传输处理系统和终端显示系统。大唐盛世5A准甲级智能办公楼在系统设计过程中，为实现这一目标其通过述两个系统的瓶颈解决上述问题。

大唐盛世5A准甲级智能办公楼智能解决方案是在前照灯信号输入时保证信源的传输质量，防止由于电缆选择或接口技术不合适而造成的信号丢失和DgDp失真。对前端源的大多数访问都是VGA接口。避免VGA电缆的长距离传输（不超过15米），使用技术措施将VGA信号转换为RGB信号传输。这样设计不影响保护信号的损坏程度；解决投影系统的技术瓶颈的关键是投影屏幕，特别是背投屏，如果选用不当或技术指标不佳，图象显示的视角、分辨率、亮度等效果都会大打折扣。大唐盛世5A准甲级智能办公楼会议室设计高层必须首先考虑亮度控制高级会议室，这样屏幕的黑暗程度应该很高，这样的形象相比效果是符合要求的：当前照灯关闭时，屏幕表面应无光、抗眩光，否则会干扰前照灯的视线；为了减少前照灯的功耗，请确保广角为1.5或以上，角度增益应确保60度水平，中心的角度增益大于0.2；为了有效提高图像亮度的清晰度和均匀性，防止常见的太阳效应在屏幕中心，选择了高精度菲涅尔光学屏幕。

四、高效能的信息管理手段

大唐盛世5A准甲级智能办公楼会议中心是一个信息交流平台。经常需要组织高层次多层面的信息发布和信息交流等大型会议，在现场信息资源的获取、信息处理速度、信息存储方式和信息发布方式都使用现代技术，这对信息管理提出了很高的性能要求。高性能首先应该反映在信息管理功能中。大唐盛世5A准甲级智能办公楼会议室智能办公电子会议系统具有以下四种信息管理功能：

信息收集功能：系统具有非常强大的信息收集功能，根据特征信息，系统就可以进入多个信道上的音频、视频和多媒体信号；按信息途径来分，系统可以接收有线电视、网际网络、远程电视电话会议、局域网数据库等的所有资讯；按采集手段来分，系统可以访问有线和无线麦克风、智能摄像头和多种讯源播放设备，为会议提供丰富的信息资源。

信息处理功能：信息处理是系统的神经中枢。大量的信号输入必须进行排序，以便立即应用，没有错误。系统采用先进的信号转换技术、合理的接口转换模式、科学的信号路径设计、智能信号切换模式、经济的系统备份、优化的流程配置、强大的软件支持，为与会者共享各种图像、声音和数据信息提供准确、快速和可靠的保护。

存储功能：信息系统采用先进的数码外设，如使用机械硬盘、录音机等光学数字音频磁带录音机，来记录数据、图像和声音信息，因此信息的存储功能，拥有大量储备体系，高质量、耐久存、易管理、便使用的特点。

五、高度适宜的会场环境

一个非常合适的会议环境不仅满足了参与者的需求，也满足了系统的需求。大唐盛世5A准甲级智能办公楼采用先进的集中控制系统和强大的集成软件。根据会议过程、设备的技术要求和人的生理特点，设计了一个会议室。环境管理系统解决方案的实际需求。它主要包括以下四项职能：

信号接入环境。根据三大会议地点的不同功能，在每个会议室的桌面、地板和墙壁上设置了足够的接口插座，允许临时访问各种信号到会议系统，从而提供了非常灵活的会议系统。

会场室内环境。在系统设计中，我们配置了足够的智能开关模块、阶跃模块和红外控制模块，为现场照明、自然照明和环境温度控制提供了控制界面。控制接口也在中央控制软件上预定义。会议形式与场地环境之间的联系功能已经实现。此外，在会议期间，为了避免与会者的通信设备干扰会议过程，还可以激活通信保护系统，以有效保护会议现场GSM、DCS和CDMA移动电话的信号。

设备使用环境。许多外围设备所使用的环境必须与会议的安排方式、会议的格式和会议的内容相适应，如桌面液晶显示器、电子投影显示器、投影仪和链条、旋转等。满足用户友好性和高可靠性的要求。

结语：系统集成是一种模式，该集成系统的目标是实现5A级智能办公楼会议系统功能的集成，将分布式智能集成到全局智能中，从而提高5A级智能办公楼会议系统水平。使5A级智能办公楼会议系统具备综合协调与管理能力。

参看文献：

[1]姚文博.绿色建筑和智能建筑的一体化发展探究[J].中华建设,2018.

[2]吕建祥.发展智能绿色建筑,大力推进建筑节能[J].智能建筑与智慧城市,2018.

[3]张慧.基于低碳生态城市下绿色建筑规划方法分析[J].价值工程,2018.

论文作者:黄梅,

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷10期

论文发表时间:2019/9/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c627d1809d8fbaf8c0ca1959.html