# 浅析水工建筑质量管理论文_刘莹颖

湛江市水利水电勘测设计院

摘要：随着我国经济的成长和人口的增长，水利事业在国民经济中的命脉和基础产业地位愈加突出；水利事业的地位决定了水利基础设施重要性。水利工程的建设也是社会建设中重要的组成部分，在社会建设的过程中起着不可或缺的作用。本文通过水利工程施工特点，提出了加强水利工程施工质量控制，并对水利施工管理进行探讨。

关键词：水工建筑；混凝土施工；质量

一、水利水电工程建筑质管理概述

1.1水工工程施工管理特点

水利水电类工程比一般建筑工程项目有所不同，水工工程多在相对复杂的自然环境背景下开展施工，水利水电工程一般需要投入巨大资金量，与一般的建筑施工周期相比长很多，施工过程中还应该考虑地气象、水文、地质等因素的影响，重要的一点是水利水电的施工具有很强的季节性，应该要注意避免汛期建筑，所有这些因素要求水利水电的建筑过程进行严格的施工管理。另外，还必须考虑由于水利水电工程的过长施工周期导致原材料的物价、人工成本上涨和人员流动的问题，所以，加强水工工程建筑质的管理工作就更为复杂和充满挑战。

1.2水工工程建筑质管理的内容

我国的现代化水工工程建筑管理施工的内容包括四个方面：管理施工质量、管理施工进度、管理施工成本和施工安全的管理。第一，对水利水电建筑工程中的施工质量进行管理。水利水电工程的施工质量管理成功与否和企业经济利益以及社会效益是密切联系的，必须严格保障施工的质量，这样才能保证建设企业市场竞争力，对水工建筑施工质量的管理需要多方位质量控制，主要内容是人员、设备、原料和技术等项目进行控制管理，应该依靠完善健全的管理质量体系保证水利水电工程的施工管理质量工作可以圆满完成；其次，对水利水电工程项目建筑中的施工进度管理。施工进度的管理指根据施工的合同，清晰的明确水工工程开工和竣工时间，根据时间进度将施工的每个分项进行规划，制定出详细而周密的进度计划并提供给监理的公司做审核。对进度管理应该建立完整健全的施工记录，并根据实际情况对进度做完善和优化，使进度控制在预计范围内；再次，加强对水工工程建筑的施工成本管理。施工的成本控制高低是直接关系施工单位的经济效益，它是施工管理重要的环节。管理施工成本的工作必须从准备施工的阶段着手进行，通过逐步提高施工的效率和控制原材料的成本等措施保证施工成本可以有效控制，保障施工企业的经济利益最大化；最后，加强水利水电建筑工程中施工安全管理。

二、施工影响因素分析及设计方案调整

本项目影响施工质量和工期的主要原因有：（1）施工作业场地狭长：该工程场地呈狭长形，而且纵深方向高差4～5m，场地与公路高差为10～15m，上游大坝发电下泄流量，下游大坝蓄水位，蓄水随机性概率非常高。没有可供参考资料，只能利用多年的工程所在地水位观测资料。（2）码头主体设计结构的预制安装底板、预制安装空心方块两层、预制安装卸荷板，改为现场浇筑混凝土底板、实心方块（分层、分段）卸荷板。

三、施工质量控制与管理措施要求

（1）原材料的质量控制：原材料质量的好坏及变化直接影响混凝土的质量比如水泥强度的变化会引起混凝土强度的变化；各级石子超逊径颗粒比例的波动会影响混凝土级配的变化，并对其和易性产生影响，而骨料含水量的波动直接影响混凝土的水灰比。科学配制混凝土是保证质量的先决条件。

①混凝土施工配合比的换算：试验室在制定混凝土配合比时，其各级骨料都为理想状态，如不含有超逊径颗粒，砂石为饱和面干状态。但在实际施工过程中，混凝土中的各级骨料往往会含有一定的超逊径颗粒，同时砂石含水量要大于饱和面干状态。基于此，应以实际测定的骨料超逊径颗粒比例及砂石含水量为依据，将试验室制定的混合比换算成实际施工中的配合比，从而使试验室的配合比更加准确。

②试验室制定出的混凝土配合比：其和易性在实际施工过程中可能因多方面因素的影响而发生变化，如施工设备、运输形式以及施工环境等，进而会导致混凝土坍塌度随之发生变化。因此为了确保混凝土和易性与实际施工相符，必须对其含水率及用水量进行适当调整。

③混凝土强度：水工素混凝土同少筋混凝土的坍塌度相同都为3～5cm，而配筋率高于1%的钢筋混凝土的坍塌度为7～9cm，因为采用泵送法对桥梁中的箱梁实施浇筑，因此必须使用缓凝早强混凝土，其坍塌度为10～14cm，初凝时间超过四h且强度达到45MPa；灌注桩时必须使用大坍落度超缓混凝土坍塌度，该混凝土要求坍塌度为18～22cm，凝结时间必须超过十h且强度为35MPa。由此可见，科学配置混凝土能有效地改善其各项性能，使模版周转率及施工进度大幅度提升，从而获得更高的经济收益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）施工技术要求：采用木模板，通过加密模板肋木提高木模板的强度。水泥宜选择中低热水泥，要降到自然温度后方能使用。泄水口设在现浇混凝土方块内，水平与垂直间距各1.0m，孔径为6cm，上下泄水孔在同一垂线上。在满足设计、施工和使用要求的情况下，宜减少混凝土的单位水泥用量，有针对性地进行混凝土的配合比设计。宜选用线膨胀系数较小的骨料。宜使用低温拌合水，如合格的地下水等。在现浇混凝土方块时，方块中宜埋放块石。块石应质地优良，基本呈方形，长短边之比不大于2。块石应以长边立放于新浇筑的混凝土层上，块石间的净距不小于100mm或混凝土粗骨料粒径的2倍。所埋块石与混凝土结构表面的距离不小于300mm，且与设计泄水口要有一定间距；受拉区的混凝土中不得埋放块石。合理设置施工缝纵向分段长度应在10m以内，并充分利用设计沉降缝。上下两层相邻混凝土应避免错缝浇筑。加强混凝土的潮湿、滞水养护，养护期在10～15d以上。

（3）施工工艺：采用固定式塔吊作为场内运输工具，解决了混凝土水平及垂直运输的难题，同时解决预制场地不足的实际情况。码头主体结构施工工艺为：施工准备→围堰填筑→基槽开挖→抛石基床→现浇底板→现浇混凝土方块→现浇混凝土卸荷板→现浇混凝土胸墙→现浇帽梁现浇混凝土方块主要施工工艺为：现浇混凝土底板达到强度后，在其表面放出基线，支护第一层混凝土方块木模板（前后两侧木模板通过预埋泄水口管穿钢筋固定），分层浇筑和振捣混凝土、埋放块石、每一段均一次浇筑完成，拆木模板，覆盖塑料薄膜养护，然后进行下一段混凝土方块浇筑的流水作业方式。底层混凝土方块浇筑完成，然后进行上层混凝土方块浇筑。现浇卸荷板：方块上部为钢筋混凝土卸荷板，由于施工采用现浇工艺，为方便墙后倒滤层铺设，施工顺序为先铺设倒滤层后浇筑卸荷板，卸荷板分段长度与方块相同，保证变形缝位于同一垂面上。现浇胸墙、帽梁：胸墙模板较高，关键是控制垂直度和平整度，胸墙、帽梁分段与卸荷板相同。材料质量控制：原材料各种试验按照规范规程进行，混凝土配合比试验、混凝土试块强度抽检等都严格控制。注意事项：现场钢筋、水泥等要摆放整齐，垫好盖严。加强安全教育，施工区域要做好封闭、警示等工作。用电线路要注意巡查，安装触电保护器。

四、提高水工工程建筑质施工过程中的基本措施

第一，加强施工质量的管理。原通用电气董事长韦尔奇曾说过：“质量是能够维护顾客忠诚最好的保证。”质量在各行各业都是关键所在，对水利水电工程来说，质量是生命，所以，必须严格的控制水工建筑质量，不断提高质量的管理。首先，要从思想上提高质量管理，工程主要的负责人在思想上与理念上要对质量控制有全面认识和重视，同时应该培养基层工程人员质量意识，只有上下全体员工质量意识得到提高，才能保证水工程施工的质量；其次，水工工程项目复杂庞大，涉及很多分项，应该建立一个相对完善的负责人制度，确保各项工程的质量有相应具体的人员问责；工程验收是监督整个工程的关键，应该确保验收的质量。

第二，对施工成本加强管理。水工建筑项目的施工成本要严格控制和优化，主要采取以下措施：（1）预算的成本必须准确、完善、详细，针对预算要制定成本的控制标准，保证预算成本额控制标准具有可操作性；（2）在施工过程中要对实际操作需要的车辆、原材料、工作人员等进行严格管理，做好施工中每个成本的控制环节，避免不必要浪费。要加强现场施工仓库保管的工作，发放物资应该制定严格制度，凭有效证件与单据领取等，要定期的盘查清点数量，预防盗窃事件；（3）应该建立相对完整成本记录，内容要包括原材料使用的情况、车辆油耗和维修情况以及职工工作效率等方面。记录的内容要科学与条理清晰，应该及时反映使用情况，做好调整，使用科学方法控制成本。

第三，加强对水工建筑的进度管理。进度的管理要保证施工质量，工程项目的准备阶段就应该对施工进度做好计划，确定项目完成的时间，施工时应该根据计划，不应该为赶工就忽略施工质量。

第四，加强水工建筑施工安全的管理。工程的施工现场环境很复杂，影响安全的因素很多，应该加强施工的现场安全管理，使员工安全意识不断提高，安全检查要周期性，清理所有可能的隐患。

结束语

总之，混凝土的质量除了通过以上方法来实现以外，人的主观意识是非常主要的一点。要杜绝没有技术和没有责任心的人员进入操作环节，更要杜绝明明不懂，却依赖运气和侥幸心理蒙混过关的现象，将安全和质量摆在工作的第一位，所以，应当充分把握质量控制环节。并严格掌控管理工作，每一个环节都应有相应的监管人员，对于材料的进入，存放，使用的等环节进行控制，并将混凝土质量作为管理工作的重点来对待。

参考文献

[1]那音太，桑旭东.水利施工项目管理影响因素分析及对策研究,2013.6.

[2]陈利伟.水利工程施工质量及控制措施,2016.9.

[3]王吉文，刘其勇，张志刚，等.水利施工管理问题浅议,2017.3.

论文作者:刘莹颖

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c88545a205fa4f6c59e85238.html