# 现有建筑结构抗震鉴定及加固设计初探论文_崔士鹏,于汝康

崔士鹏 于汝康

华商国际工程有限公司 北京 100069

摘要：在我国建筑行业发展迅速的背景下，我国城市建设中开始使用更加先进的技术用来提高建筑结构的抗震性能，现有建筑结构抗震鉴定在其中尤为重要。基于此，本文以现有建筑结构抗震作为研究目标，通过对现有建筑结构抗震鉴定的情况与步骤分析，分别从直接加固法和间接加固法两方面阐述现有建筑结构抗震加固设计的主要方法，从而提高现代经济社会建筑工程的抗震性能。

关键词：建筑结构；抗震鉴定；加固设计

引言

地震灾害是人类面临的最严重的自然灾害之一，具有突发性、毁灭性、难预测的特点，受经济制约的影响我国早期一些建筑普遍存在着抗震能力弱、功能单一的问题，因此，对现有建筑进行科学的抗震能力鉴定并采用合理的加固措施就变得尤为重要。

1抗震结构鉴定的依照标准

其一，《建筑工程抗震设防分类标准》是我国政府考虑将建筑物的结构抗震鉴定问题考虑在内而提出的相关标准准则。它要求进行施工的相关技术人员和管理人员在实际的施工过程中，严格按照标准内的要求，确保前期的建筑物质量过关而且在建筑内部要重点设防，提高建筑物的稳定性。在后期，组建专人针对工程进行中的建筑物结构的鉴定工作展开检查监督，使其的工作内容进入建筑工程的日常管理当中，提高鉴定审核结果的可靠与全面。其二，结合我国对当前建筑结构进行鉴定的使用程度最高的标准之一的《建筑抗震鉴定标准》，对鉴定人员在后期的鉴定工作中，根据当地的地理结构和地理位置等，对建筑物的高度和层数有一个确实可靠的数据支持，在此基础上，再根据建筑物自身的建筑结构开展鉴定工作。在鉴定过程中，需要严格依照国家的有关标准，做到有条例可依；其次针对建筑物的主体和局部容易造成损坏的部位进行不断坚定，出现问题的地方要不断跟进鉴定工作，确保建筑物的整体质量。

2抗震鉴定的主要内容

对工程验收文件以及施工图纸等资料进行收集整理，对建筑进行勘探报告等方法是现有建筑抗震鉴定的基本方法。如果此类文件资料不完善，便需要鉴定人员进行相关的补充测量，以保证建筑相关数据的完整性。并且相关抗震因素缺陷的重要调查方向是将原始资料与建筑现状符合程度进行调查，同时对建筑的施工质量和维护状况进行数据记录。同时，采用逐级鉴定的方法对建筑结构的布置构造以及抗震能力进行检测，是鉴定人员应该注意的地方，以做到对现有建筑整体抗震性能的合理分析，而在对现有建筑进行抗震鉴定时，如果发现建筑不符合相关要求，应联系建筑施工单位，制定相应的抗震处理方法。由于建筑结构类型的不同，在对现有建筑进行抗震鉴定时，鉴定人员应对鉴定建筑根据不同的使用要求进行区别对待，因此在对不同建筑进行性能检查时，检查项目内容以及检查的重点以及要求也不完全一样，所以应采用不同的鉴定方法对建筑进行检测。对于影响建筑结构整体抗震性能的关键部位，或发生地震时可能造成次生灾害的建筑部位，及容易发生局部倒塌伤人的构件和建筑正常部位，都需要根据不同检测要求进行相关的检查和鉴定。所以，对建筑局部产生影响的构件以及对建筑抗震性能产生整体影响的构件进行综合抗震能力分析时，需要根据不同要求进行相关鉴定。

3现有建筑结构抗震鉴定步骤分析

①要搜集现有建筑存在的原始资料，这些建筑结构在进行鉴定之前必须有足够的资料，其中有施工设计方案、施工时详细记录以及最终工程完成后的施工检验报告，有关人员在进行检验的时候会参考这些数据进行整体情况风分析，从而展开进一步工作；②资料分析以后还需要对建筑结构的整体现状进行实地勘察，很多建筑物因为年代久远的原因导致资料的缺失，房屋所有人也没有过多的记录，因此在进行现有建筑结构抗震的时候只能进行实地勘察，分析房屋建筑的现状，最大程度上保证建筑物勘察的精确度；建筑物的抗震性能需要根据整体的建筑物结构体系、布置以及承载能力进行考虑，分析建筑物抗震能力模型，预测现有建筑结构抗震的能力，随后会产生相关鉴定的结论，根据这个结论进行建筑物改造或者扩建就比较安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4现有建筑上部结构加固设计主要方法

4.1混凝土构件外部粘钢加固法

这种施工方法比较简单，但是对钢板和混凝土的表面处理需要进行重点关注。并且也要规范胶粘剂的选择，现阶段我国内部建筑结构胶粘剂市场胶粘剂质量参差不齐，因此在选择胶粘剂时需要对其质量进行关注。而且在配胶、粘贴过程中胶粘剂的使用,必须严格按照建筑要求的材料比例进行配制，固化剂的用量需要专业人员进行精确控制，材料的搅拌必须保证均匀。同时，在进行粘贴工作时，粘贴面需要保证饱满以及密实。最后，在钢板固化阶段一定要保证钢板不会产生任何移动。

4.2预应力加固法

预应力加固通过对原结构构件预先施加应力间接达到对结构构件加固的一种方法，产生预应力体所用材料均为抗拉、抗压强度高的高强材料，该加固方法能够纠正被加固结构构件截面应力超前，有效减小原结构构件裂缝宽度和挠度，显著提高构件承载力等优点，适用于梁、柱、杆件等构件。

4.3加大截面加固法

加大截面加固法指的是将现有建筑物的原结构构建的几何尺寸按照一定程度加大，材料和原有的结构相同，保证后来加固的部分和原有的结构可以紧密的融合在一起，当建筑结构断面加大，构件的承载能力也会随之加大，现有建筑结构抗震效果也会提高。一般情况下，直接加固法中加大截面的加固方法多用于建筑物墙体结构和梁板结构当中。

4.4碳纤维布加固法

碳纤维布加固法是将碳纤维片材用胶合材料粘贴于混凝土构件表面。碳纤维布仅承受拉应力。碳纤维布布置方式：在进行梁受弯加固时，碳纤维布应布置在梁的支座顶面、底面受拉区；梁受剪加固时，碳纤维布应采用U形箍加纵向压条或封闭箍的方式粘贴；对柱进行受剪承载力加固时应将碳纤维布沿柱轴向环向螺旋缠绕粘贴并封闭。采用碳纤维片材加固前必须对原结构构件卸载；原构件混凝土的实际强度等级不应低于C15，且混凝土表面的正拉粘结强度不应低于1.5MPa；被加固构件的使用环境及防火要求应严格按照国家现行的有关规范要求。

4.5其他

为了提高高层住宅建筑的抗震性能，设计人员在进行高层住宅建筑抗震结构设计时，应设计多道抗震防线。这是因为地震发生后经常会产生多次余震，若高层住宅建筑只设计一道抗震防线，其由于自然灾害损伤的累积，会发生倒塌。并且，应加强建筑结构部分薄弱区的刚度与承载力，保证高层住宅建筑的整体性能和抗震性能，将地震对建筑造成的损害降低到最小。而且，可以通过对住宅建筑设置多道抗震防线，达到有效减少建筑结构中薄弱区出现的目的。

结语

总而言之，随着社会经济的发展，人们的生活水平日益提高，传统的物质需求已经无法满足人们，人们越来越在意人身安全和住房质量保证，因此，提高现有建筑结构抗震鉴定能力十分关键，同时根据鉴定能力的判断，制定出现有建筑结构抗震加固设计方法，采用高科技手段进行抗震，从而保证房屋的安全，维护人们的生命财产安全，也为广大建筑工程施工与改建工程提供了技术支持，有利于社会的和谐稳定。

参考文献：

[1]张家启．建筑结构检测鉴定与加固设计［J］．北京:中国建筑工业出版社，2016．

[2]张冬梅.现有建筑结构抗震鉴定及加固的若干问题[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,5(34):1636-1637.

[3]赵桂兰.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计探讨[J].工程技术研究，2016（07）：194+201.

[4]张春雷，唐丽娜，王初翀.配置分体式箍筋的大长宽比钢骨混凝土短柱抗震性能数值模拟[J].四川建筑，2016（04）.

论文作者:崔士鹏,于汝康

论文发表刊物:《防护工程》2018年第15期

论文发表时间:2018/10/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8cdbd93cbe105dc7e1dab5f.html