# 配电工程电缆施工中应注意的问题分析与质量控制措施论文_樊尚远,王欣婷,张文庆,王冠翔

樊尚远 王欣婷 张文庆 王冠翔

国网武威供电公司

摘要：配网工程电缆敷设作为电力工程中的重要环节，为电力系统的安全稳定运行发挥了重要的作用。本文对配电工程电缆施工中应注意的问题与质量控制措施进行了分析探讨。

关键词：配网工程；电缆施工；质量控制措施；问题

随着电力系统的迅猛发展，配电工程电缆施工越来越被重视。电缆铺设过程中需要做好各项准备工作，采取有针对性的措施对施工全程进行科学控制，提高电缆施工质量，为维护电缆工程的安全运行提供可靠的保障。配网工程电缆施工技术性强、复杂度高，需要从各施工环节入手，严格控制每一个施工环节的技术，建设一个高质量的电缆施工工程。

1配电工程电缆施工影响因素

1.1外部因素。配电工程电缆施工在外作业，雨雪、大雾等恶劣天气就对施工会造成一定影响，不仅增加施工的难度，还会增加施工成本，降低施工效率，增加安全事故的几率。所以电缆施工尽量要避开雨季和温度太低的天气，较低的温度下施工难度增加，影响工程施工的质量。

1.2工程设计因素。设计质量的高低决定着电缆施工的质量，必须要提高电缆敷设的设计水平，要科学合理的制定设计方案，在保证质量前提下，控制好工期和成本。设计前，要做好工程前期的调查工作，全面掌握工程的特点及现场的施工环境，为科学合理的设计提供详细的一手资料。

1.3政策因素。政策因素对电缆施工管理的影响不容忽视。当前我国在电力设施用地征地上的补偿力度还不大，致使设施占地中经常发生一些阻碍。一些电力方面的法律制度存在缺陷和漏洞，必须要健全和完善这些制度，尤其要完善相关补偿制度，使补偿有法律依据，促进电缆施工的正常开展。

2配电工程电缆施工存在的问题

2.1电缆保护套质量问题。配电工程电缆施工过程中，电缆保护套的质量是影响电缆安全性能的主要因素之一。电缆保护套不合格或存在破损，会给施工带来极大的安全隐患，增加安全事故发生的概率。采购电缆要选择质量过关的电缆保护套，采用科学方法安装电缆保护套，最大程度的降低因保护套带来的安全隐患。

2.2施工质量管理和控制重点不明确。配电工程电缆施工涉及点多面广，有时施工环境复杂，需要的技术要求严格，施工每个环节都要经过严格的审查，比如设计图纸、原材料的检查和分配、施工技术的规范、施工全程的监管等。要高度重视每一个环节、每道工序的检查，对容易发生隐患的关键部位和重点环节，加大检查力度和频次，提前做好问题防范处置，确保电缆施工的质量能达到设计要求。

2.3施工准备工作不到位。施工的准备工作的到位与否一定程度上决定着电缆施工的质量。电缆施工受天气影响和环境影响因素较大，比如冬季低温环境下施工作业，会对材料的性能和施工操作造成一定影响。如果不能对气候变化提前做好一些防范措施，会对施工造成不良影响。冬季施工要了解施工的冻土层和冻结度，做好热源和供暖计划等准备，有效保障工程在低温的环境下正常施工，保证施工安全和施工质量。

2.4电缆周围涡流问题。电缆施工过程中受钢材料支架的保护作用，电缆周围形成闭合回路，施工的过程中离开绝缘体，会造成严重后果。必须避免电缆周围涡流带来的危害，做好施工安全保证工作。

3做好电缆施工的准备工作

3.1科学选择敷设路线。配电工程电缆施工首先要选择好电缆的敷设路线，尽量选择偏静地方和避开下挖及容易受破坏的地方，好药考虑到方便后期的检修维护。要选择最短的路径，材料耗损最少，环境破坏力也要最小，并考虑排水问题。

3.2科学选择电缆型号。电缆质量是电缆施工中最重要问题，电缆的型号是影响质量的重要因素，对电缆的质量和使用起着关键作用，不合适的电缆型号容易导致运行质量不高的问题。要根据施工的实际选择匹配型号的电缆，交联聚乙烯电缆使用较多，确保工程电缆的施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3选择合适的电缆横截面积。选择电缆除了考虑型号、质量和性价比外，还要根据电缆的使用情况选择合适的横截面积，保证所选电缆截面达到配电工程的需求，电缆横截面积过大会造成成本过高，造成不必要的浪费；电缆横截面积过小电阻较高，影响电压传输，导致电压不稳定或线路出现问题。必须考根据施工具体情况科学的计算，选择合适电缆的横截面积。

4配电工程电缆施工主要敷设方式

4.1电缆沟敷设。电缆沟敷设是电缆施工使用较多的一种方式，电缆沟一般采用砖砌和混凝土两种方式，根据施工要求合理选择。敷设电缆前要对电缆沟处理，做好防火防潮准备工作，选择阻燃材料和阻燃电阻，加强电缆保护。

4.2直埋敷设。直埋敷设施工量小、施工周期短。直埋敷设前对电缆沟清理，电缆上敷一层沙土，外部加保护板，设立警示牌。电缆数量过多要并列排列并隔离开来，确保电缆施工的质量和安全。

4.3排管敷设。排管敷设一般在地下1m位置处敷管，排管内径要超过电缆外径的1倍。排管要和其他管道保持适当距离，方便电缆的散热。施工中要防止电缆保护套破损，并保持排管管道表面和管口处光滑。

5配电工程电缆施工的质量控制

5.1电缆接头施工质量控制。电缆线路设备中电缆接头安装是关键部位，其安装质量的好坏决定着电缆施工质量。能保证电缆终端设备的安全，有效分散电缆末端电场，保护电缆。要做好电缆接头工作，保证连接部分光滑、牢固，严格按照规定进行。

5.2施工质量控制。要切实建立和完善施工质量的规章制度，建立切实可行的质量监督安全管理制度，要检查设备的型号、电缆的规格、绝缘状况等，看电缆是否符合相关规定要求。电缆施工材料准备要列好清单，详细记录电缆型号、横截面积、长度等基本信息，现场施工要严密监管原材料使用情况，从采购到投用各个环节、流程都要详细监管。电缆施工前科学测算电缆数量，严格按规定的顺序敷设电缆，保证敷设电缆符合施工规定。加强施工全程技术实施的监督检查，确保全程科学规范操作，电缆敷设要保证电缆的整齐，避免弯曲。

5.3施工技术控制。配电工程电缆施工繁琐、复杂、技术要求高，对技术人员提出了严格要求，必须严格规范施工的每一个环节、每一道工序，保证施工质量达到标准要求。要加强对施工员工的业务和安全技能培训，学习相关技术规范，落实安全防护措施、安全要求，学会准确预测和判断危险点、危险面、危险源，灵活运用到电缆施工中。

5.4做好电缆防性试验和后期防护。电力电缆交接与预防性试验，是保证电力电缆安全运行的重要措施之一，为了提前发现电缆缺陷从而进行处理。电缆线路薄弱环节是终端和中间接头，除电缆头外，电缆本身也存在机械损伤、铅包腐蚀、电缆受潮等问题。敷设电缆中要做配合试验，制作终端头或中间接头前进行试验，电缆竣工时应做交接试验。电缆敷设施工完成，要进行试验检查，看质量是否达标。达标后要做好电缆排管的孔洞、电缆保护管孔洞、链接部位的孔洞等处的封堵工作，设置电缆通道标志予以警示，防止外界破坏，为电缆高效运行和维修提供便利。

6结语

配电工程电缆施工在电力系统中发挥的作用不言而喻，要加强对电缆施工质量的管控，严格把握各个施工环节，引进先进的施工技术，加强施工管理，确保配电工程电缆施工的高质量。

参考文献：

[1]崔麟.浅谈电力配电工程中电缆敷设技术的应用[J].内燃机与配件,2018(03):210-211.

[2]张静.配电工程中电缆的施工技术研究[J].科技创新与应用,2017(35):62+64.

[3]李萍萍.变配电工程电缆的施工技术探析[J].低碳世界,2016(26):66-67.

[4]许思邈.小议变配电工程电缆的施工技术[J].江西建材,2016(06):243+246.

[5]黄永强.配电工程电缆施工中应注意的问题分析与质量控制措施[J].山东工业技术,2016(06):170-171.

论文作者:樊尚远,王欣婷,张文庆,王冠翔

论文发表刊物:《防护工程》2018年第18期

论文发表时间:2018/11/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca249e738515e5b800453295.html