# 智能电网调度控制系统的变电站集中监控功能设计论文_江磊1,田炎培2

（1.内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒超高压供电局；

2.内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 026000）

摘要：在“大运行”体系目标的要求下，智能电网朝着调控一体化的方向发展，不仅需要调控技术的支持，还需要准确的变电站数据，因此，必须在智能电网调度控制系统中集中监控接入的变电站。

关键词：调控一体化；智能电网调控系统；变电站集中监控；监控信号

近年来，我国电力行业迅猛发展，智能电网调度控制系统也逐步完善，但还是存在变电站集中监控与其他应用信息共享性差，调度控制需要应用多套系统的问题。

一、电网智能调度控制系统的发展趋势

1.1智能电网调度控制系统向着数字化方向发展

智能电网调度控制系统的本质是完全实现数字化管理，其数字化管理主要是数据信息的量化以及交换处理，智能电网的控制系统是把所收集来的信息转化为数据在传输给集中控制中心，对系统内各项信息的运行进行高度整合，实现资源共享，使调度人员能更好的了解电网运行状况以及各项机械实时运行的数字指标，这不仅为智能电网的长远发展奠定了夯实的基础，同时也能更好的实现电镀数据智能化的目的。

1.2智能电网调度控制系统向着标准化的方向发展

当今研发的所有科学成就都有一个标准的运行模式以及标准的质量保障，而智能电网控制系统也正朝着标准化的模式挺进，所谓标准化只是一个程度，首先要遵循智能电网控制系统的标准模式，且在我国电网调度中心的控制以及组织领导下，真正的实现运行标准化以及操作标准化。有关部门应对智能电网调度控制系统给予高度重视并和研究人员一起深入的对其进行研究与创新，在未来的电网发展道路上，智能电网调度控制系统的标准化一定会随着经济的发展而不断地完善。

二、目前变电站集中监控的状况

根据目前我国网络信息技术发展前景较好，我们可以把先进的网络技术运用到变电站集中监控系统中来。取代传统意义的变电设备，我们可以根据目前变电系统存在的问题，例如安全问题，设计出一系列的安全有效的监控设备，进行对变电设备的实时监控，并进行录像，发现问题完成截图功能，这样不仅对工作人间的时间上进行了合理的分配，大大减少了员工的实际工作任务，更加把繁琐的工作流程做当了简化，为员工的管理工作和监控工作提供了方便。

监控系统给变电技术带来优势的同时，也为变电工作带来了难题。也有许多地方需要人们改进。例如：由于变电系统中信息太过的琐碎繁杂，监控系统不能很好的提供远程信号。使得厂家得到的信息完全不符合实际情况，各个信息存在的差异，影响变电系统的正常运作，相关的概念也非常的简单笼统，使得厂家对产品不满意。另外，由于变电站集中系统自身远程信号含量比较大，它集中了监控系统中存在的说有功能，但是和现实的状况还是存在的很大的出入。并且，集中控制只要关注最终的结果就可以了，中间的过程信号不需要过度的留意。由于信号采集装置过于复杂，导致出现了各种各样不稳固的问题。所以就会发生数据报告错误和反复报告的因素，导致其发生的主要诱因就是采用了不达标的借接口电压，或者是接点多次颤动导致的。

三、监控系统主要功能

变电站自动化的主要功能就是在主控端与被控端之间完成四遥控能，具体为遥控、遥测、遥信、遥调。遥控主要是指监控计算机发出一些控制类命令，比如一些刀闸的切合，断路器的断开与吸合。它是指一些离散的信息。遥测是指被控设备向监控主机提供现场的电流电压功率等模拟量信息。遥信是指被控端详主机提供一些设备的报警之类的信息。遥调是指监控主机对被控设备进行一些参数的调整。本监控系统主要功能如下：

（1） 数据采集：下位机传上来的数据…可以大体分为两类。一类为模拟量信息，主要对应现场的电压电流等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另一类为现场的开关量，对应于现场报警信息等。

（2） 安全监控：对变电站的运行工况与设备状态进行监控，当设备发生故障时，监控主机可以凭借计算机的多媒体功能实现声光报警功能。同时还可以将事故信息进行打印记录和存储。

（3） 事件记录：事件记录包括刀闸开合记录和故障时间类型记录。

（4） 控制操作：可对断路器，隔离开关的开合进行操作。

（5） 报警门限设定，主要是根据上级调度中心的要就改变报警门限值。

四、方案分析

4.1做好准备工作

将变电站集中监控接入智能电网调度控制中心时，为了减少其对系统的影响，需要做好相应的准备工作，避免出现数据异常的情况。具体的准备工作有：①调整模型参数，重新编制主站、厂站监控信息点表；②建立主备调同步机制，使主、备调度控制系统基础平台可以互相作为数据源使用；③开发自动映射工具，实现监控信息点表的自动更新，减少人工修改造成的失误；④验证双机功能，通过多次切机试验确保双机切换的正常运行。

4.2数据点表处理

主调度控制系统基础平台数据点表处理工作主要包括：①依照相关规范在主调度控制系统基础平台的SCADA（数据采集与监视控制系统）中增加相关监控业务点，完善点表，并向备调度控制系统基础平台转发，避免出现前置点表重新编排导致监视数据错误而影响监视业务顺利进行的情况。②更新厂站端调度控制系统基础平台点表时，应先更新远动备机，然后再切换远动主机更新。如果在主机更新的过程中出现异常，则需要利用备份恢复。③点表更新完成后，要将主调度控制系统基础平台前置系统点信息删除，但是，不需要补充远动点表信息点，从而为监控信息的接入创造良好的条件。经点表映射工具录入后，SACDA点表与前置库点表要保持一致。

4.3SCADA数据源切换

主调度控制系统基础平台的SCADA数据源切换主要包括以下3部分：①在主站中，封锁主、备调度控制系统基础平台对变电站的遥信、遥测，避免因为厂站切机而导致数据异常。封锁后，厂站将远动主机切换到远动备机中。②在主调度控制系统基础平台中，可以利用远程浏览功能初步检查其前置库数据的准确度。确认数据正确后，可以解除封锁，利用主调度控制系统基础平台直接采集该站数据源。在切换过程中，会出现监视数据不断刷新的情况，因此，需要将初步检查时间控制在2min以内。如果发现监视数据有明显的错误，要先将系统恢复到该步骤前的状态，先解决问题。③主调度控制系统基础平台数据切换完成后，为了确保主、备调间的同步性，需要利用主调度控制系统基础平台转发，将备调度控制系统基础平台的数据转换为变电站集中监控数据源。

4.4数据核对与遥控试验

在完成这些步骤后，需要逐一核对主调度控制系统基础平台变电站的监测数据，并在厂站端做好遥控试验的安全保障处理工作，确认无误后再进行遥控试验。

遥控试验的命令有2种，即预置命令、预置+执行命令。对于预置命令，需要在命令发送后由厂站人员检查现场，分析预置命令是否准确下发到了测控单元相关的点号上；对于预置+执行命令，需要通过厂站端设备现场检查，分析测控单元是否正确执行命令，以验证任务完成的准确性。

结束语：

变电站智能视频监控系统所实现的智能识别和自动跟踪的新方法，能够实现无人值班场合的智能化和自动化。这种智能视频监控系统改变了传统视频监控中过多的依赖于人的状况，而且提高了视频监控的准确性、高效性和便利性，成功的实现了变电站区域内远程的智能化视频监控，而且能更加直观、及时、全面、真实的了解那些远处无人值守的实际动态情况，逐步的实现了电力系统便利的监控力度，为了电力系统的安全运行提供了很大的技术支持。

参考文献：

[1]陈俊杰，潘飞来，李龙.变电站接入智能电网调度控制系统的集中监控方案[J].大众用电，2014（12）：28-29.

[2]金芬兰，王昊，范广民，等.智能电网调度控制系统的变电站集中监控功能设计[J].电力系统自动化，2015（01）：241-247.

[3]刘文义.SIP标准中的核心技术与发展趋势.软件世界.2010（11）

论文作者:江磊1,田炎培2

论文发表刊物:《河南电力》2018年18期

论文发表时间:2019/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb7279434789778742472688.html