# 建筑结构抗震鉴定技术研究论文_秦浩

山东建大工程鉴定加固研究院 山东济南 250000

摘要：近年来我国地震灾害发生十分频繁，地震属于自然灾害，具有不可预见性，而且具有强大的破坏性。由于我国在相关建筑设计规范中对于房屋建筑的抗震性能有明确的要求，因此在实际房屋建筑过程中，需要有效地提高结构的抗震性能，做好房屋建筑抗震性能的预测和鉴定工作，并对达不到抗震要求的房屋结构实施加固处理，从而有效地确保人们的生命和财产安全。

关键词：抗震鉴定；加固；整体性能；设防目标

建国以来，随着我国经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，在中国进行了大规模的基本建设，己建造了大量的工业与民用建筑。由于城区规划、经济利益等原因，对既有建筑的改造项目呈日趋增长的趋势，故而对建筑结构的安全性及抗震鉴定亦逐渐被重视起来。作为建筑物结构鉴定工作者将本人在鉴定工作中遇到的各种问题进行整理、汇总，并提出作者之见解，希能起到抛砖引玉之作用。

1抗震鉴定与加固设防的目标

在建筑施工的过程中，对建筑结构的抗震性能有着一定要求，要做到小震不坏、大震不倒，在对建筑结构的抗震性能进行鉴定的过程中，需要保证计算的准确性，根据鉴定结果，对施工方案进行优化，以保证建筑结构的稳定性。建筑行业发展很快，随着人们生活水平的提高，对建筑结构的抗震性能提出了更高的要求，施工单位需要对原有的设防目标进行调整，在建筑设计的过程中，设计人员应重视建筑结构的抗震设计，保证建筑工程施工质量达到国家抗震设防的要求。另外，建筑行业对抗震设防的技术也进行了改进与优化，与西方发达国家相比，我国建筑行业地震设防的水平不高，投入也不足。在设置抗震规范与抗震鉴定标准时，应结合建筑工程所处地理位置的实际情况，还要结合我国当前的鬼情，抗震鉴定与加固的设防目标应符合建筑行业及业主的要求。在我国的强震区，建筑施工单位必须重视抗震鉴定工作。

2建筑结构抗震鉴定方法

2.1对已有房屋综合抗震能力的判断。在对已有建筑的结构进行抗震鉴定时，鉴定人员需要从抗震构造、承载力等方面入手，对建筑综合抗震能力进行客观的分析，鉴定人员应具有一定工作经验，了解重点鉴定部位，进行有针对性的分析。

2.2确定鉴定的流程。在鉴定的过程中，需要先从主要部位入手，然后再从局部进行鉴定。不同结构类型的建筑，在抗震鉴定的过程中，都需要抓住主要部位，有重点有针对性地对建筑结构进行分析。

2.3根据建筑场地条件和基础类型来进行抗震鉴定工作。对于不同地段的建筑物来说，所采用的抗震方式也不同。如果建筑地基所处的场地环境较好，可以不进行抗震鉴定工作，或者是鉴定次数可以适当地减少。对于一些地基环境不利的地区，需要将抗震鉴定工作不断加强。

2.4合理性检验。所谓的合理性检验就是在进行建筑结构抗震鉴定工作中，工作人员应该根据具体的房屋规则和建筑工程的尺寸等因素来进行。在建筑结构鉴定工作中，要根据抗震条件的不同来不断提升抗震工作的需求量。

2.5对抗震鉴定工作的相关材料进行控制，在具体的工作中，工作人员应该根据建筑结构的强度等级来选择不同的抗震材料。这种做法的主要目的就是不断提升建筑结构的整体承载力，对建筑抗震加固工作加强控制。

3.现有建筑结构抗震加固设计

现有建筑结构抗震加固之前必须进行抗震鉴定，要根据抗震鉴定的结论进行加固设计。

3.1抗震加固方法

按照加固形式，建筑抗震加固方法可以分为以下几种。

3.1.1增设构件加固

增设构件加固是对结构进行抗震加固最基本的方法之一，也是最有效的方法之一。这种方法可以提高结构的整体抗震性能。具体包括增加抗震墙加固、增加支撑加固、增加钢架加固等多种方法。

如果原有的抗震墙体间距不满足抗震标准，或者抗震承载能力不足时候，适宜采用增加抗震墙的加固方法。新增抗震墙可以承担主要的地震作用，减小结构变形。增加抗震墙时，要处理好抗震墙和原有构件的连接，既要避免对原有构件造成损伤，又要保证连接的可靠。由于抗震墙体的刚度比较大，在增设抗震墙体时要充分考虑增设墙体后整体结构刚度的均匀性，避免转移薄弱层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆增设抗震墙的优点是造价低、性能好、应力传递简单，缺点是墙体的重量大，需要基础结构有足够的承受力。

使用钢筋混凝土和钢结构等构成的框架建筑中，可以使用增设支撑加固和增加钢架加固的放法，优点是支持重量轻，工期短，能够保证结构的强度，对建筑结构的使用影响小。缺点是在地震作用下，支撑和钢架耗能能力有限容易产生屈曲破坏，重复利用率低。

3.1.2增强构件加固

增强构件加固是指对原有的构件进行加固，提高构件的承载能力和抗震能力。主要有以下几种方法：

（1）粘贴钢板加固。粘贴钢板加固适用于钢筋混凝土受弯和大偏心受拉构件的加固。此方法是将钢板粘贴在混凝土构件的表面，钢板和构件共同受力提高结构的承载能力。粘贴钢板加固的方式简单快速，对结构的外形和使用影响较小，缺点是防火性能差，加固后构件提高的承载能力有限。

（2）外粘型钢加固。外粘型钢加固是将型钢外包在构件的四角，提高构件的承载能力。这种加固方式施工比较简单、工作量小，可以改善构件的刚度和延性，可以改善构件截面刚度和延性，适用于大跨度的结构。

（3）增大构件截面。增大构件截面能够提高原结构的承载能力，加强建筑物整体的刚度。其缺点是对原构件损坏比较大，施工周期长，会消耗较多的人力物力，对抗震存在不利的影响，适用于加固基础和下部结构。

3.1.3替换构件加固

替换构件加固，主要是对原有强度较低，韧性较差的构件进行替换，经常采用的有：使用混凝土替换砖和钢构件替换木制构件。例如：使用钢筋混凝土柱子替换砖柱，使用钢筋混凝土墙替换砖墙等。替换构件加固时要做好和原有构件的连接。

3.1.4隔震、耗能减震加固

隔震加固是通过设置隔震层将地震变形集中到隔震层，减小地震对原有结构的影响，这种方式抗震性能好，不需要对其他的构件再进行加固。

耗能减震加固是通过在结构上增加耗能阻尼减震装置，依靠增加结构能量消耗地震反应，减小结构的地震反应。这种方式是造价低，是一种有效的减少地震反应的途径。

3.2抗震加固设计原则

（1）抗震加固设计方案要根据抗震鉴定结果综合制定，分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固，加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。

（2）加固或新增构件的布置，要尽量消除或减少不利因素，防止局部加强导致结构的强度突变。

（3）新增构件与原有构件之间应有可靠连接；新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。

（4）加固所用材料类型与原结构相同时，其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。

（5）对于不符合鉴定要求的女儿墙、门脸、出屋顶烟囱等易倒塌伤人的非结构构件，应予以拆除或降低高度，需要保持原高度时应加固。

4结语

在当前城乡快速发展过程中，砌体结构房屋不仅数量较多，而且涉及的范围较广，特别是一些灾后重建建筑，基于经济能力考虑，砌体结构采用的更是十分广泛。针对砌体结构房屋的特点，因此需要加强结构的抗震设计，并采取切实有效的加固措施，确保砌体结构房屋的稳固性，确保人们居住的安全。近年来，材料技术和工艺技术取得了较快的发展，这也使一些新型的加固方式开始被研发出来，这对砌体结构房屋的安全性有了更好的保障，而且在满足使用安全的基础上，房屋建筑的美观性也有了较大的进步。

参考文献：

[1]戴国莹，李德虎.建筑结构抗震鉴定及加固的若干问题[J].建筑结构，2012，04：45-49-16.

[2]陈婷婷.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计研究[D].北京工业大学，2012.

[3]王厂.钢筋混凝土框架结构抗震鉴定及加固方法的应用研究[D].重庆大学，2011.

[4]许锦燕.砌体结构抗震鉴定和加固设计CAD系统的开发与应用[D].清华大学，2013

论文作者:秦浩

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb7b43f96db8764cf9fbbf16.html