# 电力输配电线路的运行维护与故障排除技术 陈玉滔论文_ 陈玉滔

摘要：随着我国经济技术的不断发展和创新，人们的生活日益提高，对电力的使用需求更加的广泛。所以在电力工程管理过程中，必须要引入先进的施工管理技术，才能促进电力事业的可持续发展。在输配电线路工程故障排除管理的过程中要强化科学有效的管理方法，保证电网的稳定运行，促进电网工程的质量水平。

关键词：输电线路;运行维护;故障;措施

引言

社会的发展使企业数量不断增加，企业生产过程中依赖大量的电气设备，居民家庭生活中电能也是基本的能源，电能是保证设备正常运转的动力。为了满足人们的生活需要和社会生产需要，各地区逐渐扩大电网建设规模。电力工程数量逐渐增加，网络覆盖面积逐年增大，这给我国电力企业带来了更大的挑战。电力系统中，输配电线路的设计和维护至关重要，这关系到整个电网的应用及电力输送情况，关系到企业生产和居民生活用电的质量，因此，要提高输配电线路运行维护水平，定期排除故障，避免因输配电线路出现问题，带来不必要的损失。

1 电力输配电线路重要性分析

输配电线路是电力系统中的一项重要组成部分，其主要作用是通过升压变电站及高压输电线路输送电能至降压变电站，或通过配电变压器输送电力至具体电力使用方。根据输配电线路电压的不同，分为高低压配电线路。

在电力系统建设过程中，对输配电线路的建设要求非常高，因为输配电线路的安全性与稳定性直接影响着整个电力系统的安全可靠运行。具体来说，电力的运输不但要保证连续性，还要保证线管技术利用的合理性，这样才能够最大限度地减少线路损耗，以提高整体电力运输效率。

2电力输配电线路运行中的故障分析

2.1输配电线路设计的问题

电网系统中电力运输的距离较远，因为输配电线路较长，因此会受到多种因素的影响，输配电线路在设计时会遇到很多的问题，设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外，在实际架设中会受到建筑物、地质水文、地形等因素的限制，加强科学设计有助于提高线路的合理性，不合理的线路设计方案会在施工时埋下隐患，导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。

2.2自然因素的影响

输配电线路都是建立在室外，因此不可避免地要受到自然因素的影响。总体上，自然因素对输配电线路的影响主要集中在两个方面。①强风；城市的周边地区没有密集的建筑群和大片的森林，因此对于强风没有遮挡效果。强风直接吹到输配电线路上，一方面会造成输配电线路的摇晃，很可能造成供电元器件或者电线的损坏；另一方面大风会将地面上的杂物卷到高空中，或者是将树枝吹断，这些杂物以及树枝一旦与电线接触，可能导致电线短路，造成整个供电网络出现异常。②雷电；强对流天气下，雷击对输配电线路的伤害是巨大的。特别是空旷的郊外，由于没有其他引雷设施，雷电往往会击中输配电线路，强大的电流很可能造成电压的波动，烧断保险丝，引发跳闸。如果电流过于强大，也可能会烧毁输配电线路内部的电子元器件，造成长时间供电中断，给人们的生活带来严重影响。

2.3配电线路施工不规范

大多数的配电线路之所以容易发生故障，最主要的原因就是在配电线路施工过程中没有做好足够的准备工作，配电线路施工不规范。例如在施工过程中缺乏相应的监督和质量管理，导致施工技术不符合要求，施工工艺存在问题等，造成技术标准和杆塔结构产生问题，这些细小的问题日积月累，很容易引发配电线路产生故障。在配电线路长时间使用时，由于设备劳损或者折旧等情况，如果没有及时进行处理，很容易造成维修失效等情况，导致配电线路产生故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力输配电线路故障排除技术

3.1提升电力输配电线路的设计合理性

电力输配电线路要加强科学设计，设计之前要对当地各种情况进行勘察，包括地质状况、气候特点、人口布局、城市分布等等，根据多种因素最终确定电力输配电线路的布局和路径。在输配电线路架设时要注意做好位置勘察，要保证输配电能够顺利施工，同时经济便利，对人民财产和生命安全的影响降到最小。电线杆、铁塔等支撑设备应结合地形设置，要避免在山体侧面不稳定区域和易发生水灾泥石流等区域布置，在特殊地形设置这些设备应做好基础固定，要采取科学的防护措施。

3.2加强巡查，提高线路抵抗风险能力

自然因素中，雷击与强风是主要的影响因素，可以进行专项强化处理。一方面，工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察，根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中，安装人员要严格按照流程进行安装工作，特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实，使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区，仅依靠水泥杆是不够的，需要安装专业的避雷器，以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比，强风的最大特点是具有持续性，且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平，抵御强风主要从两个方面入手。第一，加强对强风地区的巡查机制，利用强风的季节性特点，在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查，并做好应急处理的准备。对输配电线路的巡视检查工作主要分为三个部分：一是定期巡视，即定期对输配电线路进行巡回视察，以保证线路完好；二是监察巡视，即重点对输配电线路中易发生故障的部位进行监视观察，以便及时发现问题，及时进行处理；三是特殊巡视，即当遇到一些特殊情况时，对输配电线路进行专门的检查。

第二，电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆，由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬，其结构强度在不断降低，需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方，要对水泥电线杆进行加固工作，并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙，如果发现水泥电线杆出现异常情况，要及时进行修补与加固处理。

3.3建立健全配电线路管理运维机制

由于配电线路自身的复杂性，所以配电线路出现故障问题很容易受到多方面因素的干扰，为此电力企业最主要的就是加强配电线路运维管理的质量和水平。通过建立全面的运维管理体系，将运维管理制度落实到工作实处，这样就能够有效的提高配电线路运维的总体管理质量。在运维管理的过程中明确权责，保证每一段的配电线路都能够有专人负责，及时对线路问题进行检查和故障排除。同时要促进不同平台之间各个线路负责人的沟通和交流，保证配电线路管理的质量和水平，避免可能出现的安全隐患问题。

3.4定期进行电路的检测及检修

针对电力企业发展状况，为了保证输电线路运行及维护的有效性，提升故障排除的效率，应该定期进行电力输电线路的检测、检修，将线路故障所造成的损失降到最低状态，充分满足现代电力企业运行需求。而且，在输电线路定期检修中，相关人员应该及时发现线路中存在的隐患，积极构建针对性的解决策略，以推动电力企业的稳步发展。因此可以发现，在电力企业线路定期检修中，通过故障的及时排查，可以保证电力系统、电力线路使用的稳定性，为电力企业的稳步发展提供支持。

结束语

综上所述，电力企业要加强对输配电线路的安全运行维护和故障排除，提高线路设计的科学性，运用先进技术解决输配电线路运行中出现的各种问题，提高工作人员的专业知识与技能水平，针对恶劣天气，加强输配电线路的巡视和运行维护，及时排除故障。

参考文献

［1］黄培松．电力输电线路的运行维护及其故障排除技术探析［J］．科技创新与应用，2017(17)．

[2]杜建生.电力输配电线路的运行维护要点与故障处置技术之研究[J].大科技,2017,(35).

论文作者: 陈玉滔

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第15期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc3e474c207346df81237642.html