# 公共游泳池和游乐池的给排水设计论文_王小军

王小军

广东联盛水环境工程有限公司 528300

摘要：经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。随着人民群众生活水平的提升与消费升级，公共游泳池和游乐池设计的合理性涉及到公众的安全使用，原有的设计规范已经存在一定滞后，目前，国家先后发布的了新的《游泳池水质标准》与《游泳池给水排水工程技术规程》，本文根据相关给排水的实施经验，结合典型案例将相关规范进行应用，希望可以为相关设计提供借鉴。

关键词：公共游泳池；游乐池；规范应用

1. 绪论

公共游泳池是设置在酒店、宾馆、会所、俱乐部、社区、学校、企业等处的游泳池，以满足特定人群，或对公众开放使用，也可以作为游泳教学和训练和举办业余游泳比赛等。公共游泳池可分为成人池、儿童池、残疾人池、多用途多功能池等，也有一个池子设置不同的水深，满足成人、儿童共用的游泳池。

水上游乐池，以戏水、休闲、娱乐为主要目的建造的安装有各种水上娱乐设施和不同形状和水深的水池。供游客游泳、戏水、漂流等亲水活动。水上游乐池可分为如成人戏水池、儿童戏水池、滑道跌落池、造浪池、环流河等。

由于公共游泳池和水上游乐池大都对外公众开放使用，使用的人群复杂，包括男女老少，泳池使用的时间长，频率高，公共泳池和水上游乐池的水质和安全问题一直是设计、使用、管理此类池子需要极其重要的问题。如有哪个环节出现问题，公共游泳池和水上游乐池就容易出现池水混浊、细菌超标、游离性余氯不达标、溺水等问题。当池子水处理出现上述问题时，池水就可能成为某些疾病如红眼病、皮肤病、及胃肠菌等的传播途径。泳池的运营者或者管理者只有保证池水的水质各方面达标才能保证游泳者能够在一个良好的水环境下游泳、游乐。

2. 相关标准和规范

公共游泳池和水上游乐池，我国最新修订的水质标准于2016年12月1日起实施，该标准对游泳池的卫生、健康和安全标准做出了各项规定。

新修订的水质标准的水质常规检验项目及限值共12项.

《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）。该规程对游泳池、水上游乐池和文艺演出池池水循环净化周期做出了相应的规定。

3.公共游泳池和游乐池的设计要点

对于泳池的水深，根据使用环境和使用人群的需要进行设计。成人泳池（含休闲池、学校泳池）水深1.35-2.0m；成人初学池、中小学校泳池水深1.2-1.6m儿童池水深0.6-1.0m；幼儿池水深0.3-0.4m；环流河和放松池水深0.9-1.0m；滑道跌落池1.0m。根据实际情况，游泳池的深度可做适当改变，以满足条件的要求。

对于公共游泳池及水上游乐池的循环周期，一般不超过4h。其中，成人池3-4h；儿童池1-2h；幼儿池＜0.5h；环流河2-4h；放松池0.3-0.5h。根据池子的大小和深度，循环周期可以根据业主和实际应用而作出相应的调整，但池水水质必须得到保证。

4. 典型案例——杭州临平万丽酒店

杭州临平万丽酒店是万豪酒店系统下的一家五星级酒店。该酒店于2017年12月正式投入运营。酒店配套了游泳池，男、女香薰浴等。其中游泳池水处理及恒温恒湿系统均选用了国内外著名品牌设备，使用了近年刚研发的无氯消毒、多功能除湿机等新技术的设备。

临平万丽酒店游泳池水处理系统技术参数

4. 1 系统设计科学、合理、节能、环保

4.1.1 循环水泵的选用和控制

系统设计了3台循环水泵，2用1备。按照泳池循环流量的要求，合理的选取了著名进口品牌的泳池专用循环水泵，该水泵自带毛发收集器。具有低扬程，大流量，低噪音等特点。水泵基础采用静扰度不低于25mm钢制弹簧作为减震措施，按照《离心式水泵安装》03K202 图集的要求安装，大大降低了水泵的运行噪音和震动。同时循环水泵采用智能控制系统，能够有效的安排和控制水泵的运行时间，节约了不少运行成本。

4.1.2 过滤设备的选用构

游泳池选用了玻璃纤维的石英砂过滤设备。所选设备为著名进口品牌。过滤器内部布水均匀、集水面积充足，石英砂过滤器外配观察镜，压力表、可观察到砂层污物动态和压力情况，对设备进行自动或者人工反冲洗。这能大量节约反冲洗的用水量。

4.1.3 无氯消毒设备的选用

游泳池采用了先进的无氯消毒方式。无氯消毒技术的使用，相比于传统的臭氧技术加氯消毒方式，可以减少了臭氧反应罐和吸附罐的使用，同时对于药品的使用量也减少了不少。对于机房面积和空间的节约，效果明显。对于水质的消毒效果，也有所提升。这对于酒店方的投资和运营都是很大的节约。

4.1.4投药及监测系统

游泳池使用了水质监测仪进行水质在线监测和控制投药泵自动加药。水质监测仪能够根据池水水质的实时情况进行控制投药系统的投加量和投加时间。这能有效的减少药品的使用，同时对于水质能够更好的保质。

4.2 游泳池的给/排水方式

游泳池采用四周池壁进水，池底和四周溢流沟回水的混合流循环方式进行布置管道和水口。出水口的均匀布置，能够使池水更加均匀的进入泳池。池底和四周溢流沟的共同回水，能够使池水得到更加充分的循环，避免出现死水区，短流区。让池水更加干净。

5. 临平万丽酒店游泳池的技术特点

临平万丽酒店泳池及配套设施配有游泳池、香薰浴、健身区等相关服务，能够满足酒店的档次和客人使用需求。池厅和池内的灯光合理布置，相互交映，浑然天成，给人们营造了一种休闲、惬意的氛围。

5.1采用先进无氯消毒技术

游泳池采用了无氯消毒，该技术是最新研发最先进的游泳池消毒技术。该技术是使用过氧化氢（双氧水）为持续消毒剂，臭氧与双氧水反应生产羟基自由基进行高效消毒。该技术采用了微臭氧，降低了高浓臭氧使用的危险性。

5.2采用智能监控系统

酒店的BA系统，对游泳池的水位、水温、均衡水箱的水位、机房内的电气设备、电动阀门等进行监控。在泳池及设备房均设了相应的监控点，采用了先进的监测系统装置，能够收集、记录各类实时检测信号并进行处理，能够有效的对全套水处理设备正常运行的控制，对循环水泵、投药消毒系统、无氯消毒系统等设备的集中监测、控制。

5.3配备完整的泳池环境集成设备

游泳池环境设备从水处理的水泵、过滤器、无氯消毒系统、换热器、投药器、水质监测仪等到池厅空气处理的恒温恒湿设备都无有缺失的全套使用。这对泳池环境的改善和维持作用甚大，效果显著。

5.4 设置了丰富的其他活动设施

除了游泳池外，临平万丽酒店还在泳池的附近设置了男女香薰浴、桑拿房、健身房。能够为酒店入住者及相关人员提供更加丰富的运动和活动选择。

6. 结语

公共游泳池和水上游乐池是给公众提供游泳、游乐的公共场所，涉及到公共安全，理应采用最先进的技术，最优质的设备，最良好的服务，以保证有最好的游泳、游乐环境。对公共泳池的水质和安全问题重视起来，才能更好的为公众提供舒心的体验。

公共游泳池和水上游乐池都要求具有合理的池水的循环过滤系统、消毒系统、池水恒温系统、室内空气除湿和空气消毒系统。根据最新修订的《游泳池水质标准 CJT244-2016》和《游泳池给水排水工程技术规程 CJJ 122-2017》，池水净化工艺有压力颗粒过滤器、硅藻土过滤器、负压颗粒过滤器、有机物降解器等。池水消毒可以采用氯消毒和无氯消毒两个种类，新规程上具体的消毒方式有氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒、盐氯发生器消毒、次氯酸钠发生器消毒和无氯消毒剂（海卓菲无氯消毒系统）。根据新修编的工程技术规程，节能技术有：太阳能加热系统、空气源热泵加热系统、水源热泵加热系统、除湿热泵余热利用系统，室内游泳池当然要空气消毒、空气质量检测和控制系统。

论文作者:王小军

论文发表刊物:《防护工程》2018年第10期

论文发表时间:2018/9/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d438e85067ee88f2a60bc517.html