# 大树移植技术在市政园林施工中的应用研究论文_王海朋

河北石家庄 050000

摘要：大树移植技术在市政园林工程项目建设中有着较为广泛应用，技术人员只有科学化的进行大树移植工作，这样才能有效提升市政园林工程项目建设中大树栽种存货效率。大树移植工作可以强化市政园林工程项目建设的绿化成效，但是以往市政园林工程项目建设中技术人员对大树移植工作控制要点没有深入了解，施工操作不够规范化。本文就是对大树移植技术在市政园林施工中应用进行深入探究，希望对相关人员有所启示。

关键词：大树移植；市政园林；施工

引言：大树移植对于改善生态环境有着积极影响，大树移植对技术人员专业性有着较强要求，无论是栽种操作要点以及树木品种选择，技术人员都要综合性的考虑。想要保证大树移植栽种有着较高的存活率，那么技术人员就需要保证施工品质，对移植栽种各个环节进行严格控制。在移植栽种工作开展前明确众多控制要点，保证大树移植栽种的科学性和规范性。对大树移植技术在市政园林施工中的应用进行研究是具有重要意义的，下面就对相关内容进行详细阐述。

1大树移植技术概述

为了满足人们对现代生活的需求，改善城市生态环境，越来越多的市政园林工程项目投入建设。在市政园林工程项目实际建设施工阶段，会应用到大量的树木，这些树木是由从外地培养基地运输而来，也有一些树木是在施工动迁之后就地取材的，无论是应用何种树木都需要涉及到大树移植技术的应用。大树移植栽种技术就是技术人员对树木胸径超过10.30cm以上，栽种树木整体高度超过6m以上，同时树木年龄在20年以上的优质树木进行移植栽种，通过移植栽种将树木的绿化以及美观作用发挥出来。树木生长对周围环境有着很高的要求，技术人员要在树木移植栽种前进行充分的环境调查工作，考虑到移植栽种树种是否适应当前环境，对栽种地点的光照强度、环境温度、湿度以及土壤成分进行检测，只有树木栽种前生长环境与栽种区域环境特性保持一致，才能保证大树移植栽种的存活率。在移植栽种前一定要先保持树木原本的形状，特别是上下之间的位置，一定不能倒置处理，避免大树栽种对区域其它生物生长状态造成不良影响，无论是地上还是地下之间要尽可能的保持良好平衡性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2大树移植技术应用准备工作

大树移植栽种前技术操作人员应当做好充分的准备工作，首先要对树木生长环境进行调查，调查内容包含了水分特征、生长成本以及栽种区域周围的交通条件等等。对交通条件有深入了解后还需要分析移植栽种区域是否存在地下管线的埋设，如果存在则应考虑更改大树移植栽种位置，或者对协商相关部门对地下管线进行改迁。一定要保证大树移植栽种区域土壤中含水量以及土壤的酸碱特性。一定要综合性考虑大树移植栽种的基本特征，因为大树的树龄较大，无论是树木的根系还是枝叶都比较发达，对于生存条件也有着较高要求，只有经过精心的规划才能保证大树移植栽种取得良好成效。大树移植栽种处理工作完成以后，技术人员要保证其具备良好的生存环境，要根据树种生活特性以及对生存环境需求将移植栽种适合时间确定好。例如：技术人员如果对常绿性树种进行栽种，一定不要选择在夏季进行，需要将移植栽种时间确定在干旱的春季，因为该时间段树木新苗不会存在疯长的情况。在移植栽种前还存在着一项非常重要的工作，该项工作就是对移植栽种树木品质进行评估，要从大树根部完整性、须根分布的均匀性、树干饱满程度等几方面对树木品质进行评估，一定要选择品质优异的大树进行移植栽种，这样才能保证树木移植栽种的存活率。

3大树移植技术在市政园林施工中的应用

3.1做好大树移植时机选择

我国地大物博，不同区域之间气候特点存在较大的差异性，技术人员可以将各个区域的地理环境以及气候特征进行充分了解，同时要注重分析大树移植栽种区域气候条件的变化情况，特别是注重南北方树木移植栽种存活率较高的季节。南方大树移植栽种存活率较高的季节是在秋末，主要是因为这一阶段树木还处于冬眠的阶段，树木生长对土壤中水分以及养分含量的需求程度较小，技术人员也有时间对大树移植栽种环境进行优化，从而有效的提升树木栽种移植成活率，保证市政园林工程建设取得良好成效。

3.2土球和结根处理

大树成活时间主要依靠的是水分与养分之间良好平衡性，其次是大树根系扎于土壤中对于太阳光照强度、温度与湿度控制的要求来确定的。在进行大树移植栽种前技术人员需要对移植栽种大树的根部进行有效处理，也就是进行截根处理工作，并且对树根进行土球绑扎。这项工作开展是非常重要的，主要是因为市政园林工程项目建设施工中应用的大树都是从外界培育基地长途运输而来，土球绑扎的主要目的也是为了避免在运输过程中大树根系受到损伤。以往很多人对大树移植栽种技术没有较多的了解，随着自媒体发展，人们通过手机网络也可以加强对该技术的了解。在苗圃生存环境中，直径在15cm以下的苗木一定要带着土球进行移植栽种，否则其存活率很难得到有效保证。如果大树直径在20cm以上，技术人员就需要考虑对大树进行断根操作。在大树移植栽种前两年的春节季节，相关工作人员要保证圆心所在位置与大树直径所在位置重合，然后将大树直径长度6-8倍作为半径进行画圆操作，在这个范围内进行土球制作，然后在应用提前准备好的草绳对土球进行绑扎处理，避免土球松动土量流失。将带有土球的移植栽种大树运送到市政园林工程建设施工现场，在进行截根处理这样做的主要目的就是进行假植，以保证树木的存活率，避免移植树木在运输过程中受到严重损害。

3.3、包住树干

利用草绳、蒲包以及苔藓等等物品来针对树干和粗度相对较大的分支来进行严密的包裹。其主要是由于这部分物品的本身来达到保湿与保温的作用。在包扎之后，其关键性能就是可以有效的缓解风吹日晒，最终有效的缩减树干蒸发的速度。工作人员在进行树干包裹处理的过程中一定要确保包裹的紧密性，避免一段时候后包裹材料脱落，从而降低了移植栽种树木的保护力度。

3.4、洒水和遮挡

由于位于土壤之上的树木，基本上都会有蒸腾的作用，需要借助洒水来进行相应的水分补充。洒水的覆盖面，主要包括树木自身和周边环境，此外，也可以应用高压水枪，可以直接在树上挂盐水瓶，将其灌满水，随即就可以自由洒落。由于在移栽工作完成之后，早期的温度相对较高，所以就可以通过搭建大棚来遮挡，通过这种方式可以实现全方位遮挡的目的。技术人员也要定期性的对大树移植栽种后的生长情况进行调查和分析，针对树木的生长情况调整养护措施，从而提升大树移植栽种存活率，保证市政园林绿化工程项目建设取得良好成效。

4 结语

总之，在市政园林工程不断发展的形势下，要做好大树移植的工作。且大树移植在加大生态环境的方面也十分的重要，其中大树移栽的树种、移栽技术以及时间均十分关键，为了可以在最大限度之上来充分的保障市政园林工程大树移栽的质量，那么就可以从根本之上来加大大树的成活率，那么就要将园林种植工程之中每一个施工阶段要及时的进行完善，因此，加大城市绿化生态效应，改善绿地构造，就要应用优良的移栽技术，来有效的加大市政园林施工的品质。

参考文献

[1]吕福泉.大树移植技术在市政园林施工中的应用浅论[J].城市建设理论研究（电子版），2017（10）：284.

[2]顾林芳.大树移植技术措施在市政园林施工中的应用[J].现代园艺，2014（16）：194.

[3]王晓磊.市政园林施工中的大树移植技术措施探讨[J].现代园艺，2013（08）：43.

[4]徐国宏.浅谈市政园林施工中大树移植技术[J].科技创新与应用，2013（11）：129.

论文作者:王海朋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4888903c296b542025c2b0c.html