# 大树移植技术在市政园林施工中的应用分析论文_李崇红,谢驰

自贡汇东园林绿化有限责任公司

摘要：大树移植技术是市政园林施工中的重点内容，且移植量大、移植难度高、专业性强。市政园林施工单位要依据实际工程背景，严格控制大树移植过程，优选科学的园林种植技术，使大树能够在园林中健康成长，起到良好的美化效果，提升园林绿化工程质量。大树移植技术涉及到的相关内容比较多，对施工单位提出了很高的要求，要结合区域环境、气候、土壤条件等，科学选择移植树种，既要注重大树移植技术，又要科学做好后期养护管理工作，提高大树移植成活率，确保园林绿化施工中各项工作顺利完成。

关键词：大树移植技术；市政园林施工；应用

1前言：

大树移植技术在改善生态环境等方面发挥着至关重要的作用，但是在移植的过程中对栽植技术、树木的品种以及移植的时间都有很高的要求，所以为了增加移植树木的成活率，有效的保证市政园林施工中大树移植的施工品质，应该完善园林种植工程的各个环节，一旦有一个环节出现问题，就会降低移植树木的成活率，从而使市政园林的景观效果受到相应的影响。因此，为了改善绿化构造，使城市的绿化生态效应得到提升，应该提高移植树木的技术。

2大树移植的前期准备工作

2.1从整体上了解树种生长环境

（1）对树木树种自身的生长环境进行调查和分析，主要包括成长的氛围、立地环境等内容，据此对其要移植地点的相关环境进行评估。在移植之前应该对移植位置的交通状况及周围环境进行调查，而且应该考虑移植位置地下管线以及水文土质等相关问题。并且应该根据土壤的含水量以及酸碱度对树木进行选择。

（2）应该对需要移植的树木的各种特点进行考量，因为大树的生长时间都很长，所以根部和枝干相对会比较发达，在复杂的环境下对其移植是有很大的困难的，所以在进行移植之前应该充分的规划整个过程，从而保证树木的移植效果。

（3）对树木的种植施工进行有效的规划。应该综合考虑大树根部位置的处理方式、大树的种植季节，从而找到修剪大树的最佳方式。在移植之前还应该规划运输的时间、修剪的数量、起苗的环境以及移植的技术。与此同时，还应该准备好移植所需的工具及材料，对相应机械的使用过程进行统筹规划，以保护树木为基础进行施工，充分考虑施工过程中可能对树木造成的伤害，做好相应的安全措施。

2.2有效挑选施工时间

为了保证大树在移植完成以后有一个良好的生存环境，应该按照树木树种原本的生活环境及生活特点来推测树木的移植时间，对于不同的树种应该选择不同的移植时间。如果是对常绿性树种进行移植，应该尽量选择早春的时候，因为在夏天的时候这一种树木正处于高速生长的时期，应该尽量避免这一时期；对于落叶性树种的移植，则应该选择树木落叶过后刚刚长出新芽的时候进行移植，因为这个时候落叶性树木处于休眠期，新陈代谢的过程较为缓慢甚至停止，在这个时期进行移植，大树会从休眠期苏醒，从睡眠期苏醒的大树有着较好的生长力，从而提高了树木的存活率；对于针叶性树种，一般在冬季进行移植，因为在冬天的时候树木上的土球不易松塌，而且在冬天的时候虫害也相对较少。

2.3挑选适宜的树种

如果树木的树种生存品质较高、生长状况好，则在进行移植以后树木的存活率会相应的增高，因此在进行移植之前应该对树木的品质进行评估。对树根的完整性进行判断的时候应该把树径作为核心，对树木的侧根和须根的分布情况进行判断；在挑选树木的时候不宜过高或过矮，应该观察枝干的形状，选择枝干平直饱满且侧枝干分布均匀的树木进行移植，保证被移植树木的树干和树形饱满美观；最后还应该判断树木是否有虫害。

2.4使用适宜的运输方法

根据树种的大小和种类，选择最适合该树种的运输方式。在运输之前应该对运输的路线进行充分科学的规划，保证运输过程中没有较大的颠簸，与此同时还应该考虑树木的运输长度，综合所有的问题选择最佳的路线，避免树木在运输过程中受到破坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3大树移植技术在市政园林施工中的应用

3.1土球与截根处理

水分和养分是否能够保持平衡是提高大树存活率的关键因素，所以应该对移植地区土壤的温度、湿度以及光照进行判断，给树木提供一个最佳的土壤环境，同时为了模拟树木的生存环境提高树木的存活率还应该对树木进行土球捆绑以及截根处理。在对苗圃进行移植的时候，应该根据树木直径的大小进行处理。如果树木的直径小于15cm，则不应该对树木进行断根处理，且树木根部应该携带土球在合适的季节进行移植；如果树木的直径大于20cm的时候，则在树木进行种植之前对其进行断根处理。

3.2包住树干

对树木的主要树干和较大的分树枝进行包裹，可以有效的保护树木。包裹树木的物品应该选择具有保温和保湿效果的材料。这样不但能避免树木受到风吹日晒，还可以降低树木水分的蒸发，有效的储存水分，保证树木在移植过程中的湿度。与此同时，对枝干进行包裹还可以有效的调节枝干的温度，降低温度变化对树木移植的影响。为了使移植的树木处在最佳的休眠状态，有些地方会使用塑料薄膜来包裹树干，但是只要树木进入了萌芽阶段就应该对塑料薄膜进行及时的更换。因为塑料薄膜的透气性非常差，如果长时间的使用塑料薄膜包裹树干，就会使树木的透气性受到影响。如果在温度较高的时候使用塑料薄膜包裹树木，则会使刚萌发的新枝因受到高温而被烧伤，从而降低树木的存活率。

3.3大树修剪

为了保证树木的地下和地上两部分的水分平衡，应该对树木进行适当地修剪，对于不同的树木应该选择不同的修剪强度。比如常绿的乔木树应该保持树冠的完整性，只修剪那些过密枝和枯死枝等。树木的修剪口可以用凡士林、熟料薄膜、植物专用伤口涂补剂或者是石蜡进行包封。

3.4树种起吊与运输。

树种打包完成就需要通过人工或是机械作业的方式将树种放倒，这个过程中严禁损伤树皮。放倒树种后，就需要根据实际情况合理断枝，修枝应保大枝修小枝，抽内不抽外。带土球移植基本都断了主根，考虑树种收支平衡，修剪时以保证成活为基准，尽可能保持树形原状。要注意修建后要采取措施保护修剪口，一般用涂补剂，要求质量要好，处理要标准。完成上述步骤后，及时对起挖出来的带土球树种进行重量计算，方便安排起吊和运输的工具，完成后方可开始起吊作业。起吊作业时，必须采取保护措施，应尽可能避免采取树干部位的吊装，采取土球吊装带来吊装。树种运输，树冠向后放稳，用木块卡紧土球底部，车内覆草包等保护。接触车厢的位置需要垫软物保护，固定树身，要保护树皮、树枝。

3.5大树移植养护管理

①要设支撑架保护树种。一般用正三角形支撑架，支撑位置为树高三分之二处，并要加保护层；②选择早上、晚上或是阴天施肥，施加低浓度速效肥，每半月一次；③防治病虫害，新移植的大树对病虫害的抵御能力很差，因此需要结合树种以及移植地实际情况，分析病虫害机理，对症下药；④进入夏季喷水雾降温，做遮荫。而冬季应草绳绕干，设置防风障，务必要做好保暖工作；⑤在种植穴周围开圆堰，浇透水，隔 2 ～ 3天浇第二次水，此时水量要足，延续 7天后浇第三次水，然后根据树种生长以及天气情况适当浇水。若遭遇雨季不能浇水要排水，需要及时开沟排水防涝，防止烂根；⑥对于一些萌芽能力强的树种，需要定期分次除芽，降低树种养分消耗，要注意除芽必须分次，不能 1 次完成，否则会导致树种收支平衡失调而死亡。还需要注意除芽应除基部和中下部的萌芽，控制新萌芽在顶端 30cm 范围内发展生长，以快速形成树冠。

4结束语

综上所述，在市政园林的施工过程中，应该充分考虑大树移植施工过程中的技术问题。因为树木对其生存环境的要求相对较高，所以在进行树木移植以前，应该充分的做好调查和研究，选择与树木本身生活环境最接近的地区进行移植，同时在移植的过程中还应该对树木进行处理，提高树木的存活率。

参考文献：

[1]郭凯.浅谈园林施工中的大树移植技术分析[J].商品与质量-学术观察，2013（5）：12~13.

论文作者:李崇红,谢驰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第8期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d496f9dcd287252ebbdd756b.html