# 建筑工程规划与设计中的绿色节能理念应用论文_谭绍东

莱阳市综合行政执法大队 山东莱阳 265200

摘要：建筑工程规划与设计中引进绿色节能理念，强调建筑的低消耗、高质量和环保节能，可以促进建筑工程的可持续发展。并且随着世界能源危机的加剧，绿色节能理念逐渐受到人们的普遍关注。基于此，本文概述了绿色节能理念，对建筑工程规划与设计中的绿色节能理念应用及其措施进行了探讨分析。

关键词：绿色节能理念；建筑工程规划与设计；应用；策略

一、绿色节能理念的概述

建筑工程规划与设计中的绿色节能理念的应用能够有效地降低建筑材料的消耗，节约资源，同时能够为用户提供一个更加舒适、环保、安全的生活环境，充分地体现了以人为本的发展观念，符合现代人的发展需求。近年来随着低碳环保概念的提出，人们对建筑工程环境保护设计日益重视。并且环境法的不断完善和制定，环境治理的力度在逐渐扩大，使得生态环境得到了较大改善。但是与发达国家相比，我国还存在一定的差距。绿色节能理念的提出，是从长远的角度出发，对自然资源进行科学、合理、合法的开采，在降低环境污染的同时，实现人与环境的和谐共处。

二、建筑工程规划与设计中的绿色节能理念应用分析

1、建筑工程规划中的绿色节能理念应用分析。建筑工程规划建设前，首先进行科学地选址，主要是选择一些气候适宜、有利于居住的住址，在选择时，还需要充分地考虑通风情况以及向阳等环境特点。同时必须对当地的气候特征进行综合考虑，选择一些夏天通风效果较为理想，冬天又能够御寒的建筑环境.同时对建筑的采光以及防晒问题进行全面地考虑，从而充分地保证整个建筑项目具有良好的采光效果。需要选择一些向阳的建筑朝向，不断优化建筑的整体布局。比如，在我国的北方地区，在冬季经常会受到西伯利亚寒流的影响，因此，需要将建筑的整体朝向南方，可以在南边建立一些独立的低层建筑，在北方建立一些高层建筑，并封闭建筑的西北口，通过这种设计方法，有助于提高建筑物的整体日照效果，增强建筑的御寒功能。

2、建筑工程方案设计中的绿色节能理念应用分析。建筑工程方案设计时，通常是采用南北向为主的建筑设计方式，并且需要充分地考虑到夏天和冬天两个季节的气候状况，保证建筑物的通风和采光要求。首先，在进行具体设计时，需要关注建筑物的形体系数，建筑物的形体系数直接决定着建筑耗能的高低。建筑物的形体系数主要是指大气与建筑物相接触的外表面积与内体积之间的比值，根据这个定义可知，建筑物的外表面积决定着建筑物的形体系数，并且外表面积与建筑物的形体系数是正相关相关，即随着建筑物外表面积的逐渐扩大，其形体系数也在逐渐增加，建筑物的耗能也就越大。因此，在进行建筑物设计时，需要尽可能保证建筑物的表面平整，从而减少建筑物的外表面。对于一些非居住的建筑物而言，比如展览馆或者是博物馆等建筑，尽量设计成球形，因为球形的建筑的形体系数相对较小。其次，需要加强对建筑窗以及墙之间比例的有效控制。因为墙的热功能性相对比较好，通过墙所得到和失去的热量基本只占窗的40％左右，虽然墙的面积比窗大得多，所以，在进行建筑设计时，需要对当地的气温特征进行全面分析，然后再确定科学合理的窗墙比例，比如，对于一些昼夜温差较大的地区，需要减少窗墙比，这样有助于避免白天屋里的光照辐射过高，同时也能有效地控制夜晚屋里的热量。在选择建筑材料时，尽可能选择一些新型的节能环保材料，比如，新型的墙体建筑材料、新型的防水密封材料等。与传统的建筑材料相比，新型的建筑材料符合可持续发展原则，更具有环保型，不会对环境产生严重的污染，同时能够有效地改善环境污染的状况，并且具有可循环使用的特性。新型的建筑材料，充分地满足建筑学所要求的耐久性使用要求，能够为人类提供一个健康、舒适的生存环境。在进行建筑物设计的过程中，需要避免使用石棉纤维水泥等建筑材料，这些建筑材料对人类的生存与发展产生了危害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，需要对混凝土、砂石等重要的建筑材料进行无公害检测，尽量使用一些性能相对较强，并且质量好、成本低的建筑材料。其次，在进行建筑物屋顶设计时，需要坚持绿色节能的设计理念。虽然屋顶在建筑物中所占的比重较小，但是对屋内的实际温度具有重大的影响，因此，在进行建筑物屋顶设计的过程中，需要尽量使用聚苯乙烯泡沫板加空气隔气层，极大地提高了屋顶的热工性能。

三、建筑工程规划与设计中的绿色节能理念应用措施

1、加强可再生资源太阳能的利用。在我国大部分地区都具有较好的太阳能资源，这是为在建筑工程规划与设计中充分利用太阳能这种绿色的清洁资源、减少建筑能耗，提供了资源保证。太阳能的利用方式主要分为两种：主动式太阳能建筑和被动式太阳能建筑。主动式太阳能建筑指的是需要辅助资源配合的太阳能使用系统的建筑。在这种系统里面，光电系统是研究较多的对象，但它的能量转换效率较低且太阳能的利系统费用过高。所以如果大批量地使用还需要进一步研究。被动式太阳能建筑是指在阳面使用储蓄热质、阳光房来吸收储备热量进而利用的一种形式，目前应用便捷广泛。

2、强化资源可持续利用。加强资源可持续利用是在满足当代人的基础上，通过合理的调整，使资源呈现出持续利用的发展局面。在坚持资源可持续发展利用的过程中，首先，可再生资源的利用速率应保持在其再生速率的限度之内。人类在开采这些资源时，应结合可再生资源的再生速率，科学、合理的安排开采时间、开采量，在保证资源合理利用的同时，避免不必要的浪费。其次，在开采完后，应采取相应的措施对其完善，避免再生资源出现枯竭局面。

3、不断推行建筑绿化。运用绿化来减少和防止噪声，调节建筑物温度，尤其是可以降低建筑夏季的温度，树木枝叶形成浓荫可以遮挡太阳辐射和地面，墙面以及相邻物的反射热、在噪声源与建筑之间的大片草坪或是种植由高大常绿乔木与灌木组成的足够宽度且浓密的绿化带，是减弱建筑噪声干扰的措施之一，在建筑绿化布置方法上，临街绿化对减噪的作用比较大。合理的建筑绿化，对改善城市的生态环境具有关键作用。

4、不断强化环境保护的宣传。环保工作要想取得较好的成果，需要大家的共同参与、配合。这就要求环保部门能够有效动员人民群众，使其参与到环境保护中来。在其动员的过程中，首先，加大宣传，使人们在现有的基础上认识到环保工作的重要性。可以通过社区宣传栏、学校宣传栏、电视、报纸、网络等多个途径开展；并可在固定时间内开展环境保护知识讲座及趣味问答，而且环保意识应该从基础抓起，只有这种意识深入民心才能从根本上得到改善，其次，环保部门作为一切环保活动的组织者与策划者，在整个活动中起着核心作用。要想取得好的环保效果，部门本身应以身作则，除了端正自己的工作态度外，还应从日常生活中的一点一滴做起，以此来唤醒公众环保意识，起到好的表率作用。

结束语

建筑工程规划与设计中的绿色节能理念应用不仅能缓解我国的能源紧张的情况，还有利于实现社会的可持续发展，保障国家和人民大众的利益。随着经济的发展，城市化建设的快速推进，促进了建筑业的发展，使得建筑能耗越来越严重，因此对建筑工程规划与设计中的绿色节能理念应用进行分析具有重要的现实意义。

参考文献：

[1]许冬侠.浅析建筑设计中的节能环保[J].能源与节能，2013（05）

[2]章建刚.绿色建筑理念下建筑规划节能设计初探[J].低碳世界，2017（06）

[3]张晓丽等.绿色理念的建筑规划节能设计探讨[J].中国标准化，2016（09）

论文作者:谭绍东

论文发表刊物:《基层建设》2018年第22期

论文发表时间:2018/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4a37e94de0d06a0a9c6c56d.html