# 园林绿化苗木栽植和养护技术探究论文_周峰

江苏茂泽建设有限公司

摘要：在园林绿化工程中，苗木栽植与养护是很重要的项目之一。在当前园林设计过程中单纯重视园林绿化美观与个性，却忽视了地区环境特征及苗木生存特点，苗木栽植不科学，养护不到位，导致苗木不能适应，存活率较低。为全面提高园林绿化质量，深入探讨园林绿化苗木栽植与养护技术是非常必要的。

关键词：园林绿化；苗木栽植；养护技术

引言

在社会经济与科技水平依然实现稳定增长的背景下，为园林绿化事业实现自身生产模式及管理机制的进一步改革及完善奠定了坚实的基础。而作为园林绿化事业中的重要组成部分，园林绿化施工及园林绿化苗木栽植的质量及效率也受到相关施工单位的广泛关注。

1园林绿化苗木栽植技术

1.1绿化地址的选取

绿化目的是增加植被覆盖率、美化环境、净化空气，同时也起到一定的美化作用。公路两旁以及公路中间车道隔离带应该是绿化工程的重点地带，公路车流量较大、灰尘较大，如果不加以绿化就会使得空气中的有害气体以及灰尘含量较大，对于公路周边的居住的居民产生不好的影响。尤其城市市区是绿化工程的主要地区。因此可以在公路等地点设置绿化带，要对进行绿化施工的地区进行整体的规划和设计，邀请专家以及技术人员对现场进行实地考察、研究，根据不同地区或不同环境制定不同的绿化方案和图纸，选取合理的绿化地址。

1.2合理选择苗木

苗木的选择必须考虑多方因素，包括苗木的生活习性、苗木成长后与整个园林工程景观是否协调一致，苗木对生长环境有无特殊要求等。比如，杨树、柳树、合欢树等树木的发根力与再生力较强，进行移栽或栽植后成活率较高。而发根力不强或生长力较弱的树种在栽植时必须带上土球。可见，即使应用相同的栽植方法，细节之处也存在不少的差异。除了要考虑上述因素，选择的苗木还应符合下列条件：①苗木健壮、枝条茁壮，木质化程度较高；②拥有发达的根系，须根与侧根数量多；③顶芽完整健壮，因为顶芽越大说明质量越好。

1.3起苗与运输

起苗属于树木栽植中的重要环节，也是确保树木栽植成活率的关键所在。工作人员必须按照操作规程进行起苗。通常来说，起苗要求树种的根系是自身干径的10倍以上，且根系要完整健壮，无病虫害与劈裂现象。起苗操作应带上土球，种类不同的树木具体的起苗方式也有所差异。比如，乔木类要求土球直径约为自身干径的7～10倍；灌木类要求土球直径是自身冠幅的1／3。运输前先用草绳对苗木进行捆扎，每匝草绳间距为2～3cm。检查捆绑是否牢固，防止运输过程中出现松动。为确保运输效率与安全性，通常大苗需借助吊车来上苗，小苗则通过人力搬运。树干与吊带之间应垫上麻袋，防止树皮在运输途中受到损坏。另外，若是长途运输，应为苗木做好保湿措施，经常为苗木洒水，并用帆布盖住，避免苗木水分流失过多。

1.4苗木假植

1.4.1裸根栽植

裸根栽植一般是将挖掘假植的方式运用于裸根苗木的栽植过程，其具体操作是先掏挖一个深度40~60cm的沟槽，然后以大约30°角的方向和密集栽种的形式栽植苗木于沟槽中，而树梢朝向通常以南或西为控制，如若朝南，那么沟槽分布则需呈南北方向。苗木斜载完成后，还需在其根蔸上将土分层填充密实，同时对枝叶实施高频率喷水养护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4.2带土球栽植

栽植时对苗木树冠需收缩捆绑，如此可使每棵苗木的树冠与树冠、土球与土球形成相互依附，从而使其更加紧密的挤靠在一起；其后将土壤覆盖于土球层上面，充分填满土球间缝隙；接着再对树冠与土球实施均匀洒水，使其表面得到充分湿透，以此达到长久保湿的目的。除此之外，也可将带土球的苗木临时栽植到绿化地上，并以埋入1/3土球为深度控制标准，而对于株距的确定，则需综合考虑假植时间、土球及树冠大小等因素。再将苗木以成行列式栽植完成后，其余只需适量浇水保持湿润即可。

1.5定植

苗木定植前，需要对其实施必要的修剪工作，以此可通过水分散发的有效减少而使成活率得到提升。在对苗木修剪量确定过程中，需对树种要求进行充分考虑，一般情况下，灌木与常绿针叶树无需过多修剪，只需将伤枝与病枝剪掉即可；对于较大落叶乔木（尤其是长势极强的杨树、槐树与柳树等），其可修剪掉一半以上的树冠，如此便可将根系负担减轻，确保苗木水分平衡，同时也可起到稳固苗木的效果；对于生长较慢或花灌木类苗木，可适当截去枯病枝与过密枝进行疏枝处理即可，如若枝条过长则可截去一半。苗木修剪过程中对分枝点高度需做好控制，灌木修剪时要降树形保持好，而在短截时则要确保内高外低。开始定植前，还需对苗木根系实施修剪，即是剪掉病根、断根、劈裂根及过长根，同时确保剪口平滑并涂抹防腐剂，以防其遭受干旱、冻伤以及病虫等病害的侵袭。

定植方法：将苗木土球或根蔸放入种植穴坑并使树干竖直立于穴坑中心，此后对其分层回填种植土，填完后稍微上提树根，使根群尽量舒展，最后利用锄头插实每一层土，直至填满穴坑，同时确保苗木根茎部被土完全覆盖。初步栽完检查无误并对苗木扶正后，需将剩余土围绕根茎培土一周，以此形成拦氺围堰（直径稍大于穴坑直径），同时拍实确保无松散现象。

2园林绿化苗木养护技术

2.1除草，松土，培土

在绿化苗木养护中，杂草、松土和培土对养护非常重要。土壤中肥料是有限的，当杂草太多时，就会和植物争夺肥料、水分，影响植物健康生长。所以在养护时，要定期进行除草，保障植物健康生长，除了定期去除杂草之后，人们严重践踏土壤，要对土壤进行松土工作，对土壤进行打孔透气，必要时可以使用沙土壤混合肥料进行铺垫，保障植物的高度和美观。

2.2定期定量浇水

由于在取苗过程中，不可避免的会对植株根系造成伤害，导致在移栽之后的树苗根部的吸水能力大大下降，因此，有必要对植株进行合理的浇水，保证植株的成活。同时也要做好植被根部的排水工作，尤其是在夏季多雨季节，避免积水过多出现植株根系呼吸不畅或温度过高引起的根部腐烂。

2.3病虫害管理

首先，做好日常管护工作，包括锄草、松土、剪枝、水肥管理等，提高树木抵御病虫害的能力。密切留意树木的生长状况，一旦发现异常及时处理。其次，严格落实植物检疫制度，购买苗木时要严把引进关，杜绝病苗入园。再次，做好病虫害的监测工作，及时做好应对措施。最后，选择高效、低毒、绿色的药剂防治病虫害，如氧化乐果。要交替使用药物，避免单一用药，防止病虫害产生抗药性，导致药物失效。此外，可利用害虫天敌来防控害虫。

2.4做好植株冬季保护功能工作

冻害的出现一般在初春季节和秋末季节，这两个时间段内，气温变化明显，由于新种植的树木对于外界的适应能力较弱，会导致树木根颈部的冻伤。可以通过在树干外层捆扎草绳对植株本身进行保温，或者是秋季控水、控肥，抑制树木的过度生长，促进枝条的木质化，增强植物本身的抵抗能力和适应能力。

结语

总而言之，为提高园林整体绿化质量，必须要做好苗木栽植与养护工作，在苗木栽植过程中，科学栽植，优化布局，合理搭配植物，并规范移植大树。在苗木养护的过程中，为营造优良的生长环境，应做好灌溉施肥、松土除草等工作，采取有效措施防治病虫害，从而切实改善苗木生长状态，提高园林绿化整体效果，改善生态环境。

参考文献：

[1]严烨武.园林绿化苗木栽植及养护技术[J].科技风，2015（8）：121.

[2]张友德.园林绿化植物种植与养护技术管理研究[J].中国新技术新产品.2014（22）：172.

[3]龙进涛.园林苗木种植养护技术[J].现代园艺，2015（22）：67.

论文作者:周峰

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第14期

论文发表时间:2019/1/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5633299a03b0ac42e09fc70.html