# 高速公路桥梁伸缩缝的施工工艺和质量控制论文_陈杰宏

陈杰宏

河南省弘阳高速公路有限公司 河南三门峡 472000

摘要：我国的高速公路发展非常迅速，对高速公路的建设质量也提出了更高的要求。在高速公路桥梁的建设过程中，桥梁伸缩缝是一个重要的施工环节。桥梁伸缩缝的质量直接关系着高速公路行车的安全性和舒适性以及桥梁结构的稳定性。本文简要介绍了高速公路桥梁伸缩缝的重要性，并对高速公路桥梁伸缩缝的施工工艺和质量控制进行了分析。

关键词：桥梁伸缩缝；施工工艺；质量控制

桥梁伸缩缝施工是高速公路施工中的一个重要环节，桥梁伸缩缝的质量问题也是高速公路建设中的一个常见病害，会导致路面损坏和接缝处下沉，从而出现不同高低的台阶。车辆在通过这些台阶时就会产生冲击和跳动，严重影响了行车的舒适性和安全性，甚至会引起交通事故。因此必须采取有效的措施来提高高速公路桥梁伸缩缝的施工质量。

1.桥梁伸缩缝的施工质量对于高速公路的重要性

在高速公路桥梁施工中，由于桥梁建筑材料的物理性能和车辆荷载的环境特征，会造成上部结构的位移，这就需要桥梁伸缩缝来对此进行调节。作为桥梁构造的一个重要组成部分，桥梁伸缩缝对于整个高速公路桥梁质量有着重要的影响。如果桥梁伸缩缝应为养护不及时、安装质量低劣、设计不合理等原因而出现质量问题，就会造成桥头伸缩缝的跳车。在我国的高速公路桥梁中，桥头伸缩缝跳车是一种比较常见的病害，会造成路面损坏和接缝处下沉，从而使伸缩缝处出现高低错落的台阶。车辆在通过这些台阶时会形成冲击和跳动，严重影响高速公路桥梁行车的舒适性，而且还会对路面和桥梁造成冲击荷载[1]。要解决桥头伸缩缝跳车这个病害，就必须把握高速公路桥梁伸缩缝施工的施工工艺，做好相应的质量控制工作。

2.高速公路桥梁伸缩缝的施工工艺

2.1施工准备工作

施工准备工作主要是将施工组织的设计方案进行上报，按照施工规范进行统筹规划。要成立专业的施工操作组，例如混凝土浇筑阻、安装组、开槽组、切缝组，对施工人员进行分配，明确每个组的施工任务。在施工前要对安装的操作程序和图纸进行熟悉，并做好相应的操作规程培训工作。检查伸缩缝的位置编号，验收伸缩缝的间距、平整度扭向、顺直度。准备好施工需要的机械设备，特别是保障发动机的完好率。为了保障施工的顺利进行，可以配备一台备用发动机。选择合适的拌合站和混凝土运输方式。由于桥梁伸缩缝施工中主要使用的是C50钢纤维高强度混凝土，该混凝土不适合长距离运输，最好选择距离施工现场较近的拌合站。要配备好施工中需要的帆布、钢板，土工布和彩条布。在施工前还要做好交通管制，放置施工警示标志，防止路面污染。

2.2施工接缝

要检测沥青油面平整度，考虑切割片的宽度是否应该扩大。如果将切割面的宽度扩大之后仍然没有达到伸缩缝的安装要求，就必须对路面进行返工。这是由于伸缩缝的施工质量会受到沥青面层的平整度的影响。解决平整度的问题之后，就可以施工图纸为依据讲开槽的宽度确定下来，并进行放样和割缝。要用塑料布或者胶带纸来保护锯缝线以外的沥青路面，避免其被锯缝产生的石粉所污染。要保障锯缝的顺治和整齐。在干切的情况下要用鼓风机吹干净切缝后的石粉，避免对路面造成污染[2]。

2.3开槽施工

开槽施工主要用的是风镐，开槽深度必须在12厘米以上，开头之前要清理槽内所有的杂物，请放置钢板和彩条布。要在钢板和彩条布上放置开槽产生的杂物。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当梁与梁之间的间隙过大或过小时，应该采取相应的措施。对槽内的锚固筋和预埋筋继续理顺，还要对预埋筋进行除锈处理。在开槽的过程中必须进行交通管制，禁止践踏槽两侧的边缘。

2.4安装型钢

在安装型钢之前要对槽内的杂物进行彻底的清理，并且利用高压水枪来清理桥梁支座间的杂物。要检查型钢的平直度，避免在装卸和运输的过程中型钢的品质受到影响。在安装型钢的过程中，要经常性地对型钢的平整度和顺直度进行检查，以保障安装的质量。要保障型钢的平整度在2毫米以内，顺直度在3毫米以内。定位型钢之后可以进行分段点焊加固，使用高质量的焊条来进行焊接，先对顶面进行焊接，再对侧面进行焊接，最后对底面进行焊接。

2.5浇筑混凝土

混凝土浇筑之前先要用水冲洗槽的垃圾，并对上一工序的施工质量进行验收。验收合格之后就可以进行混凝土的浇筑。按照监理批复的设计配合比，对混凝土配合比进行检查，并且检查混凝土的坍落度，保障坍落度不超过3毫米[3]。在浇筑的过程中要进行一次浇筑，保障混凝土平整、无蜂窝、浇筑密实。完成振捣之后就要刮平混凝土表面。

2.6混凝土养生

混凝土养生主要是在混凝土初凝之后对其表面洒水养护，之后要用土工布或麻袋进行覆盖，保障至少七天的养护时间。在养护期间必须进行交通管制，严禁行人和车辆通行。

2.7橡胶条的安装

经过上述工序之后，凝土的强度达到设计强度的50%，此时要安装橡胶条。安装前要清理干净缝内的纤维板和泡沫板，并且保障橡胶止水条的长度适当、安装平整、外表美观。最好选择每天气温最低的时段来安装橡胶条。

3.高速公路桥梁伸缩缝的质量控制

3.1保障混凝土的锚固作用

由于大部分的伸缩装置的锚固系统铺设在混凝土中，而混凝土的体积过小、厚度过薄，没有充分的发挥过度段混凝土的锚固作用，影响了预埋件的锚固质量。特别是车辆通行时会产生高频振动，使过渡段混凝土和伸缩装置锚固系统的受力加大，破坏了伸缩装置锚固混凝土的弹性，最终导致锚固装置的破坏，因此在施工的过程中要注意锚固系统的铺设质量[4]。

3.2严格按照，操作程序进行施工

作为桥梁施工的最后工序，伸缩缝的安装施工非常重要，绝不能为了提前竣工而违反操作程序，或者在混凝土没有达到相应强度之前就进行通车，否则会损伤过渡段的锚固混凝土，严重影响伸缩缝的运营环境。在施工之前要对施工工序进行合理的安排，为混凝土养护留足时间。

3.3保障伸缩缝安装质量

要选择专业的安装队伍来进行伸缩缝的安装，对伸缩缝安装过程中的施工材料和机械设备的质量进行控制，保障伸缩缝的安装质量。

3.4做好垃圾清理工作

一些公路桥梁的前提是工作没有做好垃圾清理工作，导致多垃圾都堆放在桥梁的支座处，造成桥梁工程的质量隐患。必须做好垃圾清理工作，及时清理产生的建筑垃圾，不要在桥梁支座处堆放垃圾，以免对桥梁支座造成破坏、

3.5加强对桥梁伸缩缝产品质量的检测

在桥梁伸缩缝的施工中要合理的计算桥梁的伸缩量，并选择合适的产品类型，保障桥梁伸缩缝产品的质量，选择合适的检测手段，做好相应的检测工作。

4.结语

桥梁伸缩缝的施工往往是高速公路竣工之前的最后几道工序，而且工期较短，很容易出现质量问题。此时必须注意对其进行质量控制，绝不能为了提前竣工而忽视了桥梁伸缩缝的重要性。桥梁的整体结构的施工质量都会受到伸缩缝施工质量的影响，对行车的舒适性和安全性造成直接的影响，甚至还会影响桥梁结构的使用寿命和稳定性。必须严格按照相关程序进行施工，做好相应的质量控制工作，对施工进行精心的组织，严格监测每一个工序的施工质量，并做好后期的养护工作，对桥梁伸缩缝的施工质量进行保障。

参考文献：

[1] 武海梅.公路桥梁施工中伸缩缝施工探讨[J].现代商贸工业.2013（12）

[2] 赵海峰，陈光源，许燕.桥梁施工中桥梁伸缩缝施工质量控制[J].民营科技.2012（10）

[3] 关艳波.桥梁支座、伸缩缝及关连部位设置和施工的商榷[J].现代物业（上旬刊）.2012（07）

[4] 沈久健.浅议公路桥梁伸缩缝施工设计和质量控制[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2012（05）

论文作者:陈杰宏

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d751cf2e78cfd3b2a261ea89.html