# 继电保护隐患的运行风险在线评估马飞论文_马飞, 李小龙

摘要：现当今，随着我国科技不断进步，我国的电力行业也得到了很大程度的发展。在电网安全建设过程中，继电保护隐患有着严重的危害，为了避免继电保护出现误动作，本文探讨了继电保护隐患的运行风险在线评估系统，其中包括在线评估系统与在线辨识系统，同时详细介绍了继电保护隐患的运行风险在线评估的两点内容，分别为不合理保护定值与保护系统硬件缺陷，旨在有效解决继电保护隐患问题，进而为电网安全、稳定与可靠发展奠定坚实基础。

关键词：继电保护隐患；运行风险；在线评估

引言

继电保护主要价值是保护电气设备免受其他机械以及周围自然，人为环境的干扰，使电网能够有效安全的正常运行。但是由于继电保护安全隐患的普遍存在，使得我们不能在电气设备出现问题时第一时间采取有效的方式进行处理和解决，大大影响电网安全，出现住宅停电，电网跳闸等事故。本文重点介绍继电保护隐患的主要类型，以及导致安全隐患发生的主要原因，并且精确的评估继电保护安全隐患的存在所造成的对电网运行影响的程度。

1继电保护概述

电力系统在持续运行过程中极易受到外界因素的干扰导致自身参数发生相应的变化，长此以往电气设备将会老化，影响到电网的正常运行，因此需要采取有效的保护措施为电网的正常运行提供保障。而继电保护则是在电网发展过程中出现的主要保护工具，主要是通过增设继电器于电气设备的方式实现保护电网的过程，在设备出现异常或障碍时，继电器将会自动发出信号，并进行相应的动作，有效控制电网故障在一定范围内，避免在电网故障的影响下导致大范围停电，因此继电保护的作用主要体现在两个方面：在电力系统运行异常时，迅速切断故障设备与电网设备之间的连接，避免对其他设备的运行造成影响；在电力系统异常的第一时间跳闸并自动发出警报，以此提醒相关人员尽快采取措施处理电力系统存在的异常与障碍。

2继电保护的相关隐患分析

随着科学技术的不断发展和进步，计算机技术和信息技术等实现了在继电保护领域深入而广泛的应用，这是得继电保护逐渐走上了智能化的发展道路。目前，大多数继电保护装置的具体构成是比较复杂的，一旦任何的构成元件出现了问题，那么就会导致继电保护装置出现严重问题，难以正常工作。另外，我们必须要科学确定继电保护装置的相关设置是否正常，才能找出继电保护隐患出现的主要原因，具体来讲，我们需要通过相关的计算和统计，根据相关的数据进行判断，只有这样才能合理确定导致继电保护装置出现问题的真正原因，准确找出继电保护存在的主要隐患。一般情况下来说，导致继电保护出现安全隐患的原因有很多，本文认为其中最重要的原因有两个方面。首先，继电保护相关定值的设置存在缺陷和问题，不能够根据相关规范的要求严格做好与当前电网实际运行方式相符合的继电保护定值。其次，继电保护装置的相关元件的老化问题也是导致继电保护出现重大隐患的重要原因。因此，我们要从更加全面的角度出发对继电保护隐患出现的原因进行深入分析和研究，然后在此基础上采取积极的措施，加强继电保护的优化和改进。

3继电保护隐患的运行风险在线评估

3.1提高运行风险在线评估的手法

在实际管理机制建立和运行过程中，要借助事件树分析机制对风险评估项目进行集中整合和统筹化处理，应用该机制能对继电保护隐患问题的运行风险展开深度整合。需要注意的是，事件分析树处理机制是建立在决策树分析法基础上的，能借助分析机制对整个事件的初始状态有明确的认知，推论出有效的后果与项目，为后续工作的全面整合奠定坚实基础。在事件树分析机制建立后，将时间作为基本的项目节点，从而提高逻辑顺序的完整性和有效性，也能完整的呈现出阶段性划分机制，确保继电保护项目的运行风险评估工作得以全面落实[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆总之，事件分析树管理原则能对事件的发展情况进行阶段性划分和处理，维护应用效果的基础上，对继电保护项目的安全隐患和运行风险展开在线评估，科学化掌握具有非常关键的显示意义。

3.2着重做好继电保护定值的风险评估

保护定值对继电保护性能与灵敏度有直接影响，保障保护定值合理性非常重要，若保护定值存在问题，缺乏合理性，便会造成继电保护误动或灵敏度下降，无法有效发挥继电保护效用。例如:保护定值不符合选择要求，一段保护越级跳闸，就会造成二段或三段保护与下级保护失配，影响继电保护性能，甚至带来安全隐患问题。不合理保护定值可能对电网造成的危害多种多样，不同类型的不合理保护定值发生位置不同，对电网危害不同，所以继电保护隐患的运行风险在线评估中，应重点考虑不合理定值的评估检测，合理确定不合理保护定值的隐患范围。实践证明，只有在不合理保护定值超过一定范围，才会导致继电保护失灵，不正确动作。因此，要通过运行风险在线评估系统，获取评估数据，根据评估数据判断保护定值的不合理隐患范围，对保护定值进行合理调整，避免误跳现象的发生，全面提升继电保护效能和灵敏度，消除隐患问题，保障电力系统运行安全。

3.3数据软件的管理

数据软件的管理是通过通讯管理机完成的。通过对工控数据信息的接收，将数据进行分类，确定电脑信息的激活类别，将数据采集信息进行整理分析。数据管理软件主要分为几个模块。主动调节模块，数据状态模块、数据操控模块，系统数据模块、网络用户管理模块、故障判断处理检测模块、数据信息变换模块、数据信息通断模块等等。通过管理软件的数据模块处理，完成数据软件信息的管理，确保数据软件的有效化管理。

3.4对硬件缺陷的风险评估方法

在继电保护项目隐患管理过程中，运行风险的在线评估工作要将硬件缺陷处理作为重点，技术人员不仅要对继电保护隐患发生时出现的缺陷概率进行分析，也要对继电保护设备自身硬件故障和缺陷予以全面处理，切实维护保护动作的有序开展，减少其他设备对整个电力系统产生的影响，从而有效对不同的情况予以分析和认知，计算出硬件缺失的风险值，提出切实有效的处理措施和管控措施。电力系统的常规化运行结构中，继电保护项目的安全和供电质量有密切联系，相关部门和电气企业效益管理人员要积极践行系统化的评估机制，维护安全性的基础上，保证项目的预期符合安全性标准。只有从根本上提高电力系统的质量和效率，才能对隐患分析以及继电保护隐患风险在线评估方法进行处理。因此，要结合有效的处理手段对系统隐患问题予以分析，解决继电保护的运行风险。

结语

当继电保护出现不同程度的安全隐患时，对电网安全运行的威胁和阻碍也逐渐加大。因此，深入研究继电保护过程中暗含的安全隐患是保障电网平稳运行的重要条件，本文主要采用风险的在线评估方式，来具体的分析继电保护中出现的障碍和隐患。主要通过继电保护安全隐患的主要分类和继电安全隐患的主要原因这两个具体方面，并通过在线风险评估的方法来探究继电保护过程中的隐患对电网运行安全影响的严重性，希望通过本文的探究和分析能够给与处于电力保护中的在职人员和对此进行研究和探讨的相关学者有一定实质意义上的帮助，在未来的发展和进步中，继电保护技术能有一个不断的提升。

参考文献

[1]杨春.继电保护隐患的运行风险在线评估[J].电子技术与软件工程，2018，132(10)：240.

[2]林宇清.探析继电保护隐患的运行风险在线评估[J].电子世界，2019(18)：89.

[3]谢培银.继电保护可靠性及其风险评估分析[J].南方农机，2019(03)：178.

论文作者:马飞, 李小龙

论文发表刊物:《当代电力文化》2020年1期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d802b42e7e49a7767d977cf5.html