# 桥梁工程中现浇预应力混凝土连续箱梁施工分析论文_董有地

四川内威荣高速公路开发有限公司 641000

摘要：随着科学技术的快速发展，交通运输行业获得了良好的发展，为新型大跨度桥梁的出现提供了有效支撑。而现浇预应力混凝土连续箱梁技术作为一种先进的施工技术，具有抗疲劳性能好、抗剪能力佳、抗渗性能好、抗裂能力强、施工方便、结构造型美观、强度高等特点，被广泛应用在桥梁工程中，能降低结构自重、减少结构截面的尺寸，提高工程的使用性能与整体质量。本文就对桥梁工程中现浇预应力混凝土连续箱梁施工进行分析和探究。

关键词：桥梁工程；现浇预应力；混凝土；连续箱梁施工

在桥梁工程快速发展的背景下，人们对桥梁的外观、质量等提出了更高的要求，各种桥梁施工技术与设计方案也得以发展，其中现浇预应力混凝土连续箱梁施工技术的应用越来越广泛[1]。在桥梁工程中采用现浇预应力混凝土连续箱梁施工技术，能够节省施工成本和钢材用量，增强桥梁的防裂性能，使桥梁结构自重得以降低，实现桥梁工程的持续稳定发展。

一、现浇预应力混凝土施工概述

根据对预加应力材料施加力和混凝土浇筑的顺序，可以将施加的预应力方法分为后张法、先张法，其中后张法主要是指浇筑和养护完混凝土之后，将应力施加在预加应力材料上；先张法则指的是浇筑混凝土之前，将应力施加在预加应力材料上。通过比较两种方法发现，先张法具有效率高、施工工艺简单等优势，对工程质量有一定的保障，然而在实际建设中多是实施专门的张拉台座，基建投资量大。通常在桥梁工程的实际施工中，现浇预应力混凝土虽然有较高的抗压强度，但抗拉强度较低，这就需要在套管中穿入预应力筋，将预应力技术施加于预期受拉部位，有效弥补抗拉强度低的缺陷。

一般在桥梁施工建设中要做好充分的准备工作，具体表现为：①做好施工现场的准备工作：划定作业区域和施工现场、设置安全警示牌，保障施工通道的平整度及畅通性[2]。②做好施工技术准备：在施工中以施工条件、施工现场等为依据，选择最佳的施工方案，选定地基处理类型、支架方式；项目负责人要与施工人员、管理人员进行技术交底，最好能形成文件。③做好施工机械准备：施工进度的快慢、施工质量的好坏取决于施工机械的准备，所以要在条件允许的基础上认真检查施工机械，进行试操作，保证机械性能的安全。

二、桥梁工程中现浇预应力混凝土连续箱梁施工的应用

（一） 应用问题

随着经济的迅猛发展，我国交通运输事业的规模不断扩大，涌现出大量结构复杂、外形美观的大跨度立交桥，而预应力混凝土连续箱梁施工技术是立交桥的主体结构，对交通运输事业的发展有积极意义。预应力混凝土连续箱梁结构具有跨度大、刚度强等特征，需要施工人员借助大结构的尺寸来发挥其应有的价值。当然在现浇预应力混凝土连续箱梁施工技术施工中，吊装和运输的难度较大，加上现代化的立交桥在作业面积方面有所缺陷，严重限制了现浇预应力混凝土连续箱梁施工工艺的应用效果。鉴于此，相关人员要充分认识现浇预应力混凝土连续箱梁施工技术在应用方面的问题，深入研究这些问题，探索出切实可行的施工方案，进而提高大跨度桥梁的稳定性、安全性，实现桥梁建设的预期效果。

（二） 应用技术

第一，模板施工技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工人员安装模板时应正确定位模板，对箱梁的位置线、中心线予以校对，弄清模板底端位置的标高，借助双面胶和钉子固定不同的模板；同时合理安装腹板芯膜，将箱梁顶板入孔设置在顶板芯膜支点的5cm位置除，增强模板的刚强度[3]。

第二，混凝土浇筑施工技术。施工人员开展混凝土浇筑工作时，应该以箱梁混凝土配料要求为依据，对混凝土中的水胶比进行合理确定；一次性完成混凝土浇筑，避免出现浇筑中断的情况，提高浇筑质量。此外，在混凝土施工之前，应该详细检查模板和支架，用清水冲洗干净；浇筑时用平板式振捣器振捣顶板，用插入式振捣器振捣底板的后肋板。

第三，支架施工技术。a）支架调整。对首层支架的垂直度和水平度进行严格控制，将顶部位置和支架竖杆位置的垂直度偏差、水平度偏差控制在合理范围内；或者是科学利用大横杆加固支架的顶端和底端位置。b）支架基底处理。由于桥梁支架承受较大的负荷量，施工人员在作业中要针对不同的地质条件，采用有效的施工方法，保障支架基底的牢固及结实[4]。如支架基底下部为坚硬的路面，路面与支架承受的负荷相同，施工人员在施工中只需简单进行碾压，即可对支架底脚予以确定。c）保障支架的整体刚度。施工人员应该将交叉拉杆设置在不同的支架之间，增强拉杆之间连接处的牢固和紧密性，提高支架的整体刚度与稳固性。

第四，钢绞线与钢筋施工技术。钢筋绑扎过程中，施工人员需要严格遵循自下而上的流程，利用工程匝丝牢固绑扎不同钢筋的交叉点，将塑料垫块加入在钢筋线与模板之间，增强钢筋保护层的厚度，使其与施工要求相符；同时波形纹管装置完成后，安排专人对其接头的密实性、安装的牢固性进行检查。

（三） 应用要点

①预应力技术要点。施工人员在预应力管道施工作业中，应该结合相关的施工图纸要求进行操作，特别是实施管道定位时，应确保竖直方向管道钢筋的直线段低于0.87m；在加密曲线段要合理控制曲线段，使其处于半米的范围内。另外，施工人员应经常润滑工具锚，使其拥有良好的性能，避免施工故障现象的出现；不需刻意理会张拉筋束中出现的断丝、滑丝问题，完成张拉工作后，认真检查梁体的各部位，防止梁体裂缝情况的出现，提高预应力技术的施工质量[5]。②支架技术要求。在支架搭架过程中，施工人员必须要对支架垂直度的应用功能进行严格把控，使其处于1H/500的范围内，并且支架竖杆的垂直度要低于2mm；实施预压布载工作时，施工人员要实施分级加载的结构形式，防止支架结构出现扭曲变形的情形。

结束语：

综上所述，现浇预应力混凝土连续箱梁施工技术是一项新型的施工技术，在桥梁工程施工中有着广泛的应用。该技术在实际应用过程中，若缺乏规范的技术应用和理想的施工环境，往往无法充分发挥其价值，降低桥梁施工的质量。所以施工人员应该认真分析常见的施工技术，对技术应用要点予以熟练掌握，以便规范施工的过程，最大限度发挥出施工技术的应用价值，提高桥梁的稳定性、安全性。

参考文献：

[1]刘坤. 现浇预应力混凝土连续箱梁施工技术分析[J]. 中国新技术新产品，2017（02）：107.

[2]曹新栋. 桥梁工程中现浇连续箱梁施工技术的应用探讨[J]. 建材与装饰，2016（48）：262-263.

[3]罗志刚. 论桥梁工程现浇混凝土箱梁施工关键技术[J]. 建材与装饰，2017（10）：269-270.

[4]刘尊纪. 公路桥梁现浇预应力混凝土连续箱梁施工技术[J]. 建材与装饰，2017（47）：247.

[5]杨赞. 特大桥梁工程现浇箱梁预应力工程施工要点浅析[J]. 四川水泥，2018（02）：71.

论文作者:董有地

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第3期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc25bb6a48ff44520226d147.html