# 高压隔离开关绝缘隔板的改进论文_白胜民

(国网邯郸供电公司 河北省邯郸市)

内容摘要：随着经济及社会的迅猛发展，对电力企业供电可靠性提出了更高的要求，10KV带电作业得到广泛推广。作业过程中绝缘辅助用具越轻便、实用，越能保证工作完成的安全、高效。经过翻覆试验，对配网架空线路带电作业中经常使用的10KV高压隔离开关绝缘隔板进行了技术改进，实践证明经过改进工作效率和安全保障得到了极大提高。

关键词：安全 隔板 改进

随着经济的迅猛发展以及电力行业自身发展的需要，对10KV配电网的供电可靠性和不间断供电，提出了越来越高的要求。配电线路带电作业是在带电的情况下，对配电设备进行测试、维护和更换部件的作业，是一个在保障线路不间断供电的情况下，对设备进行检修的工种。但同时也是一个危险系数较高的工种，在作业过程中不但需要成熟的技术还需要能够保证安全的各种工具。

配电线路中的隔离开关由于长时间的运行，金属构件以及设备连接处会因为发热或者恶劣气候的影响，或者工作人员安装不紧固，从而造成老化、放电、烧损或者击穿，甚至于熔断。出现这些现象之后就需要检修或者更换，如果停电检修就影响到了正常的供电，使企业和用户在经济上受到损失。而带电检修则可以有效地解决这个问题，如果带电进行检修那就需要安全、可靠的绝缘隔离工具。

原来所用的隔离开关绝缘隔板(旧式隔板)如下图1所示:

图1 隔离开关绝缘隔板(旧式隔板）图

在工作时先行拉开三相刀闸，再将绝缘隔板挂在横担的牢固构件上，对两侧电源点进行隔离后再对故障点进行带电检修。旧式隔板在工作中的应用如下图2所示:

图2旧式隔板在工作中的应用图

存在问题:其一，由于隔板的悬挂点是活动的，悬挂的稳定性不强如遇作业人员动作触及或是风速较强的天气时，存在脱落的安全隐患。其二，由于刀闸安装相间距离的不统一，绝缘隔板在悬挂时需要反复地调节两个挂钩之间的距离，来适应刀闸相间的距离，这样就可能会需要很长时间。其三，绝缘隔板本身极其笨重，悬挂时需要两个人相互协作。

综上所述，旧式隔板在使用时既费时又费力，还存在安全隐患。针对这种情况，经过多次探索、试验，最后设计并加工出了新式的隔离开关绝缘隔板如下图3所示:

图3 新式的隔离开关绝缘隔板图

新式绝缘隔板采用的材料为5mm厚的环氧树脂板，两块绝缘板成T型结构形式，使用专用胶粘在一起。横板尺寸根据隔离开关两个瓷柱相应瓷裙间的距离确定，使用时可以牢固地夹在中间，竖板尺寸根据隔离开关拉开后动触头和静触头之间规定的安全距离进行设计。下图4为新式隔板在工作中的应用:

图4新式隔板在工作中的应用

工作时，在带电情况下拉开隔离开关，戴上绝缘手套，将隔板插入隔离开关瓷裙间，使之稳定即可。

经过实践证明:改进后的隔板由于采用了轻便的材料，操作简单不仅减轻了工作人员的劳动强度，提高了工作效率，而且节约了工具的经济投入，最重要的是改进后的隔板结构合理，大大提高了工作的安全性，为顺利地开展带电作业提供了前提，更好地保障了配电线路的安全运行。改进后的隔离开关绝缘隔板经过专业机构的鉴定其机械强度和绝缘水平均满足10KV带电作业要求。

参考文文献：

【1】吴晓媛.防滑式绝缘隔板的研制与应用【J】.科技创新导报，2018（08）：10-12.

【2】白婧婧；王凤林；刘纯常；黎颖；李康宁；郑晓泉.开关柜绝缘隔板热老化状态综合评估方法研究【J】.电子世界，2017（07）：45-47.

作者简介：白胜民（1982年12月）、男、河北省曲周县、工程师、工学学士、配电运检。

论文作者:白胜民

论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e04a62229405b96bf37001ec.html