# 园林绿化反季节种植施工的探讨论文_顾玫

嘉善县园林绿化管理处 浙江 314199

摘要：显著提升，城市化进程不断加快的同时，我国的城市的绿化工作也在跟进。为了更好地满足城市的绿色建设，反季节种植的作用越来越重要。本文对园林绿化反季节种植施工进行了探讨。

关键词：园林绿化；反季节种植；施工措施

反季节施工适应了我国大部分城市园林发展的需求，运用反季节施工技术将是我国今后园林建造的重点。特别值得一提的是，大乔木的移植虽然能改善了城市的生态环境，但其技术难度和经济投入也相对比较高，要因地制宜，不能随意或者一味模仿。

1 反季节种植技术概述

反季节种植技术，是指可以让植物在不适宜种植及生长的季节中能够进行种植和成活的技术。在现代城市园林绿化施工中，反季节种植技术能够满足现代城市对园林绿化的需求，其能够有效确保绿化工程质量且植物能够在严酷的环境中焕发盎然生机。虽然在一定程度上，反季节种植违反了植物的自然生长规律，但要根据植物生长习性等特点，对种植苗木进行人工保护，使植物生长尽可能避免因温湿度等引发的不利因素影响。实际施工中，反季节种植技术依旧会受到一些外界因素的制约。如移植，往往会因为园林工作人员的疏忽而导致植物根系受损，从而降低了植物的成活率。所以，在现代园林绿化施工中，反季节种植技术还应当继续加以完善。

2 影响园林施工中反季节种植成活率的因素

2.1 植物种植技术

植物根系的再生能力、平衡的树势、种植时期以及植物体内储存物质的情况都是种植成活的影响因素，其中要想保证具有平衡的树势离不开先进的栽植技术和对栽植后植物的管理工作。植物的根系只有在植物正常生长所需的温度和湿度条件下，并且保证能够吸收到充足的水分和养分，还能够进行光和、呼吸、蒸腾等方式进行消耗，植物才能够保证具有很高的成活率，如果不能够满足这些条件，就很难保证植物种植的成活率。

2.2 植株长势情况

植株的树势在春季还没有完全展开，并且具有非常强的根系再生能力，一般在这个季节进行植株种植成活率会比较高，在夏季的时候，由于植株的蒸腾作用会比较旺盛，植株损失水分会比较严重，冬季的时候植株的根系大多都处在休眠期，再生能力比较弱，不适合栽种。

2.3 植物种植区土壤和气候条件

不同的植物对土壤条件的需求是不同的，这些条件包括土壤的厚度、养分、土质等，本身不同园林由于处在不同的地域，土壤条件就千差万别，或肥沃或贫瘠，土壤条件会对植物种植的成活率起到一定的影响作用。另外植物对气候条件的需求也是具有很大的差异性，有温带植物、亚热带植物以及寒带植物等，植物生长需要特定的温度、水分，如果园林所处的地域气候条件不适合植物生存就会严重影响种植的成活率。

3园林绿化反季节种植施工的措施

3.1选择合适的种植时间

园林绿化中，反季节种植技术不仅要顾及气候环境，同时还有顾及植物的生长时间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆反季节种植技术的运用不是什么时候都可以，例如在春秋季节，就不适合展开反季节种植，可以根据自然规律来种植适合当时种植的树木。到了夏季和冬季这种存活率较低的季节，才可以进行反季节种植。

3.2种植材料的选择

在园林施工中，反季节绿化的成功与种植材料的选择具有紧密联系，应结合实际情况正确地选择树种进行种植，特别需要考虑的是耐寒、耐旱、耐贫瘠等方面的树种。但是，因为反季节绿化工作环境比较恶劣，所以，对于种植材料自身的要求相对较高，在实际选择过程中，应尽可能选择长势旺盛且植株健壮、根系发达的树苗，保证其没有病虫害。在此基础上，还应该对大苗采取相应的措施，做好断根与移栽工作。其中，水生植物根茎发育较好，不易有病虫害。而乔灌木尽量选择断根、移栽保养的假植苗，这样成活率较高，即时效果较明显。而选择的草块土层厚度则应被控制在3～5cm 范围内，草卷土层厚度最好在1～3cm。

3.3做好土壤检查工作

反季节种植工作开始之前，需要对土壤进行相关的处理。土壤处理要求对当地的土壤做出充分了解，检测土壤的酸碱性，厚度以及土壤的有机物含量。只有对土壤有一个充分的了解，相关的种植人员才能够从种植的实际情况出发，以更好地改善土壤的厚度以及有机物含量，让土壤可以在反季节种植中发挥作用。

3.4苗木运输及假植

由于反季节种植的气候较为特殊，天气寒冷或者过于炎热，苗木运输问题日益凸显。例如，在炽热的夏季，如果在运输中忽略了对树苗的保护，可能会使得树苗暴露在炽热的阳光下，从而使大批树苗面临死亡的威胁。苗木在非正常季节较为脆弱，容易受到破坏，装车时，施工队要先垫上一层加垫层，减少苗木被磨损的程度。卸载时，施工队还要利用大型土台将苗木吊起，以土球在前、树冠在后的方式放置苗木，减少苗木在运输过程中的磨损，最大限度延长其寿命。另外，由于苗木在空气中暴露的时间不宜过长，施工队应及时对苗木进行假植，具体方法如下：

（1）盆栽苗木法。对于一些较小的植株，施工队可以采取盆栽苗木法，将植株植入直径40cm 的花盆中，并按5 列或3 列的形式排好，留下施工的预留通道。同时将原土作为肥料，对苗木进行正常的养护，从而使苗木始终保持最佳的状态。

（2）大木箱囤苗法。对于一些大规模落叶乔木，施工队要采取大木箱屯苗法，将苗木放进大木箱栽培，这样可以使苗木在保温的同时实现通风的效果，提高苗木的成活率。

3.5种植穴与土球直径

园林反季节绿化施工需要在苗木送至前保证土地的平整，并挖好种植穴，同时确保穴口大小合适，使得土球与种植穴的尺寸相吻合。若土壤中存在建筑废土或者是对树种有害的物质，需要将种植穴放大，使用种植土替代废土，在最短时间内填上回填土。如果土层比较干燥，则需要在树种种植之前将种植穴浸湿，使用腐熟有机肥，将其当作基肥施放到已经挖好的种植穴中。

3.6苗木修剪

园林反季节苗木种植之前，需要适当增加苗木修剪量，进而有效减少苗木叶面呼吸与蒸腾作用。与此同时，还应该根据具体的情况适当修剪苗木，并在种植前，修剪掉劈裂的根系、过长的根以及病虫根。修剪树冠时，需要保证地上和地下的平衡。另外，苗木的修剪需要保证剪口的平滑度，不允许出现劈裂的情况。短截枝条时需要留出外芽，其剪口需要高于留芽位置5mm。修剪直径超过2cm 的大枝或是粗根时，保证截口削平，涂抹防腐剂。除此之外，苗木种类的不同，其修剪的方法也不同。

3.7反季节种植植物后的养护

反季节种植植物，一方面不是植物的正常生长季节，对于植株来说环境是非常恶劣的，另一方面植物的栽植季节不合理，园林施工人员要加强植株的养护管理，保证植株的有效存货。在苗木植株的移植后的管理，首先园林工作人员要做好苗木植株的生长环境的管理，注意及时排除苗木根系上土壤多余的积水，保证植株的水分适当。在植株的灌溉上，每天定时定量对植株进行喷洒，防止植株缺水但也不能有积水。其次，在植株的移栽间距上，要注意按照苗木的规格和需要，不能互相挡光抢水，影响植株的正常生长发育。最后，为乔木和灌木搭建遮阴网，遮阴网要和苗木保持你一定的距离，要适当高出苗木约50cm为宜。这样不仅可以避免温度过高灼伤树叶，一方面还可起到植株移栽后缓苗的作用。

总之，我们必须通过充分从实际出发，考虑植物本身的特性，并且联系当地的环境例如土壤气温等特性，同时配合合适的种植时间切实地改善反季节种植技术。

参考文献：

[1] 卞海宝. 反季节种植技术在园林绿化施工中的应用探讨[J]. 科技风. 2015(22) .

[2] 魏水良. 对于园林绿化施工设计中采用反季节种植工艺的探讨[J]. 科技与创新. 2015(22) .

论文作者:顾玫

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e2cbb243082e79748709b2cd.html