# 浅谈绿色施工在临建箱房中的应用论文_衣书磊,李公胜

中建八局浙江建设有限公司

摘要：彩钢板房现已广泛应用为现场临建，箱式集成房是在工厂标准化制作构件，采用集装箱的形式运输，板房安装可以快速组装、拆分，具有移动便捷等功能性的集成房屋，其采用轻钢结构承重，彩钢夹芯板或其他轻质材料为围护。由于夹芯板及箱式集成房的大量应用，有必要对其进行优化设计，进行绿色施工。

关键词：箱式集成房；优化设计；绿色施工

1工程概况

新昌县旧城改造工程PPP项目共包含三个子项，各子项工程概况分别为：

子项一：子项一地块位于县政府南面，人民中路以南，环城南路以北。子项一建设内容为城市广场、剧院、特色文化街区及地下停车库。

子项三：子项三地块位于子项一地块南面。子项三建设内容为城市阳台、山地公园及幼儿园。

子项五：子项五地块位于新中路与人民西路西延段交叉口东北侧，新昌中学对面。子项五建设内容为天姥书院。

2施工方法

2.1绿色施工要求

(1)在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。

(2)根据因地制宜的原则,运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去,使绿色施工规范化、标准化。

(3)实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督。

2.2绿色施工管理方法

(1)建立由项目经理直接领导的环境保护管理和监督机构,负责组织和监督本工程环境保护措施的落实。施工过程中,对施工中出现的环境与施工之间的矛盾和问题进行协调,达到工程施工与环境保护协调发展。建立健全环境保护体系,配备必要的环保设施和人员。。加强宣传教育,统一思想,使广大职工认识到保护环境、文明施工是企业形象、队伍素质的反映。增强保护环境、文明施工的自觉性。

(2)制定保护环境、文明施工的管理规章制度及奖惩办法,将保护环境、文明施工的目标分解落实到作业队、班组和个人。

(3)结合各施工岗位,制定严格的作业制度,规范施工人员作业行为,做到文明施工、科学施工,避免有害物或不良行为对环境造成污染或破坏,如复印机用的硒鼓、打印机墨盒、施工机械油料滴漏、固体废弃物随地丢弃、有害化学物品处置不妥、车辆驶近居民区时加大油门等污染或破坏环境现象。

(4)施工结束,及时恢复施工中损坏的道路、桥梁及其它公共设施和地表,做好现场废料清理和植被绿化工作。

(5)施工中必须消除烟尘、灰尘的飘洒,现场禁止一切焚烧物料的行为,一旦发现,给予重罚。消灭现场的“白色污染”,现场禁止一切牲畜进入。

(6)各种施工垃圾、废料应堆放在指定场所,执行“随做随清,随做随净”制度,做到“一日一清,一日一净”。

2.3关于落实绿色施工的制度规定

(1)开工前进行全员绿色施工学习,明确绿色施工现场制度。

(2)一周举行一次绿色施工管理小组例会,进行统计汇报,对不合理、不符合要求的进行改正。

(3)整个工程结束后,按方案进行现场施工和管理进行评审,找出存在问题和改进措施,并对有关责任人进行奖励和批评,总结提高绿色施工实施、管理水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4板房技术要求

（1）板房规格3m?6m，高H=3m；

（2）活动板房所使用的材料必须符合国家固定的A级防火要求；

（3）结构形式是装配式纵向插板结构；

（4）门为有亮子塑钢门（带2厘米保温层），颜色为银灰色；

（5）窗为双玻推拉塑钢窗，窗框颜色为白色；

（6）墙体厚度不小于6.5cm，顶板厚度不小于7.5cm；

（7）彩钢板厚度不小于0.035cm；

（8）彩钢板墙板下皮标高为-0.060；

（9）整体抗风等级为10级；

（10）所有板房外表（外墙、屋顶）、内墙、室内钢结构外露部分为乳白色。

2.5施工步骤

2.5.1放线

按照图纸尺寸，利用墨斗在板房基础上弹出板房安装位置线。用水平管在基础四周给出相对标高点，标点数量每根地梁上不少于2个点。

2.5.2地梁安装

将地梁抬放至板房基础上,根据板房安装位置线找正地梁,地梁与轴线位置允许偏差为3mm。

2.5.3立柱安装

将立柱抬至安装位置竖起,使柱下卡码卡于地梁上,角立柱用3个M12×25螺栓与地梁相连接,中间立柱,山墙立柱用2个M12×25螺栓连接到地梁上。

走道托架可随柱一起安装。即在地面将走道托架与柱连接,使之为一体。安装圈梁同时, 校正立柱垂直度(沿墙板方向)。

2.5.4外墙板安装

外墙板应与铝合金窗框配合安装。装配时,应两人在上往下送,一人在下接。外墙板接缝,应顺水流方向拼接。

2.5.5窗安装

在窗洞口上画出垂直中心线和水平中心线,安装时保证窗框中心线与窗洞口上所画中心线重合。

将窗框放于立柱侧槽内,用钢卷尺测量窗框内对角线长度,使两对角线长度相等。

2.5.6门安装

门边框用6个自攻钉固定在立柱上,门把头用2个自攻钉通过角钢固定在立柱上。

门头板嵌在门框边与门把头中间,四周用玻璃胶封死。

根据门扇上合页位置安装框上合页,应确保框、扇合页一致,上下合页在同一轴线上,框、扇合页不得用反。

2.5.7雨棚系统安装

（1）雨棚托架用M12×25螺丝固定在立柱上,托架下端用2个自攻钉与立柱固定。

（2）雨蓬托架上为檀条,用M12×25螺丝与托架固定。

（3）雨棚板为900mm×1200mm,上面蓝色,下面白色,并用自攻钉固定在檀条上。

2.5.8屋面系统安装

（1）屋面板依次安装,后面伸出外墙200mm,前面伸出外墙200mm,工人在屋面板安装时, 必须小心。保险绳挂于中间方通梁上,依次安装,最后一块可于山墙脚手架上完成。

（2）山墙收边与屋面瓦和山墙板间采用拉铆钉连接,铆钉间距400mm,山墙收边间搭接,，应顺水流方向进行。

山墙收边接头处,拉铆钉处应用密封胶密封。

（3）屋面各构件接缝,拉铆钉,自攻钉用玻璃胶密封后,严禁人员在其上行走。

2.5.9内隔墙板安装

施工顺序:墙位置放线内隔墙上卡槽内隔墙内隔墙下卡

利用垂线法放出内隔墙板安装位置线。

内隔墙板上卡槽安装。上卡槽用铆钉固定在人字梁下弦上,上卡槽与屋架中心位移允许偏差应小于4mm。

2.5．10补漆。

对运输、安装过程中,有损坏的漆膜进行补涂油漆。

以上所有安装过程中,不得随意朝下扔弃安装构件,不得站在要安装的构件上或以要安装的构件为依托,出现构件连接不牢固时,要及时加以处理。安装完成后,首先对门窗进行自检,工地负责人确定门窗达到规范后,加以确认,其次对包边收角进行自检,对碰坏的油漆必须加以补漆,对拉钉固定不够的必须加以固定。所有事项必须按规范验收后,才能进行工程清场工程。

3质量要求

3.1 钢构件安装质量要求

(1)结构件表面干净,无油污、泥砂和灰尘等杂物

(2)构件在运输、存放和安装过程中,损坏的涂层应补漆。

(3)连接节点的全部紧固件,应紧固,无松动。

3.2 墙板与屋面瓦安装质量要求

(1)屋面瓦、墙板应平整清洁,接槎顺直,纵横搭接缝均呈直线,檐口和墙面下端呈直线,无错钻孔,接缝均匀整齐,严密无翘曲。

(2)山墙收边板,脊瓦应平直,固定可靠,无松动。

(3)屋面瓦安装允许偏差

4 结论

绿色施工在规划管理阶段要编制绿色施工方案,方案包括环境保护、节能、节地、节水、节材的措施,这些措施都将直接为工程建设节约成本。其次,环境效益可以转化为经济效益、社会效益。建筑业企业在工程建设过程中,注重环境保护,势必树立良好的社会形象,也派生了社会效益、环境效益,最终形成企业的综合效益。

论文作者:衣书磊,李公胜

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e38c9b4338809a09b3cdc2b9.html