# 桥梁施工中出现裂缝问题的原因及解决措施论文_周家佩,张英鹏

南通市交通建设咨询监理有限公司 江苏南通 226000

摘要：当前，桥梁建筑施工中多使用混凝土，而混凝土本身就存在开裂的弊端，给桥梁的使用性能带来严重影响。虽桥梁建筑事业的发展提升着施工裂缝的处理水平，但桥梁施工中仍存在影响工程质量的问题，故需强化施工裂缝产生原因的分析，并制定有效措施进行解决。下面，本文从桥梁施工裂缝问题原因出发，总结解决施工裂缝的措施。

关键词：桥梁施工；裂缝成因；解决措施

随着近年现代化建设的发展，科学技术、桥梁施工技术飞速发展，对于提高桥梁施工质量意义重大。但从桥梁工程的实际施工情况看，因施工裂缝问题的存在，影响工程质量，危害人们生命。因此，需及时预防、诊断桥梁施工裂缝，制定相应措施进行解决。

1、桥梁施工中出现裂缝问题的原因

1.1桥梁的荷载因素

桥梁作为交通载体之一，易受各形式负荷，比如：基础设施静态下的荷载，机动车辆的动态荷载[1]。一般来讲，桥梁建设施工前多会将承载力控制在合理范围内，一旦实际荷载量超过承受能力，将破坏桥梁结构，使其出现裂缝。由于桥梁荷载种类繁多，所出现的裂缝种类也比较多，如桥梁的局部裂缝、重力状态下的裂缝等。

1.2混凝土收缩因素

混凝土是桥梁工程施工中的常用材料，因其特殊性，浇筑后易出现收缩现象，按照收缩性质的不同，可分为混凝土凝固、水分蒸发后的收缩、水泥水化后的收缩。混凝土凝固期间，水分会由外向内的蒸发，且内部、外部的蒸发速度不同，使其因收缩不均匀出现裂缝。报告显示，混凝土最为典型的特征是收缩的可塑性，且浇筑5小时左右，水泥的水化情况最为显著，水分蒸发速度过快，间接加快凝固速度。在混凝土的凝固中，骨料因重量、地心引力影响，出现程度不同的下沉，导致钢筋受力出现裂缝。

1.3温差因素

桥梁工程施工中，所使用的混凝土材料对温度有着严格要求，一旦混凝土内部温度和施工现场环境温度有着过大差异，将造成混凝土硬化，产生施工裂缝。并且，混凝土浇筑时，水化热会大量散发，这是导致混凝土温度持续上升的危险因素。混凝土浇筑一段时间后，内部热量会扩散至外部，使其冷却时会因温度的变化而收缩。而混凝土的收缩又受模板、钢筋影响，最终产生施工裂缝[2]。

1.4人为因素

桥梁施工中因人为因素引发裂缝的原因主要表现为这样几点：混凝土的振捣次数。桥梁施工中，混凝土振捣次数将直接影响混凝土的密实度。若振捣次数少，会使混凝土出现蜂窝、空洞现象。若这种情况下再出现大雨，将腐蚀钢筋，引发裂缝；混凝土前期的养护处理。混凝土搅拌、运输等环节花费的时间比较长，极易出现混凝土离析现象，造成施工裂缝。同时，若混凝土前期受到严重冻裂，会使表面出现裂缝；混凝土施工速度快，间接降低其流动性，影响密实度，最终出现裂缝。

2、桥梁施工裂缝的防治措施

2.1严格监控温度

为预防桥梁工程施工中，因温度差引发的施工裂缝，需做好温度的监控处理，可从这样几点进行：首先，高温状态下施工时，为降低温度，可将适量冰块加入水中，或将水管埋在混凝土内部。与此同时，灌入足量冷水，以满足降低温度的需求；其次，为预防阳光对施工材料的暴晒，可根据施工现场情况搭设合适的遮阳棚，并在材料上喷洒足量水，降低材料温度[3]；最后，为更好规避早晚温度差带来的影响，应根据混凝土情况制定科学的保温措施保护，从源头上预防施工裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2重视材料质量，合理配比

通常情况下，桥梁工程的施工质量、施工裂缝和工程原材料质量、材料配比关系亲密，故为保证工程的整体质量，预防施工裂缝，需严格把控原材料质量。工程施工前，全面分析、了解材料供应商，选择价格低廉、质量合格的生产商，保证材料满足施工需求。并且，还应格外重视材料的抗压能力，为预防施工中材料的变形，需尽可能的选择有着强烈抗压能力的材料。材料采购期间，需进行抽检处理，禁止质量不合格材料进入施工现场[4]。同时，按照相关规定、标准严格执行，保证选择材料的合理性、科学性，比如：水泥以硅酸盐水泥为主，等级高于42.5；碎石质地需均匀，颗粒直径在19mm以上、32mm以下；砂石则为中粗砂。另外，还需科学、合理的配比材料，特别是混合材料、水的配比比例，并适当添加缓释剂，以减缓材料的凝固速度；强化材料配比后的搅拌，从根本上预防施工裂缝。

2.3合理设计桥梁荷载、布局

为预防桥梁荷载引起的裂缝，设计期间需充分结合工程情况，从全局角度合理规划整个工程。此外，高度重视机械荷载，确保计算的精确性，保证施工机械荷载满足实际需求。同时，保证工程实际荷载高于工程的具体荷载，进一步预防工程裂缝。

2.4把控施工工艺

首先，加大混凝土的保温力度，格外重视二次抹面工序；其次，强化振捣环节的控制。工程振捣期间，应保证振捣棒和上层距离处于5.0-10.0cm范围内，并保证振捣时间的合理性，通常为1分钟，直到未气泡后停止振捣。为有效预防桥梁工程裂缝的产生，还需强化工程施工环节的监督、管理，认真、详细的处理施工细节，从而在保证工程施工精准度的同时，规避施工裂缝，保证工程质量。

2.5强化后期养护

后期养护是工程竣工中的主要任务，对发现、处理施工裂缝意义重大。因此，桥梁工程施工结束后，需做好后期的养护处理。一般来讲，工程养护多以覆盖、浇水为主，并借助热膜、蒸汽等措施氧化。当然，相应养护工序的操作需严格遵循工程规范和标准[5]。另外，加大工程后期的检查力度，便于及时发现并处理问题，以保障工程的整体质量。

此外，针对人为因素引发的施工裂缝，需做好施工人员的教育、培训，提高工作素质，预防施工问题。首先，由工作经验丰富的施工人员或管理者讲解施工裂缝的产生原因及危害，阐述以往预防施工裂缝的措施，提高施工人员的安全施工意识，将施工裂缝扼杀于萌芽中；其次，举办教育讲座，邀请专家讲解和施工裂缝相关的内容，情况允许时还可借助真实案例警示，增强施工人员的责任意识，确保安全施工；最后，为施工人员提供再教育机会，按时评估专业知识掌握度，只有考核合格者才能上岗工作。这样不但能提高施工人员的工作素质，还能进一步预防施工问题，保证工程质量。

3、小结

综上所述，桥梁工程占据交通运输业的重要地位，施工质量、安全性和国家经济水平、人们生命关系密切。桥梁裂缝作为施工中的主要问题，直接影响着桥梁工程的整体质量。因此，工程施工中需遵循国家规范、技术要求，强化施工原材料质量监管，严格把控施工工艺和温度，并加大施工现场的巡视力度，加强施工人员的教育培训，以在提高施工人员安全施工意识的同时，及时发现并处理施工裂缝，保证桥梁工程的安全性，推动桥梁建筑业稳步发展。

参考文献：

[1]陆恒.道路桥梁施工中裂缝原因探究[J].城市建设理论研究（电子版），2015，5（24）：1844-1845.

[2]李丽，王燕.浅析道路桥梁施工中产生裂缝原因及应对措施[J].江西建材，2016，11（23）：165，169.

[3]乔俊江，周现锋.道路桥梁施工裂缝原因分析[J].城市建设理论研究（电子版），2016，6（8）：5071-5072.

[4]李方方，李林，李国章等.道路桥梁施工裂缝原因解析[J].建筑工程技术与设计，2015，23（29）：652.

[5]米艳春.道路桥梁施工裂缝原因及防治措施[J].建筑工程技术与设计，2016，16（4）：658-658，648.

论文作者:周家佩,张英鹏

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3980db51eb47f3421dcafa6.html