# 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施论文_贺明跃

（国网临汾供电公司输电运检室 山西临汾 041000）

摘要：随着我国经济的不断发展，社会对电力资源的需求越来越高。在电力事业中，电力传输安全是确保电力正常运行的重要环节，意义十分重大。文章结合工作经验，浅谈输电线路运行安全影响因素分析及防治措施。

关键词：输电线路；运行安全；影响因素；防治措施

1输电线路运行分析

输电是用变压器将发电机发出的电能升压后，再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式，输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成，架设在地面之上。按照输送电流的性质，输电分为交流输电和直流输电。随着科学技术的持续发展，我国的输电技术在也在不断提升，而随着人民生活水平的不断提高，生产生活对电力能源的需求越来越大，国家也在不断加强对输电线路的建设。然而，在当前条件下，我国输电线路的运行仍然会受到来自诸如强风、雷电等自然因素的影响，在这些因素的影响下，如果没有对输电线路进行针对性检测和监控，经常会导致输电线路发生故障，最终导致人民生产生活用电达不到标准，制约着社会经济的发展。

2输电线路运行安全的影响因素

2.1来自山火的威胁

山火，又称林火、植被大火、草原大火或者灌木大火（澳大拉西亚语），是一种发生在林野难以控制的火情（详见图 2）。通常是由闪电引起的。其他一些常见的原因有人类的粗心大意和故意纵火。近年来，我国部分地区山火事故频发，对输电线路造成了极大的威胁。特别是在我国北方地区，由于气候干燥的冬春季节，由于气候干燥，降水量较少，特别是在人为活动比较频繁的时候，在输电线路附近经常会发生一些难以避免的故障。由山火引起的故障具有几个特点：重合闸成功率较低、放电距离长和产生畸变电场等。第一，由于输电线路的重合闸时间一般为1s，但是山火的高温和烟尘浓度持续时间较长，会导致输电线路重合闸时再次失败。第二，由于山火过程中火焰和烟尘能够形成一个绝缘强度较小的通道，导致输电线路能够沿着这个通道进行放电，加长了放电距离。第三，山火发生时会形成空气强对流，进而抬高了火焰的高度并加大了火焰的烈度，容易形成畸变电场并激发大量放电，对山火放电造成巨大的影响。

2.2来自冰雪的威胁

随着全球气候的不断变化，冰雪天气的反常情况经常发生，全国大部地区经常发生冰雪灾害，给输电线路造成了严重的威胁。据新闻报道，2008年春节前后，长江中下游地区的大雪灾就引起了输电线路的大面积灾害性事故，给人民生活带来了巨大的影响。在全国范围内，截至2008年2月6日除夕夜，据统计显示，由于冰雪灾害，一共有169个县停电，南方电网供电范围累计90个县市受停电影响。因为冰雪灾害导致输电线路大范围覆冰、舞动、主网架相继发生倒塔事件，因为此次故障，共有6767条线路停运，831座变电站停运。输电线路在冰雪灾害面前表现出极强的脆弱性，并且在冰雪过程中，输电线路仅仅依靠传统的预防措施是不足以抵御的，要针对冰雪灾害发生时连接金具的缺点，采用强度较高的材料，提高连接金具的强度，并做好检测和监控工作，及时进行融冰处理，以最快的速度恢复输电线路运行，保障输电线路运行安全。

2.3来自雷击的威胁

云层之间的放电对飞行器有危害，对地面上的建筑物和人、畜影响不大，但云层对大地的放电，则对建筑物、电子电气设备和人、畜来自雷击的威胁危害甚大。一但对万物造成危害都可以称为被雷击。雷击是威胁输电线路安全运行的重要因素之一，雷击多发生在我国的春夏两季。近年来，山西省境内的雷电活动异常频繁且十分强烈，给输电线路带来了严重的影响。根据相关的数据统计，2015年至2017年，山西电网100-500kV输电线路雷击跳闸次数已经占到了输电线路全部跳闸次数的 70% 以上。在现实生活中，智能化电器也越来越多，但是电器的工作都是十分依赖用电，而在春夏两季的使用过程中，输电线路经常受到雷击的影响，从而导致用电输送不力，给人民生产生活造成重大的影响。受到接地电阻的影响，当输电线路杆塔接地电阻变大时，雷电反击的发生率也就越高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在应对雷击造成的威胁时，同样要利用技术进行输电线路建设，并通过良好的检测和监控系统，在出现问题时及时处理，最大程度上降低雷击对人们的影响。

2.4来自强风的威胁

我国具有强风分布范围广、强风类型多等特点，特别是东南沿海和新疆等内陆地区每年都有强风灾害发生，严重威胁电网安全运行，详见。风灾防治是电网防灾减灾的重要领域之一，强风灾害下输配电线路的破坏模式及对策、输配电线路防风设计参数及抗强风技术、降雨环境输电线路电气间隙取值等关键技术是电网风灾防治亟待解决的问题。强风的威胁并不仅限于吹倒输电线路塔，还在于它会与其它威胁相互协作，共同致力于对输电线路的威胁。强风的独立影响主要体现在飓风和龙卷风对输电线路的影响上。当输电线路塔正面接受来自飓风和龙卷风的威胁时，由于飓风和龙卷风的风速过快，伤害巨大，往往输电线路塔会发生直接倒塌或产生折断。要预防强风对输电线路塔的影响，就一定要做好输电线路塔的设计工作和检测监控工作。

2.5来自污闪的威胁

污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下，其可溶物质逐渐溶于水，在绝缘表面形成一层导电膜，使绝缘子的绝缘水平大大降低，在电力场作用下出现的强烈放电现象。随着社会污染的加剧，汽车尾气、工业废气等污染气体的大量排放，造成了输电线路表面的污染，最终导致绝缘子的绝缘水平大大降低。

3输电线路运行安全的防治措施

3.1制定出针对性防治措施

要进行输电线路运行安全的防治工作，首先要制定出针对性的防治措施，对线路的安全影响因素进行分析并进行专门性预防。例如，在春夏雷电频繁的季节，针对来自雷击的威胁，要做好基础数据的统计，对雷电的发生频率和强度要做出基本的了解，除此之外，要设置好避雷针，并在关键部位装置线路避雷器。同时，还要严防雷电绕击。注重科技的运用，在发生雷击时及时采取措施，准确定位，最短时间内解决雷击问题。而在面对强风威胁时，一定要注重增强输电线路塔的抗风性能，结合当地的气候、地形地貌特征做好优化工作，并进行良好的检测和监控工作。

3.2自动化检测和监控装置的研发

除了制定出针对性防治措施外，还要注重自动化检测和监控装置的研发。在输电线路的运行过程中，由于输电线路不可避免地受到外界因素的干扰，因此，一定要加强自动化检测和监控装置的使用。例如，加强无人机技术的应用，利用无人机进行侦察巡逻工作，在发生特殊情况时能够及时根据现场的情况进行分析。例如，利用无人机对火灾现场进行监控，有利于及时分析火灾的蔓延方向，并根据当时的情况给出预测和防治，帮助工作人员进行现场控制。在科技发达的今天，除了无人机，卫星遥感技术和地质情况检测技术等都能够准确地对现场情况进行控制，建立起立体化的监控系统。

3.3构建一体化的运行维护体系

除了输电线路的运行之外，维护也是一个重要的方面。随着科学技术的发展，一体化的运行维护体系的构建已经不再是一个理想化的状态。输电线路的周边可以环绕无人机、摄像头等机器设备，同时，在输电线路周边要设置好检测设备和预警设备，建立起一体化的运行维护体系，在平时的运行过程中能够及时发现问题并准确定位处理。

4结语

二十一世纪是信息大爆炸时代，人们在日常的工作、生活中，愈来愈离不开智能化、息化产品。作为电力事业重要运行组成部分的输电线路运行安全，应在未来强化自动化检测装置，重视研发智能化监控设备，并使之和谐统一作用于电力传输工作中。作为电力传输运行工作者，要不断增强专业技能培训，夯实基础，不断学习，进而确保输电线路的正常运行。

参考文献

[1]加强输电线路运行维护智能化管理措施探讨[J]. 鲍勇彬. 科技创新与应用. 2016(32)

[2]关于110～220kV输电线路的运行与维护研究[J]. 周鎲. 低碳世界. 2016(34)

论文作者:贺明跃

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4f827eb322a0b7d304975e9.html