# 高边坡危岩体爆破及其控制技术论文_邵伟立

浙江华东工程安全技术有限公司 浙江杭州 311108

摘要：随着我国基础设施建设的蓬勃发展，建设过程中遇到高边坡危岩体是很常见的事情。有些高边坡危岩体比较好处理，但是还有一些高边坡危岩体，我们必须进行爆破处理。高边坡危岩体的爆破作业不同于普通爆破作业，有着其自身的特点。我们必须在充分了解岩石的地质结构特征和周围环境的前提下，制定切实可行的方案和预防措施才可以实施爆破。本文对于高边破危岩体爆破的技术特点和技术特征，以及常见问题的解决措施加以详细的解读说明，以期对大家有所裨益。

关键词：高边坡危岩体；爆破技术；控制技术

高边坡危岩体如果不及时处理，在雨季到来之时，很有可能会造成山体滑坡地质灾害，不仅会延误工期，还会对人们的生命财产安全造成巨大损失。因此，对于这些岩体我们必须要采取正确的手段，进行及时的爆破处理，从而在根本上消除安全隐患，保障周围基础设施和人民生命财产的安全！

一、高边坡危岩体特征及爆破难点

1.1高边坡危岩体特征

高边坡危岩体多是由于山体滑坡造成的，所以这本身就注定了爆破环境的险峻性和复杂性。同时由于这些岩石多处于半悬空状态，本身就不太稳固，再加上雨水的冲刷，所以就更加松动了，极易发生滚落，给当地居民和当地的基础设施以及对爆破作业人员的生命和财产，均构成严重的威胁。

1.2高边坡危岩体爆破难点

首先，这些岩体多处于公路边或者离居民区非常近，爆破时所产生的碎石极易对人们的生产生活造成二次伤害；

其次，爆破需要大量专业的工作人员和机器设备协同作业，需要做到统一调度，统筹安排，完美配合。

最后，爆破点火时经常会出现静电干扰现象，所以还不能采用电力引爆技术。

二、爆破时的注意事项

第一，必须保证爆破岩石的牢固；在实施爆破前，我们可以通过混凝土浇灌等方法，对需要爆破的岩石加以固定，务必保证爆破前和爆破后岩石的稳定性，防止发生滚落现象。

第二，爆破前，必须对被爆岩体的周围加以遮挡，防止碎石四溅，对作业人员和周围居民以及交通设施等造成伤害。

第三，爆破时，必须设置安全警戒线，对周围人员和车辆加以疏散，必须保证附近公路上没有车辆和行人。因为爆破或多或少的存在不可控因素，所以必须做到万无一失，爆破时附近公路上绝对不能出现行人和车辆，以防不测。

第四，必须掌握好爆破的强度及爆破方向。高边坡危岩体本身的特点决定了我们必须要控制好爆破的强度和方向。因为，如果爆破强度较小，则很有可能出现岩石滚落现象；如果爆破强度过大，则会出现碎石极度飞溅现象。这样就会对周围的居民和公路造成严重的损失。

第五，必须保证作业人员的安全。必须做好爆破前的安全检查工作和爆破时的安全保护措施，同时，作业人员必须按照作业的安全要求进行爆破作业，绝对不能够马虎大意，自以为是。

三、爆破方案必须遵循的原则

上文已经提到，高边坡危岩体周围或多或少的散落着居民住宅，若危岩陨落，则势必会对居民住宅造成重创，形成毁灭性打击。所以，我们在设计爆破方案时，必须要遵循一定的爆破原则。因为只有按照原则办事，我们才可以避免事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第一，爆破顺序必须遵循自上而下的原则。如果是自下而上爆破，则会导致上面岩体的突然坠落，造成重大的安全事故。自上而下爆破时需将被爆岩体分成一定的台阶进行爆破，台阶高度需控制在7米到9米之间；台阶总高度需控制在25米到35米之间。

第二，坚持深孔松动爆破原则。采用深孔松动钻爆技术可以很好的保护周围岩体的稳定性和结构特征，有效避免爆破对周围岩体和周边环境造成的破坏。

第三，务必保证人身财产安全。实施爆破的前提是必须保证周围人身财产安全，所以，我们必须要控制好爆破的强度和方向，将二次伤害控制到最小范围之内。

四、高边坡危岩体相关的爆破控制技术

4.1边坡预裂爆破技术

该技术主要适用于特别陡峭的山坡上的高边坡危岩体。因为山坡比较陡峭，所以这些高边坡危岩体爆破时，容易对破面进行二次伤害，造成破面岩石的松动，加之比较陡峭，所以处理完高边坡危岩体后，很容易使破面岩体再次发生坠落，留下安全隐患。对于这种情况，我们可以采取边坡欲裂爆破技术加以解决。该技术的要点是沿着主炮孔的开挖边线布置一些预裂孔，这么做的优势就在于可以减少爆破冲击波对周围岩体的冲击力，进而减轻周围岩体的破坏程度。减少了可能存在的后期风险，保证了施工的进度。

4.2爆破安全网络控制技术

在引爆高边坡危岩体时，我们设置了主炮孔和预裂孔。所以我们在布线的时候需要用一根主导线索将各个欲裂空的辅线加以串联，形成一个爆破的安全网络。为了保证后期工程的顺利进行，也为了保证整个爆破网络的可信度，我们对主炮孔主要采用导爆管的微差起爆系统，这种系统可以对整个爆破网络形成保护作用。

4.3飞石与滚石控制技术

对于爆破飞石和滚石的控制，我们可以采取试爆的方式进行处理，通过试爆，我们可以更加真实的获得相应参数和相关数据作为参考，然后有针对性的进行引爆，将飞石和滚石控制在合理的范围之内。除此之外，我们还可以在钻孔上做文章，改用深孔的用深孔，改用浅孔的用浅孔，该改变钻孔倾斜角的改变角度。对于滚石的控制，我们可以优先爆破已经开裂或者松动的高边坡危岩体，然后清理碎石。在爆破前一定要对周围的居民加以事先通告，设置警戒区和挡板等保护装置，保护该地区的基础设施和居民房屋，防止因为飞石或者滚石造成的伤害。

4.4爆破震动检测技术

因为爆破本身就存在严重的破坏性和复杂性，而且很容易对周围的民居和公路等基础设施造成严重的伤害，所以我们有必要对爆破的震动进行严密的检测。爆破震动等相关系数必须要严格控制在国家规定的范围内，经过多年的爆破实践，可以总结出采用深孔与浅孔相结合的爆破方式，是最有效控制震动系数的爆破方式。

五、结论

对高边坡危岩体的爆破，是一项危险而又复杂的工程技术。我们既要实现对高边坡危岩体的彻底根除，消除其自身的安全隐患。同时我们还需要控制好在爆破过程中可能发生的诸如飞石、滚石等存在的其他的安全隐患。在实施爆破前，我们必须要深入实地考察，对周边环境和可能存在的问题进行充分的了解和预判，然后制定详细科学合理的爆破方案，采用合理的爆破手段和爆破工具进行爆破，从而使安全系数提高到最大，将风险系数降低到最低，最大限度的保护人们的生命财产安全。

参考文献：

[1]马成祥.高边坡危岩体处理施工方法的优化[J].人间，2016（13）

[2]陈紫云，刘明刚.极震区公路高边坡崩塌危岩体特征及防治措施分析[J].路基工程，2014（4）

[3]陈明浩，陈兴海.成渝客专跨越既有铁路危岩落石高边坡稳定性评价[J].路基工程，2015（5）

论文作者:邵伟立

论文发表刊物:《基层建设》2017年第30期

论文发表时间:2018/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e561fd0d1a088a99a28f8556.html