# 顺坡无接缝彩钢屋面板加工与铺设论文_郑康平

郑康平

重庆三环建设监理咨询有限公司

摘要：本文介绍了彩钢屋面板的一种新的加工及铺设方法——顺坡无接缝彩钢屋面板加工与铺设。该方法具有压板成型连续作业、不需要吊装设备，顺坡无接缝，安装效率高、经济性高，屋面不容易漏水等优点。

关键词：彩钢屋面；连续压板；顺坡无接缝；高效防漏

引言：

彩钢屋面大量用于各类工业厂房、仓储设施、大型公共建筑，因自重轻，制作安装容易、施工速度快、维修简便、造价低等优点受到用户广泛青睐。随着建筑面积、长度、宽度的扩大，为了避免屋面因放坡原因造成屋脊升高，给建筑的经济性，安全性带来不利影响，屋面坡度设计要求越缓越好。但对于坡度平缓的屋面，采用常规的顺坡搭接接头，在风力作用下容易产生雨水倒灌，发生屋面渗漏。采用高效、经济、接头少，防漏性好的屋面板铺设方法尤为重要。

1、常规彩钢屋面施工工艺及缺点

1.1常规彩钢屋面板施工工艺：彩钢板开卷后，根据屋面檩条间距、一般截成4.5~9m定尺长度，再辊压成型，叠合打捆、起重机械吊至屋面，垂直屋脊方向接头采用咬合方式，平行屋脊方向的接头采用搭接方式，规范要求搭接长度不小于200mm，为了防止雨水倒灌发生渗漏，屋面坡度越缓，搭接长度越长。

1.2屋面常规搭接方式的缺点：分段压型屋面板生产效率低、需要吊装设备、屋面操作人员较多、安装效率低、接头多，经济性差、对于坡度很缓的屋面，在风力作用下，屋面顺坡方向的接缝容易漏水。

2、顺坡无接缝彩钢屋面施工工艺和优点以及需要解决的问题

2.1彩钢屋面顺坡无接缝施工工艺：根据屋面单坡总长度，确定每块屋面钢板的定尺长度，地面开卷，高空平台放置压板机，连续辊压作业成型，整体输送至屋面，进行安装。

2.2无接缝彩钢屋面的优点：压型生产效率高，不需要吊装设备，屋面安装人员较少、安装效率高，接头少，经济性高，因无纵向接头，屋面不容易漏水。

2.3采用顺坡无接缝彩钢屋面需要解决的问题.需要解决的问题包括开卷、提升、压型、切断，运输、铺设。其中，提升操作平台的搭设是最为关键环节。如何采用安全、实用、经济的方式搭设、拆除操作平台，是必须考虑的问题。采用型钢搭设，工期长，费用高、经济性差。采用扣件式钢管支架搭设时间短、材料可以周转使用，经济性好，但如何保证其安全使用，是需要重点解决的问题。下面结合工程实例，介绍顺坡无接缝彩钢屋面加工、安装工艺。

3、工程实例：

3.1工程概况：上海通用汽车有限公司重庆售后配件配送中心项目周转仓库工程，建设地点在重庆市九龙坡区西彭工业园区。建筑面积39916m2，采用单层钢结构门式刚架体系，柱距11m，共三跨40m+41m+40m，屋面单坡水平投影长度为60.5m，屋面坡度i=5%，建筑檐口高度11m，屋脊高度14.025m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆屋面面板采用0.6mm厚镀铝锌聚酯涂膜蓝色压型彩钢板，屋面底板采用0.5mm厚镀锌聚酯涂膜白色压型钢板。建设单位为上海通用汽车有限公司，设计施工总承包单位为中国机械工业第四设计研究院，钢结构专业分包单位为陕西有色建设有限公司，监理单位为重庆三环建设监理咨询有限公司。工程开工时间为2012年10月，竣工时间为2013年12月。

3.2生产工艺：本工程由于屋单坡较长，坡度较缓，顺坡搭接很容易造成漏雨，经多方案对比，决定采用高空辊压成型屋面板，顺坡无接头铺板方式安装屋面板。生产工艺：采用扣件式钢管脚手架搭设操作平台，平台上放置集装箱，集装箱内安装屋面钢板压瓦机，彩钢板卷固定在地面上，斜向向上拉至操作平台上集装箱中的压瓦机入口，辊压成型后，根据屋面需要长度切断，直接输出至屋面进行安装。用电动葫芦将成型的彩钢瓦拉至屋脊，再横向拖运安装到位，整个单坡屋面无顺坡向接头，横坡接头采用常规的咬合方式。

3.3操作平台设计及计算。

（1）平台设计。平台搭设材料选择扣件式钢管脚手架，市场租赁钢管实际几何尺寸为：外径48mm，壁厚3mm钢管。脚手架搭设平面尺寸为12x6米，高12米，立杆纵向间距1米，横向间距0.5米，步距1.2米。钢管平台四周均设置竖向连续剪刀撑，剪刀撑斜杆与地面的倾角为60°。脚手板采用木板，横向紧密排列。在压板机摆放区域铺设200mmx200mm垫木，垫木铺设方向与压板机长度方向垂直。垫木上表面要求平整，并固定牢固，以保证压瓦机正常运行。

（2）平台结构计算。压板机放置在集装箱内进行压板施工，总重量为11T，平均荷载为3.67KN/m2，考虑机器震动及动荷载，为安全起见，留足富裕度，计算时取荷载为5KN/m2。静载分项系数取1.2，活载分项系数取1.4，钢管设计强度为[f]=205 N/mm2，横杆允许挠度为1/150，扣件抗滑移系数单扣件为8KN，双扣件为12KN。地基土为粘性土，地基承载力标准值150kpa。地面采用100厚C20砼进行硬化处理。平台计算及搭设构造均按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011要求。经计算，脚手板、承重木方、平台板、纵横杆、立杆的强度、刚度、稳定性，扣件抗滑移、地基承载力等均满足要求（因篇幅所限，计算过程略）。

3.4操作平台搭设注意事项

每搭完一步脚手架后，应校正步距、横距及立杆的垂直度。立柱的对接扣件应交错布置，两相邻立杆接头不应设在同步同跨内，相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆顶端与车间檐口平齐。水平杆接头交叉布置，不设在同步同跨内，相邻接头水平距离大于500mm。扣件扭紧采用经校定后扭矩扳手，拧紧力为40~60KN。搭设完成后，对平台进行预压检验，安全可靠后，方可吊装集装箱及压板设备。

3.5监理机构对平台搭设及使用过程的安全管理

要求施工单位提交平台搭设施工安全专项方案，经监理审核，提出修改意见，施工单位修改完善后，报监理审核批准，方进行搭设施工。平台搭设完成后，施工单位经过自检合格，报项目监理部检查验收，监理同意后吊装集装箱及压板机。经过试生产，压板正常、确无安全隐患，方允许正常压板作业。搭设及使用过程中，要求施工专职安全员在现场全程跟踪安全检查。监理采用旁站监理，巡视监测、平行检查等手段，全过程跟踪安全管理。每天班前、雨后、大风后对平台进行安全检查，确无安全隐患，施工人员方可上平台进行作业。发现不符合要求之处，立即要求进行整改，符合要求后方同意进行后续作业。

3.6监理机构对彩钢屋面板安装质量控制

（1）加强屋面彩钢板材料质量报验与现场检查工作，材料规格、品种必须符合设计要求，质量证明资料齐全，外观质量符合要求。

（2）压型钢板加工后，应边缘整齐、表面光滑、色泽均匀、外形规则，不得有扭翘、脱膜和锈蚀等缺陷。

（3）彩钢屋面板应安装平整，固定方法正确，密封完整；排水坡度应符合设计要求。压型钢板固定支架应稳定，压型钢板与固定支架应固定牢固。屋面的檐口线、泛水段应顺直，无起伏现象，瓦面整齐、美观。

（4）加强验收工作。先做样板，经监理检查，符合要求，方允许大面积施工作业。安装过程中，监理跟踪检查，一旦发现不符合规范要求，要求施工单位立即返工。屋面安装完成后，进行全面检查验收，质量应符合设计及规范要求。

3.7实施效果

由于实施了高空连续压瓦铺板作业，工作效率得到大幅度提高，在较短的时间内完成了屋面铺板工作，没有出现质量安全问题。到现在，经过近两年的使用，没有发现漏水现象，效果良好。

结束语：

彩钢屋面高空连续压瓦，顺坡无接缝安装新工艺，有效地解决了常规压瓦成型及铺设工艺的缺点，是一种高效、经济、适用、防漏效果良好的屋面施工方法，在大面积、大跨度的彩钢屋面瓦施工中具有良好的推广使用价值。

2015年8月

论文作者:郑康平

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5ad97bf17c6552881ca3cd3.html