# 浅析石油化工类项目工程费估算办法论文_毛月娥,吴孔妲

毛月娥 吴孔妲

菏泽市东明石化集团

摘要：石油化工项目投资估算是项目前期工作的主要内容之一，是项目可行性研究和投资决策的重要依据。为了提高石油化工项目工程费投资估算的科学性和准确性，结合笔者多年工作实践经验，针对不同的工程费投资估算方法，总结归纳了每种方法的特点，提出了相关方法在应用中应注意的问题。

关键词：石油化工项目；工程费投资估算；方法特点

一、概述

项目投资估算是指在项目投资决策过程中，以方案设计或可行性研究文件为依据，按照现有的资料和特定的方法，对项目从筹建、施工直到建成投产所需总投资及其构成进行的估计。它是建设项目前期编制项目建议书和可行性研究报告的重要组成部分，是进行项目决策的重要依据之一。

石油化工项目的特点是建设规模大、建设周期长、投入资金多、技术复杂等，因此在项目建设的前期阶段，全面、准确地估算项目投资，是整个项目决策、筹资和工程建设能否顺利进行的关键所在。

根据中石化的有关规定，为满足石油化工建设项目投资控制和投资管理的要求，建设项目投资估算包括建设投资、固定资产投资方向调节税（按照有关规定已不再估算）、建设期借款利息和流动资金的估算。由于篇幅所限，本文将着重就建设投资中的工程费的估算办法进行探讨。建设投资中的固定资产其他费、无形资产投资、其他资产投资、预备费及固定资产投资方向调节税、建设期借款利息和流动资金的估算等可按照中石化及建设项目所在地的有关标准、规定进行估算。

二、石油化工项目工程费估算方法特点及其相关注意事项

石油化工建设项目投资估算的方法很多，各方法的适用范围、条件、精确度也各有差异，故有的编制方法适用于整个项目的投资估算，有的仅适用于一个单项工程（装置）的投资估算。为提高投资估算的科学性和精确度，应根据项目的性质、所处阶段、拥有的技术经济资料及数据的具体情况，依据行业规定，有针对性地选用适宜的投资估算方法。在实际工作过程中，针对石油化工建设项目的特点，采用投资估算编制的方法主要有：单位生产能力估算法、规模指数法、工程量法、相关系数法等。

1.单位生产能力估算法

单位生产能力估算法，是一种较为粗略的投资估算方法，它是根据已经建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资乘以拟建项目单位生产能力，即可得到拟建项目的建设投资。

单位生产能力估算法多用于新建系统配套工程的投资估算，如污水处理场、循环水场、油品储罐等的投资估算，这种方法十分简便迅速，但要求投资估算人员具有十分丰富的经验，掌握足够的典型工程历史数据资料，且这些数据均应与单位生产能力的造价相匹配，仅存在生产能力大小和时间上的差异才可适用，否则将会造成较大的误差。

2.规模指数法

规模指数法也称生产能力指数法。这种方法主要是根据经验方程式、参照已建成的、性质类似的建设项目或生产装置的投资额和生产能力等已知条件，估算不同生产能力的拟建项目或生产装置的投资额。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其计算公式为：

C2= C1（Q2/Q1）n.f

式中：C1――已建类似项目或装置的实际投资额；

C2――拟建项目或装置的估算投资，它必须与C1包括的内容一致；

Q1――已建类似项目或装置的规模；

Q2――拟建项目或装置的规模；

n――规模指数；

f――不同时期、不同地点的定额、价格、费用变更等的综合调整系数。

规模指数n是一个关键的经验常数，它决定了投资估算额是否准确，各类不同装置其数值不尽相同。在实际投资估算中常用的石油化工生产装置的n值见表1。

规模指数法计算简捷省时，只要资料可靠，条件基本相同，求得结果也较接近实际，所以在实际工作中普遍采用。但要注意拟建项目与已知项目的产品要相同，工艺流程要相同，两者的规模相差倍数不能太大，（一般要求两者的规模相差应在4-5倍范围内），否则将会使估算的精确度降低。并应注意结合项目的具体情况调整。该方法多用于项目建议书阶段及规划阶段（可行性研究阶段也经常应用），且多用于当拟建装置与用作参考的已知装置的规模不同时的投资估算，其估算误差可控制在±20%以内。

3.工程量法

工程量法是目前石油化工项目可行性研究阶段投资估算编制方法中一个主要方法。可行性研究阶段的主要工作就是对项目进行全面、客观、深入的技术经济分析论证，选择技术先进、经济合理的工艺技术，对项目的可行性提出结论性意见。这一阶段各有关设计专业已经能够提出主要的设备规格表、主要材料表和建安工程量。这种方法主要是根据拟建项目各设计专业委托的主要设备规格表、材料表和建安工程量乘以现行的设备、材料价格及规定的运杂费率、综合估算指标或概算指标、以及有关费用标准、已建类似项目的相关投资系数等，就可估算出相应的土建工程、静置设备、机械设备、工业炉、电气通信、自控仪表、工艺管道、给排水工程、采暖通风工程等各单位工程的投资，然后将各部分投资费用累加为工程费用，在实际工作中，工程量法常与相关系数估算法混合使用。

采用工程量法估算项目投资是比较准确的，其估算误差较其他方法都小，其估算误差可控制在±10%以内。但要保证工程量在一定的误差范围之内，使用的价格和费用应为现行价格和现行费用。同时，因采用这种方法进行投资估算的工作量较大，故应有合理的工作周期，以保证投资估算的编制质量。

4.相关系数法

相关系统法是指根据已建同类项目或生产装置中投资比重较大，并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数，并结合有关投资统计资料，计算出拟建项目或装置各专业工程（总图、土建、机械设备、工业炉、电气通信、自控仪表、工艺管道、给排水工程、采暖通风工程等）与工艺设备投资的比例系数，据以求出拟建项目或装置各专业的投资，加总后即为拟建项目或装置的工程费用。

三、结语

石油化工项目投资估算是一项政策性和技术性很强的工作，要做好投资估算，从业人员要认真负责、实事求是。投资估算时既不可高估冒算，也不应少估漏算，同时要加快石油化工项目投资估算指标的更新，建立完善的价格体系，加强设备、材料价格的动态管理，建立原始资料积累数据库，实现信息网络化，以期实现投资估算在石油化工项目建设中的重要作用，从而有效控制工程造价，为国家的经济建设作出贡献。

参考文献：

[1]全国造价工程师执业资格考试培训教材.2013.

[2]炼油技术与工程.2015.

[3]建筑经济.2013.

论文作者:毛月娥,吴孔妲

论文发表刊物:《中国经济社会论坛》学术版2018年第6期

论文发表时间:2019/3/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e66c991e38449e02ae107230.html