# 浅谈导流施工技术在水利工程施工中的应用论文_李晓华

四川省资中县水南镇人民政府 641200

摘要：在我国的建筑行业高速发展的大背景下，建筑行业中占据重要地位的水利工程与人们的生活逐渐密不可分，因此，对水利施工的质量要求比较高。由于环境和施工条件对水利工程施工的约束，使得施工有一定的难度，为保证工程有效施工的开展和进行，就需要施工过程中有良好的技术，本文就针对在水利施工过程中导流施工技术的应用进行研究，为这一技术的应用提供参考。

关键字：导流施工技术；水利工程；应用

一、导流施工技术的概述

在水利工程中，导流施工技术的应用，非常有效的提高了在水利工程施工的过程中的质量和效率。该技术指的是一种水利引导技术，能够在施工过程中，保证施工环境的有利性，采用该技术将可能流经该施工区域的水流进行一定的引导，使其能够绕过施工区域并且继续进行向下流动，从而提高水利工程的施工的质量和效率。这种技术能够有效的控制水流的大小和方向，在实际工程施工中主要是对水流的节流和坑基排水、下闸的蓄水等工程中体现的，该技术还与工程的整体设计、工程成本、工程进度等有直接关系，因此需要根据工程的实际情况进行导流操作。

二、导流施工技术的特点

在应用该技术的过程中，会受到工程的实际情况和环境条件影响，所以为保证工程的施工效率和质量，在使用导流施工技术时，要对其特点进行了解，结合实际情况进行使用。在使用中，首先要对坝址进行选择，施工设计之前，需要施工人员对坝址的位置情况进行考虑和分析，对地形进行勘测，充分考虑到其它地质条件、水能指标、施工难度等，在确定坝址之后，就要有专业工作人员对水电工程进行设计，一般需要先确定导流技术，然后设计厂房布局，保证整体工程布局合理性，同时还要考虑工程对周边居民、下游生态环境等因素的影响，综合这些因素，选择合适的技术，进行合理设计[1]。

三、该技术在水利工程中的应用

（一）明渠导流技术的应用

明渠导流技术适用于在水利工程中的坝址非常狭窄的情况或者施工河床的覆盖面比较深的情况，如果在这种特殊条件下用分期的方式展开导流就很麻烦，但是明渠导流技术却能够有效的保障整体的施工质量。确切的说，该技术在使用中，有以下几个方面需要注意：首先，施工的工程中存在古河道或比较困难的台地、垭口的情况；第二，需要导流的水流量比较大，而且施工环境比较差，在隧道挖掘时困难较大的情况；第三，在施工现场有航行或水面结冰的情况；最后，人为因素导致的特殊情况。

在以上的情形中，明渠导流施工技术，主要是在河岸进行一些渠道挖设，针对基坑进行围堰的设置，这样就能够使水流通过相应渠道下泄，达到导流效果。在实际应用中，要明确高程、进出口位置与轴线，其中，布置轴线是工作中的重点。

（二）隧洞导流技术的应用

隧洞导流技术的应用，需要在水利施工过程中满足一定条件，一般就是水流速度较小或较稳定的情况下。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆确切的讲，在该技术的实际实施过程中，要注意一下几点：首先，实际实施前，要确定好施工轴线，保证施工的精准度；其次，在布置轴线的过程中，要严格根据要求开展施工，在施工过程中如有需要转变轴线之处，就要对轴线的角度、长度重新设置，来保证轴线能够满足施工要求；再次，隧洞与隧洞之间要保持距离，保持围岩厚度在合理范围内，保证施工能够正常进行；最后，在应用该技术时，要注意水流对工程的影响，避免反坡现象。

在这一技术的施工中，经济投入大，且导流泄水能力不突出，需要对复杂的施工条件和环境进行分析考察，再设计相应的隧洞进行挖掘，该技术使用时会与坚固的地面建筑进行结合，因此，该技术在导流技术的选择时，一般不会使用[2]。

（三）分段围堰法导流技术的应用

分段围堰法导流技术在水利工程的施工中应用的比较广泛，通常被称为分期围堰导流，该技术使用起来较为简单，但是不能设计过多的分段或分期期数，不然会导致施工难度增加，进而影响施工进度。

该技术在实际应用中还能够分为缺口导流和底孔导流两种。缺口导流主要是针对还没有建成坝体，而进行相应缺口的设置，若施工期处于当地汛期，就能够有效避免水位上涨带来的影响。在设置缺口的时候，要综合考虑，对水利工程整体的施工结构、施工条件和泄水强度、导流流量要求等进行全面的考虑分析，来确定缺口的高度和宽度。底孔导流则是针对混凝土坝体，需要设置临时或永久性的泄水道，进而实现水流导流，这种方法主要用于二期导流施工中，其中，底孔位置和尺寸、高程都要经计算确定。

（四）涵管导流技术的应用

涵管导流技术在水利工程的施工中，主要是针对堆石坝或土坝工程采取的导流措施，一般应用与水流量较小或处于枯水期的情况。涵管导流主要是用钢混结构，钢混结构的强度高、价格相对低廉的特性，其这些特性能够更好的保障工程的质量性和经济实用性。在涵管导流施工技术的应用过程中，必须要了解钢混结构，根据钢混结构的特点进行施工，只有在落实了钢混材料的施工规范的情况下，才能够有效的发挥该导流施工技术的优势以及作用。

（五）坝体缺口导流技术的应用

坝体缺口导流技术是水利工程施工中非常重要的技术之一，混凝土坝体是水利工程建设中最明显的施工部分，在施工中，若遇到汛期，水流流量较大，面对这种情况的时候，原来的排水导流系统无法实现有效的排水效果，会对工程的施工进度造成影响，为避免这种情况，可以用坝体缺口导流技术进行控制。

坝体缺口导流在混凝土坝体结构中能够发挥重大作用，该技术就是在混凝土坝体中预留一个缺口，就能够有效的保证在水流量较大的汛期时，水流能够从缺口排除，从而达到汛期导流的实际需求。缺口的设计，需要根据整个混凝土大坝的大小、高度、形状、截水量等具体情况进行综合的考虑分析，保证该缺口能够满足导流的需求的同时保证坝体整体的安全和稳定性，并且能够方便汛期之后对缺口的修补[3]。

总结：水利工程的建设与我国经济发展和人民生活密切相关，保证水利工程的质量和效率非常重要，因此本文中对水利工程施工中的导流技术的应用的思考，对水利工程的施工具有参考性，更便于相关工作人员对明渠导流技术、隧洞导流技术、分段围堰法导流技术等技术的应用。

参考文献：

[1]导流施工技术在水利工程施工中的应用研究[J].刘瑞璞.科学技术创新.2018(01)

[2]导流施工技术在水利工程施工中的应用[J].田雪岩,张笑宇.吉林农业.2018(04)

[3]探析水利水电工程施工中施工导流及围堰技术的应用[J].何月昌.建材与装饰.2017(08)

论文作者:李晓华

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6e4d17bd49bee8b5bc9b0ea.html