# 水面以下石材干挂施工工艺论文_戴少敏

江苏华澳装饰工程有限公司 212000

建筑装饰材料的快速发展、设计理念的不断变化。设计师不再满足单一的干挂花岗岩形式，许多桥梁和景点水面以下部分干挂花岗岩成为国内景观设计师体现装饰效果的一种手段。本工法为水面以下及交变水线部分干挂花岗岩，总结出一套施工质量高、整体效果好、符合有关国家强制性标准的施工技术。经科技查新（报告编号201336000L190383），该项技术为国内首创，具有最优的稳定性、时效性和安全性。

一、特点

1、能够满足设计、国家强制性标准及甲方要求，施工质量得到保证。

2、安全性高、施工速度快、工效高，工期短。

3、施工便捷、可操作性强，水面以下部分干挂花岗岩的制作简单易行且安装灵活同时降低劳动强度。

二、工艺原理

此工法承重材料采用10#镀锌槽钢和5#镀锌角铁焊接成承重结构体系，面层材料为30MM厚花岗岩，花岗岩与钢结构之间采用AISI304不锈钢连接件和云石结构胶固定连接。因为部分钢结构长期浸泡在水中，钢结构采用热镀锌工艺防护，连接件、膨胀螺栓为AISI304不锈钢。焊接部位采用环氧铁红防锈漆涂刷2遍+环氧云铁漆1遍+氯化橡胶面漆2遍处理。

三、工艺流程

本工法干挂花岗岩板材水下部分施工工艺(焊接部位采取围堰处理，进行干作业)工艺流程：现场图纸深化设计→墙柱面基底处理→测量放线定位→按定位尺寸翻样（提供材料计划）→下料加工→安装干挂件骨架→环氧铁红防锈漆涂刷2遍+环氧铁红防锈漆1遍+氯化橡胶面漆2遍处理→隐蔽工程检查→干挂件安装→石材开槽→按编号挂石材→板面调平→抹云石胶（防水型）、紧固挂件→擦缝、清理→成品保护。参见图1。

（四）安装高花岗岩面板

石材挂装前，应按编号进行分类选配，并将其侧面清扫干净，修边开槽，每块板的各边开槽数量及尺寸应遵设计要求。通常将大理石饰面板直立固定于木架上，用云石机在距板两端各1/5边长处上下4点开槽，槽深根据挂件的尺寸决定。石材开槽位置要准确；避免因反复而造成石材破损。上下挂的每块石材，固定点不得少于四个，侧挂的每块石材，除侧面不得少于四个固定点外，背面应开槽，结构胶粘干挂。锚固件可在结构施工后在基体钻眼，要求钻孔直径不宜过大，且孔径均匀垂直，孔深度满足设计要求，并清除孔内的碎粒和灰粉。板材安装，接缝宽度可垫有机胶垫片调整，应确保外表面的平整，垂直及板的上沿平顺后，再固定牢固。阴、阳角板材安装及做法应严格按设计要求施工，突出墙面的板材在上部的安装工程完工后进行。上、下两块石材荷载不得传递、叠加。板的接缝尺寸误差用薄的垫片进行细微调整，使其达到质量验收要求。贴防污条、嵌缝：沿面板边缘贴防污条，应选用4cm左右的纸带型不干胶带，边沿要贴齐、贴严，在大理石板间缝隙处嵌弹性背衬条，背衬条也可用8mm厚的高连发泡片剪成10mm宽的条，背衬条嵌好后离装修面5mm，最后在背衬条外用嵌缝枪把中性硅胶打入缝内，打胶时用力要均，走枪要稳而慢。如胶面不太平顺，可用不锈钢小勺刮平，小勺要随用随擦干净，嵌底层石板缝时，要注意不要堵塞流水管。根据石板颜色可在胶中加适量矿物质颜料。对各点进行隐检合格之后进行接缝打胶施工。

（五）打胶清扫

石材表面应清洗干净。

五、效益分析

水面以下及交变水线部分干挂花岗岩的制作简单易行且安装灵活同时降低劳动强度。大大提高干挂花岗岩设计使用的安全性，大大降低了劳动强度，施工效率明显提高，通过对板面的预排版有效地控制了成本，减少了材料的浪费。提高水面以下及交变水线部分干挂花岗岩的使用时间，有较好的环境效益。

论文作者:戴少敏

论文发表刊物:《基层建设》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e8a3348e15eab44fe74dc222.html