# 输电线路运行安全影响因素分析及防治措施论文_朱超,孙畅

（国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 内蒙古通辽市 028000）

摘要：电力行业是工业农业发展的支柱产业，随着经济以及各项行业的逐渐进步，电力行业的发展也迎来了新的挑战。为了满足高耗电量的需求，电网的安全以及电量的高效输送成为了现阶段电力行业发展的主要任务。电力输送多数暴露于室外的环境，其安全问题收到很多因素的制约。本文通过对电路输送问题进行了深入的分析，提出保证电路输送安全的几点建议，供相关部门进行参考。

关键词：输电线路；运行安全；影响因素；放置措施

一、输电线路安全运行的重要性

近年来，我国科学技术快速增长，输送电技术越来越成熟，人们在生产过程和对电能源的需求越来越大，我国需要不断加强电网建设的力度，近年来，我国输电线路覆盖范围不断扩大，但是，输电线路常常受自然因素与人文因素的影响，给输电线路带来安全隐患。因此，为了降低外界因素对输电线路运行的负面影响，电力企业需要提高输电线路的效率，不断提高输电线路的安全质量。同时，技术人员必须对输电线路实行在线监控，一旦发现存在的问题，必须立即进行解决。由于输电线路十分复杂，因此，技术人员需要将检查工作和线路设备协调，使输电线路运行效率快速提高，同时，减少故障发生率。

二、输电线路运行安全影响因素的防治措施

2.1建立气候因素数据库现代输电线路运行安全的管理工作均依托于先进的智能化技术，利用计算机自动化监控线路运行已经在国内大面积的推广。因此，在自然因素防治措施设计当中，首先应该以计算机存储技术为依托，建立独立的数据库。然后与当地地质勘测和气候检测部门取得联系，对输电线路所在区域内每年的自然因素变化数据进行整理，总结冰冻、雷击以及强风气候发生时间、规律等，并将大量的数据存储在数据库当中。通过计算机技术对各季节内三种影响因素的波动情况进行处理，并制成曲线图，以便为后期防治工作提供参考。

2.2构件维修一体化体系维修一体化体系指的是自动监控、维修报警、维修通知等工作相结合的综合防治体系，其以自动化输电线路故障诊断系统作为依托，对自然因素所引发的故障类型进行模糊化评估，在确定故障发生线路区域和类型后，以短信的形式通知维修人员，此时检修人员就可以在第一时间赶赴故障现场，降低了人工调度浪费的时间。在未来的发展当中，应该将常见的各种故障维修方案输入到自动化监控数据库内，在发生类似的故障后系统就可以自动生成相应的维修方案，并将其加入到故障通知短信当中，使维修人员能够第一时间确定故障种类、携带维修工具种类以及维修人员工种等，从而更好地提升维修效率。

2.3无人机巡视技术

在输电线路巡视中采用无人机巡视技术，可以大幅度提高线路巡视作业的质量和效果，提升线路运行维护工作的智能化和自动化程度，降低对人力资源的浪费，为电力企业创造了良好的经济效益和社会效益。无人机在输电线路上可实现线路巡视、故障排查、线路验收等多个应用。无人机上带有2400万像素以上的摄像头，可实现可见光成像拍摄、红外线热感应成像和录像三种功能。在普通巡检的时候用可见光成像技术拍摄照片，主要针对线路本体缺陷、通道安全隐患等问题的巡查。热成像技术主要针对导线及其联接件发热异常的检查。录像机功能可以帮助操作人员实时监控。靠着这三只“眼睛”，无人机比肉眼观测得还要仔细，可以完成很多人工难以完成特别是在地面无法完成的任务。

三、影响输电线路安全运行的因素

3.1自然因素

输电线路由于其运行环境的限制，很容易就会被自然环境中的恶劣天气所侵蚀，从而影响到输电线路在运行过程中的稳定性和安全性。例如强风、雷电、雨雪等自然因素。首先，在出现强风的自然因素时，输电线路的稳定性就会面临挑战，导致在输电线路的运行过程中产生跳闸现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆跳闸现象的频发会大大降低输电线路运行的稳定性，尤其是在夏季的六到八月份是飓风的多发季节，这个时候的强风天气会夹杂着雷雨及冰雹，并产生放电现象。其次，在大风天气下，强大的风力会将输电线路吹的来回摆动影响输电线路在运行过程中的安全度。另外，一些地区存在龙卷风的自然现象，当龙卷风来袭时，不仅会对输电线路产生一定强度的损害，更严重的会直接对输电铁塔造成侵袭，使输电线路运行受到严重的阻碍。

3.2产品质量

供电企业建设的输电线路一般主要是由多个零部件组合而成的，在输电线路的搭建过程中，必须要保障每一个部件的使用质量以及安装的准确性。在输电线路的运行过程中，输电线路的产品质量直接影响着输电线路运行的安全质量。例如，在供电企业进行输电铁塔的购买时，需要考虑到输电铁塔常年暴露在自然环境下，容易受到强风、雨雪、雷电的侵袭导致其使用寿命的缩短。在进行选择时就要选择那些锌层表面均匀而且符合生产标准的设备，这样当受到外界侵袭时，就会形成氧化锌表面对铁塔的金属起到保护作用，从而预防生锈、腐蚀的现象出现。输电线路的产品质量直接决定着输电线路运行使用的寿命，因此，供电企业应选择符合产品质量的部件以确保输电线路的正常运行。

3.3人为因素

除了以上提及的自然因素以及输电线路产品的质量等因素，影响输电线路运行安全的主要原因还有人为因素对输电线路造成的破坏。所谓的人为因素就是在施工过程中对输电线路造成的破坏，或者在蓄意盗取电力设备的过程中产生的损害。通过人为地对输电设备进行破坏，导致输电线路出现问题，影响输电线路的正常运行。在供电企业施工人员开展施工行动的过程中，一些施工人员保护线路的意识比较差，由于操作不规范以及对输电线路布置不了解等原因，导致输电线路遭到破坏。还有一部分人为了谋求利益通过不法手段对输电线路实施偷窃行为，电缆的缺失使整个输电线路结构发生了变化，导致供电企业的工作人员无法对整个输电线路进行有效监控，给人们的日常用电造成了严重的阻碍。

3.4雷电

在雷电的影响下，输电线路的运行将受到严重的影响。当前，由于雷击的负作用导致输电线路跳闸的现象越来越严重。随着电压的增加，电网跳闸的比例也随之增大。有关学者研究表明，雷电绕击率受到杆塔高度、避雷线保护角等的影响，如果保护角增大，将导致地线对导线的屏蔽效果降低，从而使得绕击区范围扩大。同时当塔高增大时，地面所起的屏蔽效果不明显，绕击区也将增大。此外，在雷雨天气，雷电对输电线路的影响与线路所在的位置有密切关系。通常来讲，如果输电线路的两侧倾斜角发生变化，尤其是倾斜角增加时，那么输电线路将受到影响。例如输电线路位于山顶或者是沿山脊向上，此时输电线路两侧的露弧段也随之增大，继而导致输电线路两侧都将受到雷击，而产生放电现象。同时引发输电线路的上坡暴露弧段变少，但下边的弧段却有所增加。在雷击的作用下，输电线路在运行过程中将容易产生跳闸的现象，严重影响到电网的安全性。

结束语：

综上所述，很多的因素会对输电线路造成十分严重的影响，影响着电力系统的正常工作，主要是风力、电力、人为破坏以及其他不确定因素。对此，我们应该不断加强电力系统本身的建设工作，不断优化建设电力系统的本身配置，加强监测与管理系统的应用，并且需要建立先进的运维分析系统，综合提高电力运输系统的工作效率。

参考文献：

[1]王思源.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].中国新技术新产品，2015（20）：185-186.

[2]张君琪.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施探讨[J].科技创新与应用，2015（25）：216.

[3]胡毅，刘凯，吴田，等.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术，2014（11）：3491-3499.

[4]杨雪城.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施分析[J].山东工业技术，2016，07：192.

论文作者:朱超,孙畅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第5期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb501f0d3582244f1675d092.html