# 配网电力工程的技术问题分析和解决论文_赵应滕

（克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司 新疆克拉玛依 834000）

摘要：现代社会的发展离不开能源的应用，而电力行业作为最重要、最基础的能源对于社会的发展是不可或缺的。电力系统是比较复杂的系统，其主要包括发电厂、输电网、配电网以及相应的用户等等，其中的配电网系统是最为重要的部分之一，其直接向电力客户提供高质量的电能。要想确保电力系统能够高效稳定可靠的运行就需要系统中不同的环节能够有效协调和配合，所以确保配网电力工程技术能够稳定实施是非常重要的，因此基于配网电力工程技术的可靠性分析对于电力系统来说是非常有意义的。

关键词：配网电力工程；技术；可靠性分析

引言

在电力系统中，配网电力工程技术所能发挥的作用是极大的，但同时，当这一方面技术出现问题的时候，所产生的不利影响也是不容忽视的。因此，在电力行业发展过程中，对配网电力工程技术问题进行分析，并找出问题出现的原因，然后有针对性的提出具体的解决对策是非常有必要的，对电网的稳定，电力行业的进一步发展有着促进作用。所以说，对配网电力工程技术问题进行分析是具有现实意义的。

1 配网电力工程存在的技术问题

1.1 外力破坏

随着经济的发展，原有的配网电力工程已经不能满足人们日益增长的需求，也不能满足供电可靠性的需求了。为了满足人们的需求，政府在建设配网电力系统的脚步，在这过程中不可避免地因急功近利而未能做好相应的保护措施，导致配网电力系统遭受外力的破坏。原有的配电网络以架空线为主，虽然这种方法能够有效地较少了路线铺设的成本，但是却给路线带来了一定的安全隐患，使路线容易遭受风力、雨雪以及阳光等外力破坏，缩短路线的寿命。再者，配网电路多分布在工业开发区和商户小区，由于商户急于用电，难以按照规划网架实行接线，接线存在着临时性，导致接线较乱，事故率较高，供电可靠性差。

1.2 闪路

在配电网的使用过程中，由于配电网长期承受高额的电压，日积月累在表面形成灰尘和雨水之后配电网设施的表面就会含有一定的盐分，在这些盐分遇到潮湿的空气或者是雨雪时就会引起闪路。在雷电天气和内压的双重合力下，配电网也容易引起闪路的现象。闪路会将配电网内的电压扩大2.5倍，形成配电网的使用故障。同时由于外力的污染将会降低线路外表的绝缘性能，如果过电压倍数比较高，则还会发生绝缘闪路击穿，从而引发线路短路。

1.3 过电压技术问题

在配网电力工程技术问题中，过电压技术问题的出现频率是比较高的，此问题出现之后，配网的正常运行就会受到阻碍。配网电力设备通常情况下是在一些比较恶劣的环境中工作的，同时设备还需要承受内部过电压、工频电压以及大气过电压的作用，久而久之，电网设备的运行就会受到影响。另外，在对配网电力设备进行安装施工过程中，因为基础设施建设并不完善，而且设备的爬距不够，从而导致了配网电力工程的正常运行存在安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 配网电力工程技术问题的解决对策

2.1 完善配电网结构

在配网电力系统中，需要经过许多繁琐的步骤才能将电能分配到各个用户手中。而在电力分配的过程中，电压的等级会逐步降低，在降压的过程中，必然会导致额外的电力耗损。而一天之内电力需要被无数次配送，每一次配送都会伴随着降压带来的电能损耗与消减，给国民生产带来巨大的电力资源浪费，妨碍电力系统优化配置的进行。为了建设完善的电力网络，需要根据实际情况，根据用户的实际需求减少电能降压的环节。在城市化日益发展的今天，高楼大厦不断拔地而起，在如此背景下，如果再采取传统的高空架设的电网模式只会导致铺建成本越来越高，安全隐患越来越大。因此，我们应采取新型电网配置，采用电缆铺设，确保安全的同时也能保证美观。

2.2 采用联络开关

因为在对电力进行输送的过程中，会有诸多因素的不利影响，所以对于电力的输送效果造成了不利后果，导致停电等安全事故的发生，而联络开关具有保护和控制的作用，性能优良、结构简单、操作方便和寿命长等明显的特点，科学合理的使用联络开关，可以有效的降低电力输送过程中造成的损失，在停电的状态下，也能快速的恢复对电力的供应，减少对用户用电造成的不便，此外，采用联络开关还可以增加接线之间的关联，增大供电范畴，增强供电的能力，缩小因配电网故障而造成停电的范围，有效的促进了我国配电网的发展。

2.3 以配网电力工程建设准则为依据进行建设

配网电力工程在建设中应该以城市道路为依托，在每一条主干道上要留下一条以上的架空式走廊，在主干道和次干道均设置相应的电缆敷设装置。在对电网线路进行规划过程中，设计人员一般都会采用分段式联络方式，这一联络方式充分考虑到了线路负荷的分配。要知道，一般线路单段的容量是不能在2500kVA以上的，所以在进行单段线路规划中，需要将线路规划成“T”形网，或者是由几个开环运行所组成的单环网，在确定了电网形式之后，需要在环网中安装线路联络开关以及分段开关。在确定了环网这一电网形式之后，需要在一个变电站中选择不同的母线来为环网提供充足的电源，如此一来，环网附近的变电站网络线路就可以构成开环运行模式，这样当线路在运行过程中出现故障的时候，线路的负荷就会产生转移，从而实现将停电控制在一定范围内的目标。另外，在进行电网建设过程中，还需要对蓄电池以及发电机组等一些应急装置进行设置，只有这样才能在临时停电的时候保证基本的用电需求。

结束语

综上所述，通过对配网电力工程技术特点和相关故障问题进行了简要的阐述，进而提出了对配网电力工程技术的有效对策，通过采取技术措施，解决闪污问题，简化供电电压等级，采用联络开关，防止鸟害技术措施，采取覆冰和融冰技术措施等手段，对电力工程技术不断的改进和完善，才能有效的提高配网电力工程的质量，以确保电力系统的正常运行，以满足不同用户对电力的需求，从而推动我国对电力工程的健康发展，从而得到更加巨大的社会效益和经济效益。

参考文献

[1] 潘洋洋. 10kV 配网电力工程主要施工技术问题与对策探讨[J]. 中国高新技术企业 ，2015，06（13）：146-147.

[2] 李倩，周国战，吕蓓蕾. 配电网电力工程技术问题分析及其施工安全探究[J].科技风，2016（10）：175.

论文作者:赵应滕

论文发表刊物:《电力设备》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb8873db0c8ce57f801bc3fe.html