# 六盘水市非煤矿山安全生产事故分析研究论文_敖小明1,顾燕燕2,陆秀平3

（1,3贵州煤矿矿用安全产品检验中心 贵州贵阳 5500812贵州安科劳动保护技术有限责任公司 贵州遵义 563000）

摘要：通过对六盘水市2001-2016年15年间非煤矿山事故的分析，从事故起数、造成的人员死亡人数等方面分析出坍塌事故、高处坠落、物体打击等事故是影响本市非煤矿山安全生产的主要因素。本文分析了事故发生的原因，提出了防范相应事故发生的安全对策措施，对有效遏制本市非煤矿山安全生产事故具有较大的指导意义。

关键词：非煤矿山；事故统计；原因；防范措施

非煤矿山每年安全生产事故发生率仅次于煤矿事故和交通事故，在各行业中位居第三。究其原因，有经济利益驱动，更多的是投入不够，设施不全，员工素质较低和“三违”所致。本文将对六盘水市近15年来非煤矿山发生的事故进行统计，总结出本市非煤矿山主要安全事故类型，分析其原因提出了相应的防范措施。

1 六盘水市非煤矿山统计分析

六盘水市目前非煤矿山总数148座，其中露天矿山141座，地下矿山6座，尾矿库1个。按照生产情况分类，生产矿井占27座，停产停建矿山11座，在建矿井占108座；按生产规模分类，大型矿山4座，中型矿山8座，小型矿山136座；其中，9座金属矿山，137座非金属矿山。

2 非煤矿山事故统计分析

2.1事故总体情况

统计2001-2016年15年间，本市发生事故总起数72起，死亡人数92人。

2.2 事故趋势分析

2001年全市非煤矿山发生事故3起，死亡人数18人，是自2001年来事故高峰期，到2014年，事故起数0起，死亡人数0人。由此可见，事故得到有效的控制。事故趋势见下图所示。

2.3 事故统计分析

2.3.1 按事故类型统计分析

统计分析15年间六盘水市非煤矿山事故类别，事故起数位居前三的事故类型为高处坠落32%、物体打击占31%、坍塌占19%、其他事故占18%（将所有事故起数较少的归结到其他事故中）；死亡人数位居前三位事故类型为坍塌占36%、高处坠落占25%、物体打击占24%、其他事故占15%（将所有死亡人数较少的归结到其他事故中）。通过对以上数据分析，位居前三的事故类型是导致较大事故的元凶。具体情况见下表及下图所示。

2001年-2016年间非煤矿山事故情况统计表

3 事故原因分析

按照事故发生事故类型分析发生事故的主要原因：

物体打击事故：（1）剥离作业未严格按照作业规程进行；（2）对作业面或平台浮石、危石处理不及时或处理不当；（3）爆破后没有对高处危石、浮石等仔细检查处理，盲目进入危险区；（4）在滚石危险区域逗留，休息；（5）人工或机械处理高处危石时，躲避不及时等。

高处坠落事故：（1）作业场所狭小，不符合安全规程要求；（2）作业人员或设备距离工作台阶边缘安全距离不够或工作台台阶防护措施不完善；（3）个人安全防护设施不完善或损坏；（4）高处作业安全管理工作不到位等。

坍塌事故：（1）贵州省地质条件复杂，企业对矿山地质条件认识不清；（2）顶板条件不好的情况下，对顶板管理方法不当；（3）矿山实际开采过程中没有按照设计的参数进行开采或参数设计不合理等。

按照事故发生时间分析发生事故的主要原因：

三四月份为春节开年后休假复工阶段，员工安全意识经过假期有所下降极易引起麻痹大意造成事故发生；

七八九月份由于天气炎热，容易引起员工注意力不集中从而降低安全意识造成事故的发生。

4 事故防范措施

物体打击事故防范措施

（1）严格按照采矿设计要求留好安全平台，对开采台阶高度、宽度等要素进行严格控制。

（2）作业前对现场进行详细检查、确认，对浮石、危石采取有效措施后再进行作业。

（3）优先采用机械化作业；对边坡危石浮石进行及时处理，定期对作业人员进行安全教育及技术培训。

（4）对有岩矿滚落区域设置警戒线或设置安全防护设施。

高处坠落事故防范措施

（1）及时处理坡面浮石、危石，未处理前在现场进行警戒标志，严禁作业人员占在危石、浮石上及悬空作业。处理浮石、危石时，必须设置专人防护，危险区域内人员、设备必须全部撤离，设好防护区。

（2）工作高度超过2m或坡度超过30度坡面作业要使用安全绳或设置安全网、护栏等设施；采场边坡外20m设置醒目警示标志，防止人畜误入。

（3）进入采场工作人员，必须佩带安全帽。工作台宽度需符合有关规定要求。

（4）维修传送设备到高处时，要采取有效的防护架和安全设施。

（5）加强工作人员安全学习和培训，提高作业人员技能和安全意识。

坍塌事故防范措施：

（1）认真落实顶板分级管理制度，加强顶板日常管理。

日常检查中加强对顶帮稳定性检查，及时处理浮石。加强支护作业人员安全培训；认真做好“敲帮问顶”工作，确保安全方可进行回踩作业，加强安全管理严禁同一采场同时凿岩和处理顶帮浮石；发现有冒顶事故预兆时，立即停止作业并进行及时处理，有更大危险征兆时应及时撤离并上报。

（2）有效的对顶板进行支护

坚决禁止空顶作业，及时对顶板进行永久支护或临时支护，并定期对支护进行检查，及时的更换和维修变形的支护。

（3）加强对采空区和地应压力进行安全管理

普查清楚矿区范围内采空区，并按照设计及时对采空区进行处理；严禁未经过论证擅自对保安矿柱进行回采；建立地压监测系统，加强监测工作，发现有地压活动应及时采取有效措施；对地表塌陷区域应加强管理，设置明显的警示标志禁止人员进入。

5 结语

通过对六盘水市非煤矿山安全事故统计分析，以下几个方面值得所有同行认真考虑：一是企业及从业人员安全意识淡薄，“三违”现场普遍存在；二是企业安全主题责任落实不足，隐患排查整改力度不够；三是安全管理缺位，尤其是民营矿山企业，安全管理混乱；四是岗前安全教育培训力度不够；五是安全管理制度不健全，执行不到位。

因此做好非煤矿山安全工作，严防事故发生是做好矿山安全的重要环节。加强事故防范措施，严防非煤矿山安全事故是进一步减少非煤矿山事故量，有效遏制重特大事故发生，促进非煤矿山安全生产形势根本好转的有效措施和根本途径。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.金属非金属矿山安全规程[S].中国标准出版社,2006

[2]裴文田,非煤矿山冒顶坍塌事故原因及预防[J].劳动保护,2016.3:96-97.

[3]娄如春,浅析金属非金属矿山安全管理现状及管理[J].科技创新与应用,2014,1:104-105.

[4]吴志成,关于金属非金属矿山生产安全事故解析[J].科技与企业,2013,18:13-14.

[5]裴文田,非煤矿山三类典型事故与预防[J].劳动保护,2015.9:103-105.

[6]陈一洲,谢贤平,非煤矿山伤亡事故统计方法及预防措施[J].安全,2007.11:29-31.

论文作者:敖小明1,顾燕燕2,陆秀平3

论文发表刊物:《基层建设》2018年第20期

论文发表时间:2018/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec19f7a631f7170cdcc26c0e.html