# 输配电及用电工程线路安全运行的问题及其技术探讨论文_王海涛,于安宁

国网山东省电力公司宁津县供电公司 山东省宁津县 253400

摘要：我国社会经济的发展与运行中离不开电力能源的支持，为了满足更多电能的使用安全与稳定，就需要提高电力系统的运行安全。输配电及用电工程线路安全是保证电力服务水平的根本所在，文章主要对输配电线路安全运行存在的问题进行分析，并结合实际探讨具体的控制和安管管理措施。

关键词：输配电；用电工程；安全运行；线路安全

引言

输电线路是电力系统重要的组成部分，其运行的质量直接决定电力供应质量和效率，同时对电网运行安全性也存在很大影响，电力企业一定要全面掌握其安全运行影响的因素，并积极采取有效的防治对策加强运行的安全性，有助于电网系统运行水平的提高。

1输配电及用电工程线路的相关基础内容

在电力企业实际为城市区域范围内进行电力的传输工作时,输电、配电以及用电工程线路的设置一直是整个电力系统运行安全的重要组成部分。输配电是电流变电的核心要素,其主要是应用于各个变压器当中,根据人们不同的用电需求,来系统的调节电压流量值的大小,以确保人们日常生活的用电安全。同时,电流的传输主要是依靠于输电线路,这就使得用电工程线路的布局情况成为了现阶段电力企业重点关注的内容。线路的合理规划布局影响着人们的正常用电情况,而线路的安全运行会受到各种因素的影响。在具体的线路运行过程中,其主要的工作原理是,通过变电站将电力资源输送到配电变压系统当中,之后再将电能输送到用户终端当中。因此,整个运输过程中,线路的安全性尤为重要。

2输配电及用电工程线路安全运行的问题

2.1自然因素的影响

输配电线路都是建立在室外，因此不可避免地要受到自然因素的影响。总体上，自然因素对输配电线路的影响主要集中在两个方面。首先，强风。城市的周边地区没有密集的建筑群和大片的森林，因此对于强风没有遮挡效果。强风直接吹到输配电线路上，一方面会造成输配电线路的摇晃，很可能造成供电元器件或者电线的损坏；另一方面大风会将地面上的杂物卷到高空中，或者是将树枝吹断，这些杂物以及树枝一旦与电线接触，可能导致电线短路，造成整个供电网络出现异常。其次，雷电。强对流天气下，雷击对输配电线路的伤害是巨大的。特别是空旷的郊外，由于没有其他引雷设施，雷电往往会击中输配电线路，强大的电流很可能造成电压的波动，烧断保险丝，引发跳闸。如果电流过于强大，也可能会烧毁输配电线路内部的电子元器件，造成长时间供电中断，给人们的生活带来严重影响。

2.2人为因素

从分布上来看，输配电线路范围较大且相互之间联系紧密，在安全性方面要求相对较高。在进行线路的布置时，经过复杂的建筑物和林木时，如果附近杂物未清理及时，势必会增加线路故障的风险。运检人员在日常工作中要加强路线故障的检查，及时排除潜在风险，提升线路运行的可靠性和安全性。

2.3安全管理制度不完善

即使拥有高超的技艺和丰富的经验，如果没有一套规范化、科学合理、易执行的安全管理制度去贯彻，输配电线路的维护工作也不能顺利地进行下去。象某些地区对输电线路没有进行明确的安全责任划分，导致某段线路出现管理上的真空，就算发现了问题，各段管理人员只是互相推诿，不采取补救措施。另外，没有建立严格的巡查人员交接班制度，很多巡查人员认为交接班就是例行公事，仅对自己工作时间内的事情负责，下班之后就将所有情况和问题抛之脑后，对自己的疑点和难点也是不报、漏报或瞒报。安全事故的发生往往就是对这些细枝末节的疏忽而导致的。

3输配电及用电工程线路安全运行问题的解决对策

3.1提高线路抵抗自然影响的能力

自然因素中，雷击与强风是主要的影响因素，可以进行专项强化处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一方面，工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察，根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中，安装人员要严格按照流程进行安装工作，特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实，使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区，仅依靠水泥杆是不够的，需要安装专业的避雷器，以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比，强风的最大特点是具有持续性，且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平，抵御强风主要从两个方面入手。第一，加强对强风地区的巡查机制，利用强风的季节性特点，在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查，并做好应急处理的准备。第二，电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆，由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬，其结构强度在不断降低，需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方，要对水泥电线杆进行加固工作，并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙，如果发现水泥电线杆出现异常情况，要及时进行修补与加固处理。

3.2加强对工作人员管理水平的提高

为了实现对工作人员整体管理水平的提高,需要从思想上改变工作人员的认识,提高对自动化技术在输配电及用电工程中重要作用的认识,对目前的管理理念进行转变和创新,还要在对目前的电力市场发展情况进行充分分析之后,对各种先进技术进行积极引入,通过恰当以及合适的手段来对管理人员工作的积极性进行激发,对不同工作人员的岗位职责进行明确和划分,不断培养和提高其管理意识以及责任意识,确保电力系统的优化以及电力输送工作的顺利开展。

3.3建立健全安全管理制度

明确细分线路安全管理职责，分段负责，责任到人，杜绝管理真空现象。建立严格的监督考评机制，对于电力负责人的工作内容和安全生产意识要加强监督，对于工作成果要进行客观公正的考核分析，然后由本人对自身工作批评和检讨。制定完整详细的工作规范流程，确保每个巡查人员的工作能够定时，定点，定人，提升工作效率，规范操作流程，明确工作职责，优化交接班制度。电力企业要加大安全生产教育的推行力度，用各种教育形式来提高员工的安全生产意识。同时，要全力贯彻三级安全教育的政策，通过入厂教育、车间教育和班组教育三道门槛，对安全生产做到层层把控，始终坚持。

3.4配电线路的合理选择

导线的截流水平，是指单位面积内的导线的电流通过率，导线的截流水平越高，其运行的效率也就越高，运行过程中形成的线损也就越小，所以如果想要降低线缆的损耗，可以从提高导线的截流水平入手。另外，由于导线的使用年限是一定的，所以提高截流水平可以在一定程度上实现导线的最大化使用。

3.5加强输电线路有效监测

在新时期环境下，电力系统规模越来越大，且复杂性也是越来越高，想要实现对其有效的监测，就需要电力企业加强对智能化管理系统的建设，积极引进信息科技技术和设备。在输电线路设备的检测中，为了增加对设备监测感知的能力，可以引用计算机信息科技技术，如GIS和GPS技术等，能够实现对输电线路全天候的监测，还能够打破地形与自然条件因素的限制，且还能够实现对多现象的监测，杆塔的损坏、覆冰和地质灾害等，从而便于及时对故障位置进行确定和维修。另外，还可以引用新型设备，如成像仪和红外测温仪等，能够实现对输电线路的有效监测，便于促进对线路故障的判断和及时处理，提高线路运行安全性。

结语

综上所述，输电线路的运行深受内外部多种因素的影响，在新的历史时期，为了确保输电线路的运行安全、稳定，需要相关人员采取有效的技术手段和措施来排除输电线路运行的一系列干扰因素，从而更好地发挥出输电线路在人们实际生活中的作用，促进我国电力企业发展。

参考文献

[1]丰进峰,雷华斌,丰钰莹.输配电及用电工程线路安全运行问题及措施[J].通讯世界,2018,334(3):166-167.

[2]李宜平.输配电及用电工程线路的安全运行对策分析[J].低碳世界,2018(2):94-95.

[3]陈雯.分析输配电及用电工程线路安全运行的问题及其技术[J].科技风,2018,355(23):198.

论文作者:王海涛,于安宁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第22期

论文发表时间:2019/11/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed19b89df0d1a64d47383c05.html