# 关于框架结构设计的若干注意事项论文_董盼想

中国电子工程设计院 100142

摘要：框架结构是建筑结构设计中的重点环节，也是建筑中的主要结构。钢筋混凝土框架结构虽然相对简单，但设计中仍有很多需要注意的问题，只有熟练地掌握规范，并具有良好的结构概念，才能设计出既安全又经济适用的优秀作品。本文主要就建筑工程框架结构设计中的相关问题进行了深入分析，以提高多层建筑结构设计中框架结构设计的科学性和合理性。

关键词：框架结构；设计；注意事项

1建筑结构中框架结构的主要类型

1.1全现浇式框架

此种框架承重结构是现场浇筑而形成的，该种框架结构具有良好的整体性，同时也具有良好的抗震性能。实施全现浇式框架设计与施工时，梁体、柱体、楼板等都需要到施工基地开展直接性施工，且此部分施工会耗费大量材料，进而会使得工期延长。

1.2半现浇式框架

实施半现浇式框架施工前需要进行预制，这样在设计与施工阶段就会大大降低混凝土浇筑量，最终会降低施工成本。然而，使用该种框架结构时，其在整体性与抗震性能上时常无法达标。

1.3装配式框架

应用装配式框架时，也要进行预制，就是要求施工人员要在预制场所进行预制操作，然后将预制的框架材料运输到施工现场，最终对材料元件进行组装。运用装配式框架，能适度减少与控制施工工期，在材料用量上也比较少，进而降低减少施工时间与施工成本。然而，此种结构也存在一定的缺点，即抗震性能差，最终会对建筑结构整体性能构成威胁。

1.4装配整体式框架

此种框架设计是现浇框架与装配式框架结构优点的相互融合，其在整体性能、抗震性能等方面都具有很好的效果。然而，将两种结构相互融合，会使得整个结构设计与施工十分复杂，难度系数也很高，对施工人员技术、经验等存在着密切的联系，也会耗费更多的工期。

2框架结构设计中存在的问题和处理对策

在建筑框架设计中首要问题就是基础系梁的设计问题。与深埋深的基础相比，我们可以设置基础系梁+0.00，有效降低低柱的计算长度，同时在系梁列应该为主要设计模板。如果需求相关的工程条件符合设计规范的基础系梁可以设置。根据地震基础系梁设置要求，施工时间是沿着两个轴方向进行。基础环梁截面高度一般在列的中心从十二分之一到十五分之一，十分之一的最大轴向力设计值为基础系梁纵向抗拉强度的钢结构或压力，当填充墙或楼梯柱等基本的系梁和负载，应该在计算和它连接的支柱十分之一的最大轴向力的叠加设计，为了计算更加合理的基础梁截面，它能更好的满足建筑结构的要求。通常情况下，结构的基础和系梁顶高程相等。可以使用普通混凝土浇注基础梁和独立基础的步骤或追星斜率之间的空隙部分系基础梁跨度努力减少到最低，然后可以浇筑铸造系梁基地。如果基于系梁的柱底弯矩平衡可以被使用，但是应该基于框架结构梁的设计选择合适的基础环梁截面尺寸和强化，这个时候穿点弯曲钢完全等于顶架和时期。

3框架计算简图的确定问题分析

3.1无地下室的多层框架房屋

①基础埋深较浅时现浇的框架结构梁柱刚接，计算简图的确定主要是确定底层柱的计算长度。根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）（以下简称《结构规范》）第7.3.11条规定：一般多层房屋中梁柱为刚接的框架结构，底层柱的计算长度取基础顶面到一层楼盖顶面的高度H：装配式框架取1.25H。②基础埋深较大时为了增加房屋底部的整体性，减小位移有时在±0.000m附近设置基础连系梁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将基础连系梁以下的部分看作底层，柱的H值取基础顶面至连系梁顶面的高度，而把实际建筑的底层作为第二层考虑，层高H取连系梁顶层至一层楼面高度。

3.2带地下室的多层框架房屋

对于带地下室的多层框架结构，合理确定上部结构的嵌固位置是一个关键问题。《结构规范》和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（以下简称《抗震规范》），都没有明确地提出具体位置，需要具体问题具体分析。对于能够满足《抗震规范》第6.1.14条规定的地下室结构或采用箱型基础时，可将地下室顶作为框架上部结构的嵌固位置，在利用PKPM软件进行设计时，楼层总数仅输入地下室以上的实际层数，底层的层高H取实际层高。

4钢筋混凝土保护层厚度的取值问题分析

由于设计人员的不重视，常会出现以下问题：①梁或柱中，只注意到主筋的保护层厚度，而忽略了箍筋的保护层厚度，造成箍筋外露或保护层厚度不足；②主梁与次梁交叉处、主梁、次梁和板的钢筋关系处理不明确，造成板负筋保护层厚度不足或构件有效截面高度损失，直接影响到构件的安全性；③地上部分与地下部分的柱子因所处的环境条件不同，根据规范要求，应采取不同的保护层厚度。

5抗震设计问题及处理对策

抗震设计主要应处理软弱层和列冲击这两个问题。软弱层是当地震来袭时首次发生的位移的部位，弱层本身就是一个结构不利于地震，原则上，要让它的出现机会降至最低，所以应该增加薄弱层的抗震刚度，通俗地讲就是将薄弱的柱截面或者梁截面扩大，或者可以改变薄弱层的层高和减少基础沧的埋深深度，它可以更好的提高抗震效应。柱抗震设计可以从以下两个方面：一方面，利用柱节时柱的大小有很大的平均剪切应力，柱是非常容易发生脆性剪切破坏，当柱有大量的平均压力和轴向压缩，那么柱就会很可能发生混凝土压碎破坏，所以应当将剪跨比在以下，柱截面的匡杜和高度应当在以上。当压力较低，延性将略好，柱底截面平均剪切应力是最好在以下；另一方面，柱纵向钢筋的配置，另一方面，柱纵向钢筋的配置中应当最小配筋率符合《抗震规范》规定的要求，纵向钢筋连接的方法也应该遵守相应的规则，使柱中纵向刚今年的对称效果得到保障。钢筋混凝土多层框架房屋多采用柱下独立基础，房子的基础设计应考虑风荷载的影响。因此，在多层钢筋混凝土框架房屋在积分计算分析中，必须进入风荷载，不能因为在高层建筑在地震灾区以外的一般施工无法承受风荷载控制行动就不输入。另一个情况是，进行独立基础的设计时，功作用在基础顶面上的外荷载（柱脚内力设计值）只取轴力设计值和弯矩设计值，没有剪力设计值，或者只采用轴向力设计值。上述两种情况会导致基础设计尺寸偏小，配筋偏少，影响上部和下部结构的安全。

结语

综上所述，对于建筑工程项目而言，结构质量控制很是关键，其决定着整个框架结构的稳定性与安全性，为了能提升框架结构质量，必须做好前期的设计工作，以实现对各项要素的管控，加强对框架结构中梁、柱、结构高度与抗震性能等的设计，以求为框架结构施工提供条件，是保证施工质量的重要途径。

参考文献：

[1]李瑞新.框架结构设计中的常见问题及对策[J].四川水泥，2015，（12）：64.

[2]杨全洲.建筑工程框架结构设计的重要原则和设计方法[J].江西建材，2014，（11）：12.

[3]赵雅梅.谈对建筑框架结构设计的认识[J].山西建筑，2014，（06）：42-43.

[4]黎纯向.建筑工程框架结构设计存在的问题及处理对策[J].门窗，2013，（08）：204+206.

[5]于桥.建筑框架结构设计原则及存在问题和解决措施[J].山西建筑，2012，（26）：47-48.

[6]张誉怀.框架结构设计的过程和要点[J].甘肃科技，2011，（19）：165-168.

论文作者:董盼想

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed8d640e427b3f097e17c6cf.html