# 探析建筑幕墙施工质量管理与控制措施论文_叶茂魁

叶茂魁

杭州天勤幕墙工程有限公司 浙江省杭州市 311113

摘要：以建筑幕墙的应用为例，其发展就是在材料的科学应用基础上得以建立的，比如我们经常听到的石板幕墙和玻璃幕墙等。随着当前新技术在建筑行业中的发展，建筑幕墙的应用也逐渐受到了重视。但是经研究发现，目前我国建筑幕墙施工质量上仍然存在很多不完善的情况。本文就将对这一问题进行详细研究，并针对问题提出合理控制措施，希望对后续施工有效帮助。

关键词：建筑幕墙；施工质量管理与；控制措施

一、建筑幕墙施工的主要特点

建筑幕墙作为建筑外围的重要组成结构，在结构体系中具有一定的完整性。通过自身所具备的耐腐蚀性与高度的柔性，能够通过与连接件将作用传递至主体建筑物之上。建筑幕墙与主体建筑物之间的结构可以通过可动性实现连接，最终在主体结构中进行悬挂，以此保证主体结构不会有外漏情况的发生。在当前大多数的城市建设发展下，对建筑幕墙的应用十分广泛，其在实施中的特点主要分为以下方面：①幕墙和主体结构有一定的距离，具有独立性。幕墙结构并不承担主体结构的压力，但幕墙本身结构会有一定的压力需要主体结构的支撑。②幕墙与主体结构以连接装置为途径实现可动连接，为之后工程的建设与应用提供了优势条件。③建筑幕墙具有美观性，建设设计与后期应用都需要与美学相结合，以此体现出建筑幕墙的美观价值。

二、建筑幕墙施工的质量问题

1、施工材料问题

在对建筑幕墙进行施工管理环节中，对施工使用材料的管控也是一项不可忽视的重要环节，如果无法保证材料准时进场，不仅会对工程顺利开展产生严重影响，同时还会对施工方案和进度起到限制性作用，无法保证工程的计划性开展，这对于后续建筑进度管理也将产生严重影响。此外，一些工程材料采购人员以权谋私，在材料选购过程中会选择一些价格低廉的建筑材料，而管理人员在实际工作中也无法贯彻认真负责的工作态度，不能及时对材料进行检验或清点，严重影响了工程施工质量。

2、施工技术存在欠缺

在目前开展的各项工程项目中，应该保证工作开展和施工贵发的一致性，只有这样才能对工程施工进度进行更有效的保障。在项目施工环节中，进度和质量问题的联系十分密切，如果工作中存在质量不合格问题，工程进度就无法得到有效保障，甚至还会出现进度落后问题。其中，一些工作人员由于自身素质较低，所以无论是幕墙设计专业知识掌握程度还是基础技能掌握都存在明显欠缺，使得幕墙建设无法满足相关施工标准和规范，这对于幕墙质量也将产生严重负面影响。在大量的幕墙施工过程中，横梁和立柱的建设工作并不能正确按照工作要求和施工规范进行计算，所以无法对工程中的参数精准度进行稳定提升，这些问题的出现都可能对建筑工程发展造成严重安全隐患。

3、外部环境影响

建筑幕墙施工属于典型的露天施工，所以所处环境也会出现较为显著的变化，这也意味着工程建设环节中需要承受众多不可抗力的影响，比如雨天、雾天、雷电天气的出现都可能对幕墙施工造成影响，一旦出现工程停工，必然会对工期差生影响。此外，幕墙施工还会遭遇很多突发事件，比如质量检查、社会冲突等都是可能出现的社会突发事件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、建筑幕墙工程建设的现场施工质量管理分析

建筑幕墙工程的施工质量管理主要体现在：

1、做好图纸会审

现代幕墙工程具有新时代、规模大、标准高、建设速度快等特征，要求设计人员不断加强学习新知识，以确保工程设计质量为核心的指导思想，以设计规范为法律依据作保障，完成科学可行的设计方案。在设计手段上整理现行各种装饰类型并使其系列化、标准化，充分利用计算机辅助设计等先进的设计手段使工程设计质量得到保证。主动协调相关专业、工种，消除专业之间的“漏、缺、错”的通病，完善设计文件，达到国家现行规范的质量标准，减少设计变更，使工程施工顺利进行。工程设计图纸是工程施工的重要依据，工程设计人员要认真仔细审阅各专业图纸，搞好图纸会审，搞好技术质量交底工作，把各种影响工程质量的因素考虑在施工之前。

2、严格材料质量管理

建筑幕墙工程所需的施工材料是确保幕墙施工质量合格的物质基础。幕墙所需的施工材料，一般可以分为以下几种类型：骨架材料、板材、填缝材料以及黏结材料等。在工程施工时一定要确保每个环节所需施工材料的质量符合国家的相关标准和规定，并配有合格证书以及质保证书，一些特殊的施工材料还应具备专业性能的实验报告，比如说铝型施工材料的力学性能报告、结构胶的相容性报告等，如果在施工过程中，发现施工材料的质量不达标或者不具备国家颁发的合格证书、质保证书等情况时，一定要拒绝使用这种材料。

3、强化各工序质量检查验收工作

主要表现为：第一、玻璃板材制作检查。要重点检查制作车间的环境条件，要求车间的温度、湿度、通风性、防尘等方面的指标都要达到规范或设计要求；检查玻璃或金属挂板的规格、尺寸及外观质量是否达到规范或设计要求；检查结构胶的生产日期、有效期限，并判断其是否在有效期内使用；检查结构胶的厚度、宽度及打胶质量是否满足规范或设计要求等等。第二、幕墙结点安装检查。其重点在于控制土建结构施工期间幕墙预埋件的埋设质量。监理人员应提前督促幕墙的设计、施工单位加强与土建单位的联系与配合，使幕墙预埋件的埋设位置、埋设质量能达到幕墙设计或规范的要求。此外，还得对预埋铁与连接角码的焊接质量、立柱与连接角码的连接质量等进行严格的检查和控制。第三、横梁立柱安装检查。重点检查立柱安装的垂直度、横梁安装的水平度、幕墙分格的规格尺寸等是否满足规范或设计要求；检查和控制横梁与立柱的连接质量。第四、玻璃板材安装检查。主要检查玻璃或板材的固定连接质量及密封胶嵌缝质量.密封胶嵌缝施工要在合适的气候条件下，由熟练工人操作。施工时要防止气泡的出现，并保证胶缝厚度控制在规范要求的范围之内。

4、提升人员质量意识

幕墙施工需要施工人员的直接展开，在实际施工中需要提高人员的工作水平，保证施工人员自身质量意识的高效，以此提高对幕墙施工的质量保障。实际幕墙施工之前，需要强化工作人员的质量意识，向其做好相关的宣传准备，通过良好的质量意识培养，实现幕墙建设质量的充分保正。此外，现阶段在高层的建筑中，工程项目涉及内容较多，在具体的施工环节会有较多的不可控因素存在，对作业质量产生严重影响，会导致在高层建筑施工中，幕墙工程的建设质量难以实现最佳状态。为有效解决该问题，施工人员在前期准备工作中需要对施工制度加以完善，同时以施工方案作为指导，保证施工要求的严格落实，对高层建筑在施工中幕墙工程建设潜在的问题隐患进行预测分析，同时提出有效的应急对策与解决方案。

结束语

综合而言，在近年来建筑施工中对幕墙施工技术的应用范围逐渐扩大，该技术的应用具有较大的优势，在各类建筑中的应用效果较为良好。就实际而言，我国在建筑行业发展中对幕墙的应用市场发展并不完善，其中有较多的问题存在，没有针对性的解决措施，通过本文对其实际问题的分析与研究，为应对措施与解决方法的制定提供一定的参考依据，促进对其技术应用的更好创新，实现技术应用安全性与经济性，为幕墙施工质量的保证奠定基础。

参考文献：

[1]曾加松.探析建筑幕墙施工质量管理与控制措施[J].四川水泥，2019（01）：246.

[2]魏增华.我国高层建筑施工质量管理控制措施的分析[J].住宅与房地产，2018（27）：120.

[3]马斌.高层建筑幕墙施工质量的管理与控制[J].居舍，2018（25）：168-169.

论文作者:叶茂魁

论文发表刊物:《房地产世界》2019年9期

论文发表时间:2019/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eda45588c034969ae7f02274.html