# 电力营销管理中有效降低线损的措施论文_徐全阁,李亚琳,王琛

（大连供电公司 辽宁省大连市 116021）

摘要：随着我国社会生产力和经济发展水平的提高，我国对电能资源的需求也在增加。在这个阶段，电能已经成为我们日常生产和生活中最重要的资源之一。无论何时何地，我们的生活都离不开电能资源的供应。然而，随着供电系统的逐步发展，这一问题也无意识地出现，其中电力营销管理中的过度线损是电力系统中的一个重要问题。如何有效降低电力营销管理中的线损是现阶段相关技术人员和部门亟待解决的问题。

关键词：电力营销管理；线损；措施

随着21世纪市场化进程的加快和各行各业对电力需求的增加，改革电力企业的经济体制势在必行。为了谋求发展，电力企业必须引入相应的市场机制，遵循市场的客观规律，这就要求电力企业实施有效的电力营销管理。在电力企业营销过程中，如何提高电力资源利用率已成为一个重要的研究课题，而输电过程中产生的线损是影响电力资源有效利用的重要因素。有效降低线损，提高电力营销管理水平是必然的发展趋势。

一、对线损进行分析

当电网进行输电和配电时所造成的损失称为线损。在电源中，线损占功耗的比例称为线损率，即线损率。根据线损类型的不同，线损可分为固定线损、理论线损、统计线损和管理线损。理论线损主要是指电网的供电设备和负荷情况主要由参数决定，在电网输送和分配电能时不可避免，这在电能消耗的正常范围内，也可以通过理论计算，也称为技术线损和不可控线损，主要来自电力营销过程。计量装置、计量误差、人为因素等。对线路造成不同程度的损耗，这称为可控损耗。统计线损(也称为评估线损和实际线损)是根据电能表在购电和售电时提供的数据计算的。

二、电网中电能损耗的影响因素分类

电能损失可按其损耗的特点、性质和变化规律进行分类，降低损耗的工作主要应通过对线损的这些特点、性质及其变化规律的研究和分析，积极采取有效的技术和管理措施，降低网络损耗。线损分类方法很多，根据目前电力企业线损管理工作中的分类方法，主要有下面两种分类方式：

1、根据损失分类的特点

根据损失的特点，网络损失可以分为两类:恒定损失和可变损失。

(1)恒定损失

这种损耗的大小与负载电流的变化无关，而是与电压的变化有关，而系统电压相对稳定，因此损耗相对恒定。如变压器、变压器、电动机、电能表等核心功率损耗，以及高压线路的电晕损耗和绝缘子损耗一般都是固定损耗。

(2)可变损失

这种损耗是由电网中每个输电和配电元件(设备)通过电流的电阻造成的，其大小与电流的平方成正比。如果用功率来表示，则指电力线、变压器绕组等中的这种损耗。属于这类损失。

1)变电站设备丢失

变电站设备作为供电网络中的关键节点，其老化对线损有着严重的影响。设备老化的主要原因是变电站设备的运行方式不合理，导致主变压器设备老化和瓷套泄漏。这些问题将增加变电站设备的自耗，并进一步增加整个供电网络的线损。

2）配电网损耗

配电变压器是供电网络中的基础配电设施之一。在配电变压器的运行过程中，一旦其在供电网络中处于不合理的位置，与一些用电主体距离过远，就会加重配电变压器的功率消耗，导致其长期处于超负荷运行状态，极易引发故障。

3）用电计量

用电计量是电力供应的最后一个环节。在这一环节中，电力计量表负责统计用户的用电量，从而保证供电企业与用户之间的结算方便。计量表的老化和计量机制的不同，都会导致在用电计量的过程中，用户的实际用电量与统计用电量不符，进而影响线损率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、根据线损的性质分类

根据线损的性质，网络线损可分为两类:技术线损和管理线损:

(1)技术线损

技术线损是电网中所有元件的功率损耗的总称，主要包括恒定损耗和可变损耗。技术线损可以通过理论计算来预测，并通过采取技术措施来降低。

(2)管理线路损耗

1)管理人员的素质

在电力线路规划和建设过程中，线路建设者和线路管理者的专业素质较低，在电力线路建设和维护过程中，由于人为操作和技术原因造成了大量线损管理主要是由测量设备误差造成的，线损是由管理不善和失误造成的。

2)线路规划设计

随着中国城市化建设的逐步深入，电网改造工程也开始了，输电线路也进行了大规模改造。在改造过程中，电力营销管理和农村电网改造仍存在许多问题，导致农村城市化电网线损率较高。

三、有效降低线损的有效措施方案

1、调整三相负荷平衡

在电力传输过程中，调整低压三相负荷平衡，可以提高配电电压器的工作效率、降低线损率。调整三相负荷主要是要把配电变压器三相电流的不平衡度控制在10％以内，并且把电路干线和主要的支线始端三相电流的不平衡度控制在20％以内，从而很好地控制中性线电流的通过，以减少电能消耗和降低线损率。

2、调整功率因素，合理选择补偿位置

在电力传输的过程中，要实时监控配电线路的功率，补偿线路中电力功率的差异，将对电气设备的随机补偿与对电力线路的自动补偿结合起来，以保证输电线路和电气设备运行中的功率，减少因功率差异而引起的电力线损。

3、计量管理落实有力

长期以来，测量工作没有受到领导部门的重视。在许多单位，其他部门的人从事兼职工作，这导致缺乏专业精神，团队质量对我们的整体工作非常不利。因此，我们必须建立一个专业团队来管理测量工作。目前，我们需要做以下工作:第一，组建一支专业团队。人员选拔，不再兼职，对人员进行专业培训，学习相关法律法规，提高团队的整体工作能力；第二，更新设备。测量工作与时俱进，对精度的要求越来越高，因此对设备的要求也越来越严格，及时更新测量设备非常重要。第三，监控。建立了一个自检机制来不时检查生产线，以便我们的员工能够注意设备的准确性。

4、加强宣传，实施法治监督

在电力密集地区安排定期检查。发现电源异常及时向相关部门报告。该部门及时反馈信息，找出原因并给出合理的解决方案。加强人员培训，增强法律意识，大力检查窃电行为。加强法制宣传，开展宣传工作，普及人民群众合法安全用电知识。

四、总结

线损率是当前电力营销管理中的一个热门研究课题。如何降低线损率，提高供电效率是当前电力营销管理的重点。只有提高管理人员的素质，准确的电能计量数据，合理使用电力设备，及时维护和维修电力设备，加强法律监督和宣传，才能有效持续稳定供电，降低线损率，电力行业才能稳步发展。

参考文献

[1]郭俊梅.试论电力营销管理中降低线损的有效措施[J].中国新技术新产品,2018(11):142-143.

[2]谭石磊.浅谈电力营销管理中降低线损的有效措施[J].低碳世界,2018(10):174-175.

[3]陈世建.基于电力营销信息化的配网线损精细化管理[J].技术与市场,2017,24(11):197-198.

论文作者:徐全阁,李亚琳,王琛

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee0d8856440c5c80a07465ba.html