# 浅析国情监测水域套合技术研究论文_艾贤,黄海,奚立时

浙江省第二测绘院 浙江省杭州市 310012

摘要：第一次全国地理国情普查于2015 年完成，按照国务院对地理国情监测工作总体部署和测绘地理信息事业转型发展需要，从2016 年起地理国情信息获取进入常态化监测阶段。监测阶段，水域面要素不能小于地表覆盖水面是数据质量检查重点之一，在参考有关标准和质量控制技术文件基础上，研究国情监测水域套合技术。

关键词：国情监测；水域要素；地表水面；套合

一、引言

地理国情监测是综合利用现代测绘技术，综合各时期测绘成果档案，对地形、水系、湿地、冰川、沙漠、地表形态、地表覆盖、道路、城镇等要素进行动态和定量化、空间化的监测。

2017 年地理国情监测质量控制的主要任务包括基础性地理国情监测和专题性地理国情监测质量控制。水域套合是2017年地理国情监测质量控制的重要内容之一，本文重点阐述国情监测水域套合的关键技术研究。

二、水域套合

1.水域套合概述

从地表覆盖角度，水域指被液态和固态水覆盖的地表；从地理要素实体角度，水域是指水体较长时期内消长和存在的空间范围。

水域套合是指对地理国情要素水域和地表覆盖水域进行分析对比，经过一系列处理，使其满足“地表覆盖中采集的水面范围只可能小于等于地理国情要素中采集的水域范围”逻辑拓扑关系。

国情要素水域面采集指标为1000㎡，地表覆盖水域面采集指标为400㎡。两者采集指标大小不一样，存在数据套合取舍关系。

2.水域套合技术分析

将水域套合分为不相交、微差相交、大差相交三种情况，微差相交指两者相交且相互差除部分较小的情况，大差相交指两者相交且互相差除部分较大的情况，针对三类情况分别套合处理。

1）提取分类。提取国情要素水域线（HYDL）和水域面（HYDA），并将水域面分类为HYDA坑塘、湖泊、水库、河流。提取地表覆盖水域面为LCA水面。

2）依次相交选择。使用地理国情要素水域各类别数据，选择相应相交关系的地表水域。将水面要素分为三类，LCA水面与HYDL相交、LCA水面与HYDL不相交且与HYDA水库、湖泊、坑塘、河流相交。。

3）差除计算。各类国情要素水域与相交的地表水域进行差除，根据面积和周长值计算主方向宽度。

主方向宽度计算方法：

模拟水面为长方形，长度为a，宽度为b，周长为L，面积为S，周长和面积在Arcgis中可以直接计算赋值为已知值。

①2a + 2b = L

②a * b = S

根据①和②可计算出模拟主方向宽度。

4）融合处理。

微差相交部分——差除结果中面积<200㎡或主方向宽度小于3m,可直接融合入国情要素水域中；

不相交部分——LCA水面与HYDA湖泊、水库、坑塘、河流、HYDL不相交的，且面积大于等于1000㎡处理为坑塘。

大差相交部分——上述两类外的，需排查处理。

3.小结

通过对水域面的分类并将套合差分为三种情况逐次处理，套合差80%-90%工作量都在微差相交、不相交部分两种情况，解决这两种情况下的套合问题能缩减人工排查量，本文研究方法提高了国情要素、地表覆盖水域套合生产效率和质量，有效保障国情监测实现常态化监测机制。

参考文献

[1]刘若梅,周旭.GQJC 03-2017基础性地理国情监测内容与指标.北京：国家基础地理信息中心.

[2]刘若梅,周旭. GQJC 01-2017基础性地理国情监测数据技术规定.北京：国家基础地理信息中心.

论文作者:艾贤,黄海,奚立时

论文发表刊物:《基层建设》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/efaa95e346a9e86539cebe6a.html