# 建筑工程技术的分析与创新发展探究论文_,张涛

摘要：建筑企业为提高经济效益，提升自身市场竞争力，推动行业深层发展，以技术进步为引导，以创新为路径，加快产业调整，实现了经济增长方式转型。建筑企业从最初的引进技术，到发展创新技术，已经走上自主技术创新的道路，原有建筑行业资源利用率较低的技术已被淘汰，应用先进技术解决施工难题，可实现市场的进一步拓展，推动建筑行业的发展。

关键词：建筑工程；分析；创新发展

建筑工程技术是影响房屋建筑质量的直接因素，如若对建筑建筑工程技术要点把握不准确，那么将会对人民群众的生命财产安全带来不可估量的损失。同时，就以往建筑工程施工来讲，通常需要大量的人力和物力，这也是与现阶段建筑建筑工程技术要求相违背的重要体现。因此，我们要明确现阶段建筑工程建筑工程技术要点，并加大对其创新方式的探究，旨在为房屋建筑行业的发展起到重要的促进作用。

1 建筑工程创新技术应用

1.1 防水建筑工程技术

防水是指与水接触部位应当做好防裂缝与防渗漏工作，防水施工中，应当注意遵循相应的设计原理，选择良好的防水材料与施工工艺。可采用多点防设、多卡防设施工与化学灌浆法有机结合。层面防水选用聚合物复合水泥基进行涂抹防水施工工艺，聚合物含量较低，有效避免与水泥中混合材料产生融合反应，改变了以往的乳液生产存放形式，与水泥砂浆配合，可有效提高工程质量。具体施工中，先对节点、层面板缝、基层进行处理，保证基面平整、坚实，无尘土、无明水、无油污后，实行涂抹施工，混合料成膜后再次涂抹。施工中注意对分层膜料铺设科学控制，24h内不可与水接触，避免出现涂料堆积、流淌等情况，保证防水施工的安全性与可靠性。

1.2 深基坑建筑工程技术

建筑质量与稳定性的高低与地基处理具有重要联系。地基作为工程建设的前提，可吸收上层的应力载荷，将部分应力向地下导入，具有枢纽作用。目前，高程建筑在施工之前，通常使用深基坑技术，挖掘时计算合理基坑深度，四周用挡板隔开，构成深基坑支档，达到保护地基的作用。

如某工程位于龙岩大道东侧，南侧是登高西路、北侧四新洲城，总项目建筑面积达到80219m2，基坑宽为68m，长为163m，深度约为14m，土方外运，工期短，范围小，组织形式难度较高。

地质自下而上，分别是卵石、砂砾、细砂、素填土。基坑开挖依据情况，流程如下：清理障碍物、分段分层进行挖土、锚管、支护、土方开挖、清理。

为保证深基坑施工顺利进行，实行双重支护支撑，在基坑周边使用三轴搅拌桩止水帷幕，选用二级放坡支护形式，工程使用深井降地下水位的方式，尽量将土壤含水量减少。并在相距土方外延建筑的8cm处，使用C20混凝土加固边坡防护，以免雨水冲刷导致土体滑移。

考虑基坑容量较大，土方挖掘任务十分艰巨，可使用反铲挖掘方式，依据1:1放坡系数进行放坡。开挖过程中注意检测地下水位，做好排水止水工作。大致开挖基坑两次，第一次开挖到二级井点位置，达到降水标准后，实施第二次开挖，直至挖到设计标高。结束开挖后对四周砌墙，保证基坑稳定性的同时，避免有地表水侵入其中。

深层水泥搅拌桩施工前，应当清理场地粘土与杂物，通过经纬仪对设定桩位置进行测量，正式施工前需要先试桩，确定施工参数。搅拌桩垂直偏差在1%以下，桩位偏差小于5cm。

通过上述施工方式，控制深基坑建筑工程技术，为深基坑开挖稳定性提供了保障，工程与设计要求相符。

1.3 预应力技术

预应力技术通常应用于混凝土技术之中，可有效促进混凝土结构强度的提高，提升建筑质量。完成混凝土之前，应对其施加侧向、垂直应力，提高其荷载能力。目前在各类型建筑工程中广泛应用。此技术拥有一定先进性，施工中可创新使用方法，结合钢筋与混凝土预应力技术，增强两者应力载荷，保证建筑可应对自然灾害、恶劣天气等，减少经济损失。

如某工程为一栋商住中筒框架式剪力墙型建筑体，楼层设计27层，地下室2层。其中，建筑结构转化楼处于地上第4层部分，标准层为地商5-31层。每层建筑面积均是100m2，楼板厚度为12cm，平面尺寸是25m*46m，柱位部分与转件部分均设置短肢型剪力墙。高程建筑主梁最大跨度值是8m，住户房间通常存在大梁与部分次梁贯穿的情况，室内明梁高度达到700m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

选择松弛度低、强度高的钢筋绞线预应力筋，参数为1860MPa，松弛损失小于2.5%，选择扁平波纹管，锚具使用夹片式预应力筋锚具。

施工中应保证准确无误，做好防焊、防切处理，避免与预应力筋匹配的预留套管产生变形、穿孔、烧伤、位移等情况，张拉预应力筋时，混凝土强度应达到75%设计值，对预应力拉张过程实行双重控制，灌浆处理预应力筋孔道，压强为0.3MPa，时间为5min。

通过上述施工，可有效提高混凝土预应力强度，提高建筑质量。

1.4 大体积混凝土技术

大体积混凝土施工中，应当对混凝土施工特点加以重视，避免出现混凝土开裂问题。具体施工中，可控制混凝土浇筑体存在的温差变化，以免随着水泥水化反应温度随之提升，保证大面积混凝土施工的有效性。建筑工程技术环节可进行创新，依据施工情况，合理使用浇筑方法、施工材料，动态测定混凝土温度，控制施工效果。

如某工程建筑高为212.6m，共49层，使用钢管混凝土框架及劲性混凝土，主要为商业办公，地下为设备用房与停车库。工程最早超200m在建工程，主楼底板宽82.03m，长95.21m，厚度为3m，混凝土方量是13326m2。

此工程中选用P.042.5硅酸盐水泥，控制铝酸三钙含量在8%以下，水化热低于240kJ/kg，粗骨料粒径为5-25mm，细骨料为河中砂，细度模数为2.8，1%含泥量。外加剂选用UEA-W微膨胀剂。以60d强度为依据设计混凝土配合比，工程设计等级时C35，可选用粉煤灰代替水泥，有效将水化热降低。各参数控制在水胶比小于0.55，50%凝胶材料，约40%的砂率。经过对加注工艺内外温差的综合考及工期影响，厚底板选用量程浇筑方式，第一层为1.75m浇筑厚度，第二层则是1.25m，实行两次养护，煎炒混凝土扩展度与坍落度。

混凝土温度控制中，选择TDS-303型数据采集仪，检测内外温差，当温度稳定于15℃时，则可以停止温度监测。工程以主楼底板面积为依据布置测温杆，测温杆分上、中、下测点，确保大体积混凝土温度在控制范围内。

工程中通过合理选择施工材料、浇筑方法，避免产生有害裂缝，抗压抗渗等级与设计要求相符。

2 工程技术创新发展趋势

2.1 高新技术发展趋势

建筑工程技术中通过应用高新技术，可适应不断发展的建筑条件，为建筑企业竞争力的提升创造良好环境。应当将高新技术理念融入其中，不断改革探索新型建筑工程技术，提高施工质量。

2.2 工业化趋势

我国整体工业化水平较高，但是建筑行业中却并未显着体现。在社会经济效益中，集约化建筑生产效益较低，主要是由工程特性所决定，其更适合传统生产模式，却并不代表建筑无法工业化。创新阶段，可借鉴流水线工业形式，提高资源利用率，在工程技术中引入工业化理念，从而有效推动建筑行业的进一步发展。

3 总结

综上，随着时代的变迁，建筑行业发展应当不断创新工程技术，向高新技术化与工业化方向发展，并将其应用于工程中，在实际中通过发现问题、解决问题的方式，可有效推动建筑行业的进一步发展。

参考文献

[1]李旭东.土木工程建筑工程技术分析及发展创新[J].建筑技术开发，2019(11):68-69.

[2]李鹏远.土木工程建筑建筑工程技术及创新分析[J].产业与科技论坛，2019，18(11):63-64.

[3]安晓兰.我国建筑工程技术的分析与创新发展研究[J].居业，2018(10):169+173.

[4]任岗.建筑工程技术的分析与创新发展[J].科技资讯，2018，16(12):72+74.

论文作者:,张涛

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f23fa8583217376bd5047263.html