# 浅析旁路带电作业在配电线路检修技术中的作用论文_杨其成

云南电网有限责任公司大理供电局 云南大理 671000

摘要：随着社会生产和生活用电量越来越多，为满足日益增长的用电需求，国家电力工程建设规模越来越大，线路改造检修项目越来越多，多数情况下需要停电进行检修，严重影响正常的生产生活，如何能够在保障不断电的情况下完成检修是当前亟待解决的问题。

关键词：旁路带电作业； 配电线路；检修技术；作用分析

旁路带电作业能够在不断电的情况下完成对电路的检修和故障的维修，作业过程中不会影响正常的生产生活用电，能够有效保障供电稳定性和可靠性，具有明显的应用优势，是目前较为先进的带电作业方式。本文着重就旁路带电作业在配电路检修技术中的应用情况进行分析，研究详情见下文：

1.旁路带电作业应用现状及未来发展方向

1.1旁路带电作业的应用范围

旁路带电作业应用范围较广，能够应用作业于多种项目中，包括更换导线、更换跨接引流线、柱上变压器的更换、更换跌落式熔断器、更换隔离开关或负荷开关等项目【1】，常见故障维修及设备更换等均可以通过旁路带电作业完成。

1.2旁路带电作业应用现状

实际上我国电力基础设施的发展时间较短，各项工作的开展和运行尚处于初级阶段，各种作业技术水平与国外先进国家存在显著的差距；但是经过多年的应用和摸索，在国家政府部门和政策的支持鼓励下，旁路带电作业操作整体水平取得了显著进步和提高，旁路带电作业技术相对较为成熟，操作人员的实践经验也更为丰富，就目前形势而言，旁路带电作业工作的质量和水平能够得到有效保障，操作人员作业过程中人身健康安全也能得到有效保证。旁路带电作业过程中也存在较多的问题，其中效率过低是目前影响旁路带电作业发展的关键因素，旁路带电作业低效率在所难免，造成作业效率过低的原因主要因为作业的相关设备较多、重量较大，在运输、管理、搭建及使用的过程中需要十分谨慎，也要耗费大量的时间、人力和物力资源，严重影响工作作业效率，增加电路检修和维护的作业成本。总而言之，我国旁路带电作业的发展势头良好，旁路带电作业的应用范围较广、项目较多，技术相对较为成熟，但是仍有较大的发展空间。

1.3旁路带电作业的发展方向

上文中已经提到，目前作业效率过低、时间资源等成本过高是严重制约我国旁路带电作业发展的主要问题，解决上述问题，不断提高旁路带电作业质量和效率自然是未来发展的方向和趋势。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如何能够提高各个环节的速度、尽量减少设备的应用数量、减少人力资源是行业发展的目标，实际上目前我国已经有较多的公司逐渐加快了研发的步伐，将旁路带电作业所用到的设备进行集成，并将载具与设备进行合并，这样能够有效提高运输、搭建的效率，而且也能有效减少人力资源的使用，既能方便现场施工，又能降低工作人员的劳动强度【2】，具有明显的应用推广优势；但值得注意的是，我国集成化、轻载化的作业设备开发处于发展初期，设备的安全性和有效性有待评估，并不能马上投入使用，但是此种研发发展方向是正确的，实现高效率、低强度、少人力的旁路带电作业是未来不可逆转的发展主流。

2.旁路带电作业更换线路导线相关问题分析

线路导线由于缺乏必要的防护措施，长期暴露于空气中极易导致老化、损害等情况的出现，严重影响供电安全和可靠性，因此需要定期检修或是更换，以往采取是停电作业更换相关线路，不仅影响正常的生活生产用电，而且工作效率低，耗时较长；目前实际操作中常采用旁路带电作业方式。

旁路带电作业更换线路导线的原理较为简单，即建立旁路电缆然后将其接入供电系统，切断原有的连接导线分断设备进行更换检修，维修更换完成后则恢复线路正常供电，拆除旁路电缆即可，在整个作业过程中，旁路电缆的铺设和接引流线的安全问题是影响旁路带电作业质量和安全性的关键性因素，只有铺设好完整安全的旁路电缆设备，并将其安全的接入供电系统，才能有效保障作业人员的人身安全，防止漏电等情况，同时也能保障供电的稳定性和安全性。

2.1旁路电缆铺设问题

目前常采用的旁路电缆铺设方式主要有两种，具有不同的优缺点；一是架空铺设，此种铺设方式能够有效降低安全事故的发生率，由于在高空中多数情况下人民难以接触到，占用面积较小适合长时间作业，不会对其他工作或交通等造成阻碍，因此不需要过多的防护措施，但是架空铺设和拆除的工作难度较大，工作量也较多，会严重影响旁路带电作业的工作效率； 二是地面铺设，该种铺设方式占地面积较大，需要安置的防护措施较多，可能会造成交通问题或安全事故，但是其具有效率高的特点，铺设速度较快适合应用于突发维修和更换情况。

2.2带电接引流线的安全防护问题分析

安全问题是首要问题，为保障带电接引流线的安全性，我国严格规定在接引流线过程中要使用绝缘物体进行操作，同时禁止带负电荷接引流线以防出现拉弧现象，同时接引流线前需要严格精密计算更换线路的长度，一般而言长度越长，其通过的电流量就越大，电流强度就越强，在断接时出现拉弧现象的可能性就越大，严重时可能会造成短路现象，不仅影响正常供电，还可能危及作业人员的生命健康安全，因此计算好需要更换电缆的长度，保障安全的前提下，可以分段完成导线电路的更换。

3.旁路带电作业在更换柱上变压器的应用

柱上变压器是配电线路系统中核心部件，一旦损害后将会严重影响供电，但是更换难度较大，所用时间较长，旁路带电作业不停电更换是最有效的解决方式；但是在旁路带电作业更换变压器的操作中，变压器并联运行是最为主要的环节，如何保障两个变压器并联正常运行是决定着作业成败与否的关键；在作业操作中一定要保障两个并联变压器变压比、阻抗电压及连接组别相同，并保障两个变压器的容量比不能超过3:1【3】，这样能够有效降低变压器内部的电流过大，保证旁路带电作业的安全性。除此以外，在更换柱上变压器的过程中也会存在电缆铺设的问题，但是实际操作中需要根据具体情况选择合适操作手法，当前实际操作中多采用绝缘手套法。

4.结束语

综上所述，本文主要简单介绍了旁路带电作业的基本应用情况和未来发展情况，随着旁路带电作业技术的不断提升，实践经验的不断丰富，相信旁路带电作业会逐渐应用于更多配电路检修环节中，跟停电检修作业相比，旁路带电作业能够有效提高检修维护效率，但又不会对正常的生活生产造成巨大的影响，但是具体的作业方式应根据现场实际合理选择，任何作业项目需要仔细推敲、计算和研究，不断在实践操作中发现问题、解决问题，进而不断完善作业方式及使用的工器具，保障旁路带电作业的安全可靠性，相信随着人们对供电可靠性的要求越来越高，旁路带电作业必将朝着更智能、更高效、更广泛以及更安全的方向不断发展。

参考文献:

[1]王安龙,杜朋洋.浅析旁路带电作业在架空配电线路检修技术中的作用[J].科学与信息化,2017,(2):54-55.

[2]Hui Pan.Global Caribbean Fiber selects Ciena for submarine cable network upgrade using Geo Mesh Optical Bypass[J].Submarine Fiber Optic Communications Systems,2013,2013(Feb.):6-7.

[3]葛永超.旁路带电作业在架空配电线路检修上的应用分析[J].电子测试,2014,(z1):123-124,127.

论文作者:杨其成

论文发表刊物:《防护工程》2017年第36期

论文发表时间:2018/5/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2d242971e79f80d0a718429.html