# 建筑工程规划核实测量的质量控制的价值分析论文_吴兴鹏1,高原2

吴兴鹏1 高原2

1.十堰市国土资源局茅箭分局 湖北十堰 442000

2.湖北国源勘测规划设计有限公司 湖北十堰 442000

摘要：随着社会经济的高速发展，城市发展规模的进一步扩大，城市建成区面积也在不断扩大，这为城市规划管理工作带来了很多挑战和问题。因此就需要不断总结建筑工程规划核实测量的工作经验，完善规划核实程序，切实做好规划核实工作，促使城市化进程的进一步加快。

关键词：建筑工程；规划核实测量；质量控制

引言：在建筑工程规划核实测量的内容有很多，因此做好质量控制工作就非常重要。在实际的核实测量中，需要对每一个环节都严格控制，才能确保最终数据信息的准确无误，为下一步工作打下坚实可靠的基础。

一、建筑工程规划核实测量的质量控制基本内容分析

（一）测量精度控制的基本内容

我国现阶段使用的《城市测量规范》中的相关准则，既适用于城市中的规划、建设、运行以及管理的测量工作，同样也适用于镇、乡以及村落的测量工作。其中对于平面控制测量、高程控制测量以及数字线划图测绘等内容也提出了明确的规定。比如将城市的平面控制网就划分成为了几个等级，有一到三级，有二到四级等等。在四等平面控制网当中，相邻的最弱两点之间的相对误差不能超过五厘米。在四等以下的平面控制网当中，相邻的最弱两点之间的相对误差也不能超过五厘米。在二到三等平面控制网当中，应该根据每点之间的距离来测量高程，测量精度不能低于三等高程控制测量精度的要求。对于城市的高程控制网划分了四个等级，都采用水准测量法进行测量实施。在城市的最高等级高程控制网当中，两点之间的相对误差不能低于第三等级。等级的划分主要是依据城市的面积大小、远景规划、路线长短等，因此各个等级的高程控制网相邻的最弱两点之间的相对误差都不能超过两厘米。与此同时，在规划当中还应当根据不同的等级控制网设定相应测量法的仪器种类、视线长度、前后视距离差、实现高度等等。比如在二等城市的高程控制网规划核实测量工作中，就应当采用水准测量法进行实施，仪器的种类分别为DSZ1、DSZ05，视线长度需要大于等于三米并且小于等于五米，前后视距离差应当小于等于一米。在精度测量过程中，所有规范标准都要遵循《城市测量规范》中的相关准则。

（二）全面核实成果的基本内容

建筑工程规划核实测量的成果内容包括基础地理信息和相关规划信息，为了进一步满足城乡规划管理的发展需求，在核实测量工作中，可以对测量范围适当的扩大。在满足建筑工程规划许可法定要求的基础之上，可以适当的扩大测量范围，并且要将其纳入到实际的测量范围准则中。

二、建筑工程规划核实测量的质量控制过程

（一）准备环节

建筑工程规的质量控制过程是建立在核实测量的各个环节之上，要紧紧围绕核实测量的每一个环节依次展开。在准备环节中，首先需要做好信息质量的控制工作。在基础地理信息的收集过程中，应该采用科学严谨的信息收集方式以及工具，并且要对收集到的信息进行准确、精密、可靠分析评价，提取信息中的有效信息，为下一步工作的开展提供坚实可靠的数据资料。接下来需要在收集到的工程规划信息中，根据实际的需求做好标记，圈划重点信息，查找遗漏信息，改正错误信息，确保所有的数据信息都准备无误。其次要做好仪器设备的质量控制工作。在工程的核算测量中，会用到大量的仪器设备，此时就要确保仪器设备的准确无误，质量合格，才能保障在测量时不会出现精度误差。最后要做好质量控制人员的控制工作。在任何一个核算测量环节中，都离不开工作人员的参与。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此就要确保工作人员具有丰富的工作经验和专业知识，高强的工作技能，深厚的工作能力，良好的职业能力和思想道德修养，并且在工作中管理人员要做好监督控制和指导工作。

（二）数据信息的采集和处理环节

数据信息的采集和处理环节的好坏也直接影响着建筑工程规划核实测量的结果是否准确，因此在质量控制环节中需要格外重视。在数据信息的采集和处理环节中，做好质量控制工作需要从三个方面入手。第一个方面为做好控制测量的质量控制，在工程项目的建设过程中，建筑工程在进行报建图测量、拨地测量、放线与检验测量时，控制量会遭到破坏，这时核实测量的结果就会出现误差。因此需要控制点的重新布置，这样才能尽可能的避免出现误差。如果最终的测量结果误差太大，测量结果的准确性不仅会受到直接影响，还会为监督管理工作和信息数据的更新工作带来困难。第二个方面需要做好数据采集精度的控制，在建筑工程项目当中，虽然大多数拐角都为直角，但是也会有阳角和阴角之分。而且在实际核实测量过程中，经常会出现一些建筑物内部的装饰墙和装饰柱无法做到真实的测量，因此测量精度就会受到影响。这时就需要采用距离偏心观测阴角角顶，用角度偏心观测阳角角顶，如果还存在观测不全的地方，就可以采用免棱镜全站仪辅助观测。第三个方面需要做好数据处理和成图质量的控制，可以借助先进的计算机技术，然后按照严格的操作要求进行处理。

（三）规划指标的计算环节

质量是建筑本身的真正生命，也是社会关注的热点。在科学技术日新月异和经济建设高度发展的今天，建筑工程的质量关系到国家经济发展和人民生命财产安全。核实测量规划的指标包括建筑物的面积、基地面积、容积率、建筑密度、绿地面积等等。因此在规划指标的计算环节中，就需要工作人员对数据信息进行严格核实调查，并且要确保数据信息的准确性、完整性和可靠性，最终才能保障测量精度的科学性和规范性。此外还要依据建筑工程规划管理的相关基础知识，采用严谨、认真的工作态度去面对计算工作，可以借助先进的计算机软件进行操作，并且要反复核对，寻找存在的问题并且及时更正。

（四）检验以及归档环节

对于检验以及归档环节，需要工作人员对所有的工序都进行严格检查，并且做好详细准确记录。一旦发现问题，就要及时记录出来，然后及时更正。在检验过程中，需要工作人员具有高强的综合素质和工作能力，能够准确核实，反复检验，将问题消灭在萌芽中。在归档过程中，要避免数据信息外露以及输入错误，将建筑工程规划的每一项信息都准确录入。还要求工作人员要熟悉电脑软件的操作流程，设置登录密码。

三、建筑工程规划核实测量的质量控制价值

在建筑工程规划核实测量中做好质量控制工作，主要价值表现在四个方面。第一为利用工程质量检测、建设，监理和施工单位会对建筑工程的质量有一个全面充分的了解，进而控制好施工质量，提高建筑工程项目的整体质量。第二为可以为参建各方提供准确可靠的数据信息，要想提高工程项目的质量，就需要做好规划核实测量工作，将所有的数据信息与产品标准、验收标准等进行检验对比。第三为保障施工设备与建筑材料质量达标，可以查找出施工中存在的各种问题，并且预防因设备自身问题而出现的偏差，进而影响工程施工质量。第四为保障工程项目的质量和安全。在质量控制过程中，可以及时发现工程项目规划中存在的各种问题，并且及时制定纠正与预防措施。通过对各种数据信息的核实测量，有效提高建筑结构质量，从而不影响正常的施工建设。

结语：综上所述，对于建筑工程规划核实测量来讲，做好质量控制工作是一项非常重要的工作。因此在今后的控制工作中，可以通过准备环节、数据信息的采集和处理环节、规划指标的计算环节、检验以及归档环节来做好质量控制工作。

参考文献：

[1]张研洁.浅析建筑工程规划核实测量的质量控制的价值分析[J].建材与装饰，2018，（46）：51-52.

[2]高广平.建筑工程规划核实测量的质量控制的价值分析[J].建筑工程技术与设计，2018，（27）：3353.

[3]蒋玲.建筑工程规划核实测量的质量控制的价值论述[J].装饰装修天地，2018，（18）：273.

论文作者:吴兴鹏1,高原2

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第34期

论文发表时间:2019/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f38646bcd8818255c0e5c468.html